Научно-производственное предприятие

Как сделать заказ

- Заказ можно сделать по телефону, факсу, электронной почте, через сайт www.ionomer.ru или в нашем офисе

- Для оформления счета просим сообщать следующую информацию:

- название организации

- адрес (юридический, почтовый)

- телефон, факс

-  ИНН, КПП

- банковские реквизиты

- контактное лицо

- Счет и Договор (по требованию) будет оформлен в тот же день

- Информацию о зачислении денег на р/счет Вы можете получить по телефону у менеджеров, сообщив номер счета

- Продукция отгружается Покупателю в сроки, указанные в счете.

- Более подробную информацию о выпускаемых приборах и поставляемом оборудовании Вы можете найти на сайте www.ionomer.ru или запросить информацию у наших менеджеров по телефону или электронной почте

Офис и склад находятся по адресу:

119571 Москва, проспект Вернадского 86, МИТХТ

(схема проезда на сайте www.ionomer.ru)

Адрес для переписки:

117513 Москва, а/я 55

ООО «Эконикс-Эксперт»

Телефоны/факсы:

+7(495) 936-89-41, 936-89-42, +7(499)600-23-45

e-mail:

ionomer@ionomer.ru

info@ionomer.ru

ionomer@kbpauk.ru

Научно производственная компания «Эконикс-Эксперт» - ведущий российский производитель лабораторного оборудования.

На протяжении последних 15 лет  Эконикс-Эксперт  остается динамично развивающаяся компания с современной производственной базой, штатом опытных и высококвалифицированных конструкторов, инженеров, рабочих, научных сотрудников, менеджеров.

Эконикс-Эксперт разрабатывает, производит и реализует современные электрохимические и оптические приборы и приборные комплексы для аналитического и лабораторного контроля, метрологии, сертификации продукции, научно-исследовательской работы, студенческих практикумов,  специализированные комплекты для пищевой, нефтегазовой и других  отраслей промышленности.

Эконикс-Эксперт – это неизменная гарантия качества и надежности выпускаемых приборов, методического обеспечения и сервисного обслуживания.

При разработке приборов учитываются современные тенденции лучшего зарубежного и отечественного приборостроения, направленные на максимальную автоматизацию измерений и удобства для пользователя.

Учитывая тенденции современного приборостроения, Эконикс-Эксперт постоянно расширяет ассортимент продукции собственного производства.

В настоящее время серийно выпускаются:

рН-метры, иономеры, кислородомеры, комбинированные многофункциональные приборы серии «Эксперт-001»; многодиапазонные кондуктометры серии «Эксперт-002»; фотометры «Эксперт-003»,  коррозиметры «Эксперт-004», кулонометрические титраторы «Эксперт-006»; титраторы Фишера «Эксперт-007»; комплекты автоматического титрования Титрион,  анализаторы ХПК и БПК; полярографические комплексы «Эксперт-ВА» для определения тяжелых металлов, йода, селена, разнообразных токсичных компонентов; анализаторы нитратов и нитритов, почв, тепличных грунтов серии «МИКОН-2», приборы для анализа молока и молочных продуктов (совм. с ВНИМИ), различные специализированные комплекты, магнитные мешалки РИТМ.

Гарантийный срок на выпускаемые приборы до 30 месяцев.

Высококвалифицированные сотрудники компании проводят бесплатное обучение работе на приборах, бесплатные методические консультации, бесплатную модернизацию приборов и программного обеспечения.

Неизменный девиз работы Эконикс-Эксперт –

- высокое качество выпускаемых приборов ПЛЮС индивидуальный квалифицированный подход к каждому заказчику.

Торговый отдел компании предлагает широкий спектр измерительных и лабораторных приборов, вспомогательного оборудования, ГСО, химической посуды, лабораторной мебели. Осуществляем комплексное оснащение лабораторий и практикумов.

Содержание:

| МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА «РИТМ-01» | 5 |
| --- | --- |
| рН-МЕТР «Эксперт-рН» | 6 |
| рН-МЕТРЫ-ИОНОМЕРЫ серии «Эксперт-001» | 9 |
| Модификации и технические характеристики | 12 |
| Электроды к приборам серии «Эксперт-001» | 13 |
| рН-МЕТРЫ-ИОНОМЕРЫ - БПК-ТЕРМООКСИМЕТРЫ «Эксперт-001» | 15 |
| Модификации и технические характеристики | 18 |
| Кислородные датчики к приборам «Эксперт-001» | 19 |
| Специализированные комплекты (БПК, рыбоводческие и др.) | 20 |
| Специализированный комплект для биохимиков | 21 |
| КОНДУКТОМЕТРЫ СЕРИИ «Эксперт-002» | 23 |
| ФОТОМЕТР «Эксперт-003» | 26 |
| Сменные картриджи (длины волн) | 31 |
| Тест-комплекты для экспресс-анализа | 33 |
| Переносные лаборатории «Эксперт» | 35 |
| АНАЛИЗАТОРЫ ХПК | 36 |
| Фотометрический анализатор «Эксперт-003-ХПК» | 38 |
| КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ | 40 |
| Химический мультиметр «Эксперт-1234» | 40 |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛЯРОГРАФ «Экотест-ВА» | 44 |
| Аналитические комплекты «Экотест-ВА» | 48 |
| Комплекты для определения тяжелых металлов | 48 |
| Комплект для определения йода | 52 |
| Комплекты для определения метанола и диэтиленгликоля; формальдегида и ацетальдегида в сточных водах | 54 |
| Комплекты для измерения в полевых условиях | 55 |
| Электрохимические датчики и рабочие электроды к «Экотест-ВА» | 56 |
| Электрохимические датчики с вращающимися электродами | 56 |
| Электроды для безртутной полярографии | 58 |
| Электроды для малортутной полярографии | 58 |
| Комбинированный электрод «3 в 1» | 59 |
| Автоматизированный комплекс «Экспертиза-ВА-2D» | 60 |
| Комплексы для научно-исследовательской работы | 63 |
| Методическое обеспечение «Экотест-ВА» | 67 |
| Программное обеспечение «Экотест-ВА» | 69 |
| КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТИТРАТОРЫ «Эксперт-006» | 72 |
| Специализированные комплексы | 75 |
| Комплекс для титрования электрогенерированными галогенидами | 75 |
| Комплекс для кислотно-основного титрования | 75 |
| Комплекс для определения антиоксидантной активности | 76 |
| Универсальный комплекс | 77 |
| ТИТРАТОРЫ ФИШЕРА «Эксперт-007М» | 78 |
| Кулонометрический титратор | 79 |
| Волюмометрический титратор | 80 |
| КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ «ТИТРИОН» | 82 |
| Базовые комплекты | 90 |
| Специализированные комплекты | 94 |
| Отраслевые комплекты | 99 |
| ТИТРАТОР ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ «Эксперт-АТП» | 116 |
| АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ «Микон-2» | 117 |
| Анализаторы нитратов и нитритов «Микон-2» | 118 |
| Анализаторы почв и тепличных грунтов «Микон-2» | 119 |
| Анализаторы фторида и хлорида в воде «Микон-2» | 119 |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 120 |
| Комплекс оборудования для определения белка/азота методом Кьельдаля | 120 |
| Лабораторный комплект для определения титруемой кислотности молока и молочных продуктов «Титрион-Милк» | 121 |
| Лабораторный комплект для определения титруемой кислотности, хлористого натрия, белка, общего азота, соды, сахаров молока и молочных продуктов, молочных продуктов для детского питания, молочных консервов, йогуртов, казеинов и каизенатов «Титрион-Милк (Универсал)» | 123 |
| Титратор «Эксперт-АТП-к» | 126 |
| Анализаторы титруемой кислотности молока и молочных продуктов | 127 |
| Анализаторы титруемой кислотности, фальсификации и анормальности молока | 128 |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРРОЗИМЕТР «Эксперт-004» | 129 |
| ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРАКТИКУМОВ | 131 |
| МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «Эконикс-Эксперт» | 135 |
| ПОРТАТИВНЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР | 136 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПРИБОРОВ | 136 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОРГОВЫМ ОТДЕЛОМ | 140 |

|  | Магнитная мешалка «РИТМ-01» предназначена для перемешивания жидкостей с небольшими показателями вязкости с помощью вращающегося в магнитном поле якоря. Мешалка может быть использована при подготовке проб к проведению анализов. Мешалка представляет собой регулируемое технические устройство, которое обеспечивает выполнение операций по смешиванию реагентов при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря, помещенного в химический сосуд с жидкостью. Рабочая поверхность мешалки выполнена из полипропилена. Мешалка комплектуется якорем в виде цилиндрической ферритовой палочки размером 15х5 мм в полиэтиленовой оболочке. |
| --- | --- |

| Технические характеристики |
| --- |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин | 300-1500 |
| Габаритные размеры, диаметр/высота, мм | 125/50 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Корпус мешалки | Пластик «АВС» |
| Поверхность мешалки (химически стойкий материал) | Полипропилен |
| Условия эксплуатации |
| Температура окружающего воздуха, (С | от 5 до 40 |
| Относительная влажность воздуха при 25 (С, % | до 90 |
| Атмосферное давление, кПа/мм рт.ст. | от 84,0 до 106,7/ от 630 до 800 |
| Комплект поставки |
| Магнитная мешалка | 1 шт. |
| Якорь | 2 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

* Возможно использование якорей специализированной формы (поставляются по отдельному заказу). Форма якоря выбирается в зависимости от  вида и вязкости смешиваемых веществ.

- Эргономичный дизайн

- Надёжность и простота

- Регулируемая частота вращения

- Гарантия изготовителя 12 месяцев

- Режим эксплуатации – непрерывный, круглосуточный

№ 34127-07 в Госреестре СИ РФ

Декларация соответствия

Золотая медаль «Аналитические методы измерений и приборы в пищевой

промышленности»

| рН-метр «Эксперт-рН» - всегда только достоверные результаты! | «Умный» рН-метр нового поколения «Эксперт-рН» не позволит выполнить измерение рН некорректно! Гарантия 30 месяцев Назначение: измерение рН измерение Eh, ЭДС измерение температуры определение кислотности и щелочности различных объектов |
| --- | --- |
| Метрологические характеристики: |
| Диапазон / погрешность измерения рН, ед. рН | 0…14 / ( 0,02 |
| Диапазон / погрешность измерения ЭДС, мВ | –2000…+2000 / (1,0 |
| Диапазон / погрешность измерения температуры, ºС | –5…+100 / ( 0,5 |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Дисплей |  | большой графический ЖК с наглядной индикацией - размеры видимой области дисплея 59(30 мм - разрешение 133(64 точки |
| Термокомпенсация |  | автоматическая |
| Питание |  | аккумуляторное/сетевое |
| Выход на ПК |  | есть |
| Исполнение |  | настольное/переносное |

Базовый комплект поставки:

- измерительный преобразователь - комбинированный рН-электрод* - температурный датчик - зарядное устройство - набор стандарт-титров *возможна поставка с любыми рН-электродами (в т.ч., некомбинированными, микро, специальными)

Специализированные комплекты: для измерения кислотности молока и молочных продуктов, для измерения рН мяса, для измерения кислотности и щелочности различных объектов  и др.

Особенности рН метра «Эксперт-рН»:

1. Автоматический контроль влияния температуры при градуировке

В памяти прибора хранятся таблицы зависимости рН всех основных буферных растворов от температуры. При градуировке прибор измеряет температуру раствора и автоматически вносит поправку в значение рН, что гарантирует максимальную точность результатов. Таким образом, градуировку можно выполнять без термостата при любой температуре.

2. «Интеллектуальная» автоматическая термокомпенсация

Прибор контролирует температуру анализируемого раствора, сравнивает ее с температурой градуировки и самостоятельно выбирает оптимальный режим измерения – с термокомпенсацией или без нее. Алгоритм работы прибора предусматривает автоматическое уточнение изопотенциальной точки электрода и его реальной чувствительности. Данная «интеллектуальная» система гарантирует правильность результатов при любой температуре.

3. Простое, интуитивно понятное пользовательское меню

Простое логичное меню и большой графический ЖК-дисплей делают управление прибором предельно удобным и наглядным.

4. Сигнализация при стабилизации показаний

При стабилизации показаний в ходе измерений рН, ЭДС и to на дисплей выводится символ «*». После его появления пользователь может зафиксировать результат измерения.

5. Индикация подсказок и сообщений при возникновении ошибок

Постоянный автоматический контроль на всех этапах эксперимента и самодиагностика страхуют пользователя от ошибок. Прибор вносит коррективы самостоятельно или информирует пользователя о возникшей проблеме.

6. Мобильность

Удобный эргономичный дизайн и малые габариты прибора позволяют выполнять измерения не только в лаборатории, но и в полевых условиях или на производстве.

7. Аккумуляторное питание

Мощный встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу прибора до 1 месяца и более. Зарядка аккумулятора производится от сети 220 В с помощью поставляемого в комплекте зарядного устройства.

8. Связь с компьютером

Прибор можно подключить к компьютеру через COM- или USB-порт для просмотра, сохранения и распечатки результатов измерения рН, ЭДС и to в графическом и табличном виде. Программное обеспечение можно бесплатно скачать на нашем сайте: www.ionomer.ru.

9. Новейшая элементная база

Прибор построен на базе новейших радиоэлектронных компонентов с использованием оригинальных инженерно-технических решений.

Номенклатура приборов для заказа:

| Эксперт-рН |  | -общелабораторный рН/мВ/0С метр для широкого круга применения с комбинированным стеклянным электродом для водных и неводных сред, в т.ч. кислотности пива по ГОСТ 12788 |
| --- | --- | --- |
| Эксперт-рН (базовый) |  | - базовый комплект без электродной системы |
| Эксперт-рН (2) |  | - общелабораторный рН/мВ/0С метр с раздельными электродами. Рекомендован для измерения в неводных средах. |
| Эксперт-рН (+Eh) |  | - общелабораторный рН/мВ/0С метр и измеритель Red/Ox потенциала с двумя комбинированными электродами и термодатчиком |
| Эксперт-рН (3х1) |  | - лабораторный рН/мВ/0С метр со стеклянным рН-электродом, комбинированным (3 в 1) с электродом сравнения и термодатчиком |
| Эксперт-рН (проточный) |  | - рН-метр для протонно-погружных измерений |
| Эксперт-рН (микро) |  | -рН/0С метр для микрообъемов (0,2-0,5 мл), измерения в пробирках, бутылках, колбах и т.д. с комбинированным микроэлектродом* (D=6 мм или D=8 мм, L=130 мм) термодатчиком |
| Эксперт-рН–м (молоко) |  | -специализированный рН-метр и анализатор титруемой кислотности для молока. Индикация титруемой кислотности молока в градусах Тернера, рН и Т. Рекомендован для измерения титруемой кислотности заготовляемого молока. |
| Эксперт-рН (молоко заготовляемое, молочные продукты) |  | -специализированный рН/0С метр для молока, молочных продуктов, сыров, и др., анализатор титруемой кислотности заготовляемого молока со специальным коническим электродом и термодатчиком |
| Эксперт-рН (молочные продукты, тесто, мягкие пищевые продукты) |  | -специализированный рН/0С метр для молока, молочных продуктов, сыров, теста и др. мягких пищевых продуктов со специальным коническим электродом и термодатчиком |
| Эксперт-рН (мясо) |  | -специализированный рН/0С метр для анализа мяса с ножом, специальным электродом и термодатчиком |

Анализаторы жидкости «Эксперт-001»

№ 21068 в Госреестре СИ РФ

Декларация соответствия

Серия «Эксперт-001» – это 5 моделей рН-метров-иономеров – микропроцессорных приборов с различными диапазонами и точностью измерения, разнообразным набором основных и дополнительных функций.

Название каждой модели данной серии состоит из названия серии и ряда цифр (№А, №Б, №С):

«ЭКСПЕРТ-001-А(Б.С)»

код набора функций           тип             число ионометрических каналов

питания

| А | 1 – рН-метры-иономеры высокоточные с погрешностью ((0,005рХ, (0,2 мВ) и расширенным диапазоном измерения ЭДС ((4000 мВ) |
| --- | --- |
|  | 3 – рН-метры-иономеры для стандартных измерений с погрешностью ((0,02рХ, (1,5 мВ) и диапазоном измерения ЭДС ((3200 мВ). |
| Б | 0 – прибор со встроенным аккумулятором и питанием от сети через сетевой адаптер |
| С | 1 или 4 - число ионометрических каналов |

Анализаторы жидкости серии «Эксперт-001»  (рН-метры-иономеры и рН-метры-иономеры-кислородомеры) многие годы занимают одно из лидирующих мест среди потенциометрических приборов.  При их производстве мы используем самую современную элементную базу, а главное – постоянно учитываем весь опыт лучшего отечественного и зарубежного приборостроения.

Модели:

- прецизионные/стандартные

- одноканальные/четырехканальные

- лабораторные/переносные

Назначение:

- измерение активности, молярной и массовой концентрации ионов

- измерение окислительно-восстановительного потенциала

- измерение температуры

Объекты анализа:

- питьевые, природные, сточные воды

- водные растворы проб растительной, пищевой продукции, почв и др.

Области применения:

- лаборатории промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений

- органы контроля, инспекции и надзора

- практикумы ВУЗов и др.

| Внешний вид приборов: слева - лабораторный, справа - переносной | Совместимость с электродами: все виды ионоселективных и рН электродов, включая: - твердоконтактные, - комбинированные/некомбини-рованные, - иммунные/ферментные/газовые - отечественные/импортные Дисплей: графический с яркой подсветкой Сервис: дружественный пользователю сценарий работы |
| --- | --- |

- калибровка прибора по любым 2 ( 5 калибровочным растворам

- гладкая нелинейная калибровочная кривая между точками

- автоматический расчет результатов измерений в мВ, рХ, М, мг/л

- константы для 32 ионов в памяти прибора

- сохранение в памяти калибровочных зависимостей для 32 ионов

- возможность выбора изопотенциальной точки при автоматической термокомпенсации

- выход на ПК*

*ПО на сайте www.ionomer.ru в открытом доступе

Эксплуатационные преимущества:

- встроенный мощный свинцовый аккумулятор (не нужны батарейки)

- уровень электрических шумов снижен в 20 раз по сравнению с иономерами других фирм (при работе от сети)

- устойчивость к транспортной тряске

- автоматическая и ручная термокомпенсация

- питание магнитной мешалки от прибора в полевых условиях

- быстрое и легкое подключение к компьютеру

- использование в качестве высокоомного милливольтметра при потенциометрических измерениях: титровании, измерениях методом стандартных добавок, измерениях ХПК и др. по соответствующим МВИ

- переносной и лабораторный варианты – возможность применения в лабораторных и полевых условиях, удобен для работы в вытяжном шкафу

- срок гарантии 24 месяца

|  | «Эксперт-001-1(0.1)» |
| --- | --- |
|  | Прецизионный рН-метр-иономер/вольтметр Переносной вариант прибора соответствует требованиям к приборам для поверки рН и ионоселективных электродов. Надежный прибор для высокоточных потенциомет-рических измерений |
| «Эксперт-001-3(0.1)» |  |
| Постоянный лидер продаж Переносной вариант прибора хорошо зарекомендовал себя не только в лабораторных, но и в полевых условиях. Прибор в лабораторном исполнении – современный рН-метр-иономер для работы в аналитических лабораториях и студенческих практикумах. |  |
|  | «Эксперт-001-3(0.4)» |
|  | Универсальный прибор для большого числа анализов Обеспечивает одновременную индикацию показаний с четырех электродов. Это экономит время ожидания установления точного показания с каждого электрода. При подключении прибора к компьютеру на экран монитора одновременно выводятся четыре графика. Идеально подходит для систематического проведения большого числа анализов. Метрологическая аттестация по каждому каналу. |
| Модификации и технические характеристики рН-метров-иономеров |

|  | Модификация |
| --- | --- |
| Основные характеристики: | Эксперт-001-1(0.1)* | Эксперт-001-3(0.1) | Эксперт-001-3(0.4) |
| Тип прибора | прецизионный | стандартная точность |
| Число измерительных каналов | 1 | 1 | 4 |
| ЖК дисплей | Графический с яркой подсветкой -размеры видимой области 59(30 мм - разрешение 133(64 точки |
| Диапазон измерения рН, ед. рН | 0…14 | 0… 14 | 0… 14 |
| Диапазон измерения рХ, ед рХ | –2… +20 | –2… +20 | –2… +20 |
| Точность, рН (рХ) | (0,005 | ( 0,02 | ( 0,02 |
| Диапазон измерения ЭДС, мВ | (4000 | (3200 | (3200 |
| Точность, мВ | (0,2 | (1,5 | (1,5 |
| Диапазон измерения температуры, ºС | –5…+150 | –5…+150 | –5…+150 |
| Точность, ºС | ( 0,5 | ( 0,5 | ( 0,5 |
| Термокомпенсация ручная и автоматическая | + | + | + |
| Питание аккумуляторное/сетевое | + | + | + |
| Питание магнитной мешалки | + | + | + |
| Режим измерение ХПК* | + | - | - |
| Выход на ПК | + | + | + |
| Масса, кг, не более | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Варианты исполнения прибора | переносной/лабораторный |
| Размеры (переносной), мм | 60х200х110 | 60х200х110 | 60х200х110 |
| Размеры (лабораторный), мм | 220х210х70 | 220х210х70 | 220х210х70 |

(+) - имеется в данной модели

(-) - отсутствует в данной модели

* в качестве измерительного преобразователя в комплекте «Эксперт-001-ХПК»

Базовый комплект поставки:

- измерительный преобразователь рН-метра-иономера - зарядное устройство - кабель для связи с ПК - документация - программное обеспечение «Эксперт» для визуализации данных – на сайте www.ionomer.ru в открыто доступе

*возможна поставка с любыми рН-электродами (комбинированными, раздельной парой, микро)

Специализированные комплекты:

- рН-метры - иономеры - анализаторы ХПК электрохимические - анализаторы серы по ГОСТ 17323 - титраторы потенциометрические - комплекты «Микон-2» - анализаторы качества молока - калориметры - амперометрические титраторы и др.

Серии «ELIT» и «ЭЛИС»

| Марка | Опреде-ляемый | Диапазон измеряемых значений концентраций | Рабочий диапазон | Температура среды, | Основные мешающие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электрода | ион | моль/дм3 | мг/дм3 | рН | 0С | ионы |
| Элит-021 | NO3- | 10-5 … 10-1 | 0,6…6200 | 2,0 - 9,0 | 5 -45 | S2-,Cl-, NO2-, НCO3- |
| Элит-031 | K+ | 10-5 … 10-1 | 0,4…3900 | 2,0 - 9,0 | 5 -45 | Na+, NH4+ ,Ca2+ |
| Элит-041 | Ca2+ | 10-5 … 10-1 | 0,4…4000 | 3,5 - 9,0 | 5 -45 | NH4+ |
| Элит-051 | NH4+ | 10-5 … 10-1 | 0,2…1800 | 3,0 - 8,5 | 5 -45 | Na+, K+ |
| Элит-071 | NO2- | 10-5 … 10-2 | 0,5…460 | 3,4 - 3,8 | 5 -45 | CH3COO-, F- |
| Элит-081 | ***Ba2+ | 10-5 … 10-1 | 1,4…13700 | 3,5 - 9,0 | 5 -45 | Na+, K+, Mg2+, NH4+, Sr2+ |
| Элит-211* | Ag+ | 10-5 … 10-1 | 1,1…10800 | 3,5 - 9,0 | 5 -50 | Hg2+ |
| Элит-221* | F- | 10-6 … 10-1 | 0,02…1900 | 4,0 - 7,0 | 5 -50 | OH-, Fe3+, Al3+ |
| Элит-211* | S2- | 10-5 … 10-1 | 0,3…3210 | 13,0 - 14,0 | 5 -50 | - |
| Элит-227* | Cu2+ | 10-5 … 10-1 | 0,6…6350 | 3,0 - 7,0 | 5 -50 | Fe3+, Ag2+, Hg2+, S2- |
| Элит-231* | ***Pb2+ | 10-5 … 10-1 | 2,1…20720 | 3,0 - 7,0 | 5 -50 | Cu2+, Cd2+, Ag2+, Hg2+, Fe3+ |
| Элит-241* | Cd2+ | 10-5 … 10-1 | 1,1…11240 | 3,0 - 7,0 | 5 -50 | Cu2+, Pb2+, Ag2+, Hg2+, I-, Br-, S2- |
| Элит-261* | Cl- | 10-5 … 10-1 | 0,4…3550 | 3,0 - 9,0 | 5 -50 | I-, Br-, S2- |
| Элит-271* | Br- | 10-5 … 10-1 | 0,8…7990 | 3,0 - 9,0 | 5 -50 | I-, S2-, CN- |
| Элит-281* | I- | 10-5 … 10-1 | 1,3…12690 | 3,0 - 9,0 | 5 -50 | S2-, CN-- |
| Элит-281* | CN- | 10-5 … 10-2 | 0,3…260 | 11,0 - 13,0 | 5 -50 | I-, Ag+, S2- |
| Элит-092 | Ca+Mg | 10-2 … 10-1 | 0,2…200** | 4,5 до 10 | 5-45 | Zn2+,Fe2+, Ва2+, Cu2+, Sr2+, Ni2+ |
| Элис-112 | Na | 10-5 … 10-1 | 0,2…2300 | более 8 | 5-60 | Н+, F- |
| * Возможно исполнение в химически стойком корпусе |
| **(мг экв)/дм3 |
| *** Применяется также для определения сульфат-иона |

Халькогенидные стеклянные и кристаллические электроды серии «ХС»

| Название | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаружения, мг/л | Крутизна эл/функции, мВ/рХ | Рабочий диапазон рН | Основные мешающие ионы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХС-Tl-001 (Tl+)х | 10-6 - 10-1 | 0,2 | 40(15 | 1 - 11 | Ag2+, Hg2+ |
| ХС-Cu-001 (Cu2+)х | 10-7 - 1 | 0,006 | 28(2 | 0 - 7 | Ag2+, Hg2+ |
| ХС-Pb-001 (Pb2+)х | 10-7 - 1 | 0,04 | 28(2 | 2 - 7 | Ag2+, Hg2+ |
| ХС-Cd-001 (Cd2+)х | 5х10-7 - 1 | 0,05 | 27(2 | 1 - 7 | Ag2+, Hg2+ |
| ХС-Hg-001 (Hg2+)х | 10-6 - 10-1 | 0,2 | * | 0 - 2 | Ag2+ |
| ХС-Fe-001 (Fe3+)х | 10-5 - 10-2 | 0,6 | * | 0 - 2 | Ag2+, Hg2+ |
| ХС-Cr-001 (Cr(VI)х | 10-7 - 10-4 | 0,006 | * | 0 - 2 | Ag2+, Hg2+ |
| ХС-CNS-001(CNS-)к | 10-6 - 10-1 | 0,06 | -(57(10) | 2 - 10 | S2-, I-, Cl-, Br- |

* - значение крутизны изменяется в зависимости от концентрации

Комбинированные электроды серии «Ионикс»

| Определяемый ион | Рабочий диапазон, мг/л |
| --- | --- |
| NO3- | 62000-0,5 |
| Ca2+ | 40000 – 0,4 |
| ClO4- | 100000 – 0,1 |
| BF4- | 90000 – 1,0 |
| K+ | 39000 - 0,05 |
| Na+ | 23000 – 0,3 |
| NH4+ | 18000 – 10,0 |
| PF6- | 150000 – 0,1 |
| AuCl4- | 0,5 – 5 p AuCl4- |

Специальные электроды для измерения серы и серебра

| Название | Характеристика |
| --- | --- |
| ЭСС-01 сульфидсеребряный | 0,32-32 г/л S2-, 0.4-5,0 pAg |
| ЭА-2 для pS | 1-18,5 pS |

| Лабораторные комбинированные стеклянные (в т.ч. со встроенным термодатчиком) серии ЭСК Лабораторные с жидкостным наполнением серии ЭС Лабораторные твердоконтактные стеклянные серии ЭСТ Лабораторные комбинированные полумикро (d от 4, 5 до 8 мм) Кроме того, мы поставляем различные вспомогательные электроды, электроды для измерения Eh, термодатчики. |
| --- |
| Наиболее популярные модели рН – электродов |
| Марка | Характеристика |
| Комбинированные рН-электроды |
| ЭСК-10601 | 0…12 рН, 0…100 ºС, рНi 6,7 или 4,0 |
| ЭСК-10301 | 0…14 рН, 20…100 ºС, рНi 6,7 или 4,0 |
| ЭСК-10605 | со встроенным термодатчиком 0…12 рН, 0…100 ºС, рНi 6,7 или 4,00 |
| ЭСЛК-01.7 | пластиковый корпус 0…12рН(200С), 0…40 ºС, рНi 6,9 |
| Некомбинированные рН-электроды |
| ЭС-10301 | 0…14 рН, 20…100 ºС, рНi 4,25 или 7,0 |
| ЭС-10601 | 0…12 рН, 0…100 ºС, рНi 4,25 или 7,0 |
| ЭСЛ-43-07ср | 0…12 рН, 0…40 ºС, рНi 7 |
| ЭСЛ-63-07 ср | 0…14 рН, 25…100 ºС, рНi 7 |
| ЭСЛ-15-11 | 0…14 рН, 25…100 ºС, рНi 4,25 |
| ЭСЛ-45-11 | 0…12 рН, 0…40 ºС, рНi 4,25 |
| Комбинированные рН-электроды для микрообъемов |
| ЭСК-10612 | полумикро (d 8 мм, L=70 мм), для объемов 0,2-0,5 мл, (0…12 рН, 0…100 ºС, рНi 4 или 6,7) |
| ЭСК-10312 | –«–(0…14 рН, 20…100 ºС, рНi 4 или 6,7) |
| ЭСК-10613 | полумикро (d 8 мм, L=130 мм), удлиненный, для объемов 0,2-0,5 мл, (0…12 рН, 0…100 ºС, рНi 4 или 6,7) |
| ЭСК-10313 | –«–(0…14 рН, 20…100 ºС, рНi 4 или 6,7) |
| ЭСК-10614 | полумикро (d 6 мм, L=130 мм), удлиненный, для малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…12 рН, 0…100 ºС, рНi 4 или 6,7) |
| ЭСК-10314 | –«–(0…14 рН, 20…100 ºС, рНi 4 или 6,7) |

Анализаторы жидкости «Эксперт-001» № 21068 в Госреестре СИ РФ

Декларация соответствия

Многопараметрические приборы для измерения рН, ионного состава, содержания растворенного кислорода, БПК.

# Медаль на международном салоне

# инноваций и инвестиций ВВЦ

4 модели комбинированных приборов. Сохраняются все функции и достоинства базовых рН-метров-иономеров (см. раздел рН-метры-иономеры «Эксперт-001») и имеют дополнительный режим – измерение содержания растворенного кислорода.

Название каждой модели данной серии состоит из названия серии и ряда цифр (№А, №Б, №С):

«ЭКСПЕРТ-001-А(Б.С)»

код набора функций           тип             число ионометрических каналов

питания

| А | 2 – рН-метры-иономеры высокоточные с погрешностью ((0,005рХ, (0,2 мВ) и расширенным диапазоном измерения ЭДС ((4000 мВ) Функция измерения кислорода |
| --- | --- |
|  | 4 - рН-метры-иономеры с погрешностью ((0,02рХ, (1,5 мВ) и диапазоном измерения ЭДС ((3200 мВ) Функция измерения кислорода |
| Б | 0 – прибор со встроенным аккумулятором и питанием от сети через сетевой адаптер |
| С | 1 или 4 - число ионометрических каналов |

Назначение:

- измерение концентрации растворенного кислорода и (или) БПК

- измерение активности, молярной и массовой концентрации ионов

- измерение окислительно-восстановительного потенциала

- измерение температуры

Объекты анализа:

- питьевые, природные, сточные воды

- водные растворы проб растительной, пищевой продукции, почв и др.

Области применения:

- лаборатории промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений

- органы контроля, инспекции и надзора, экологические лаборатории

- практикумы ВУЗов и др.

- рыбоводческие хозяйства

Все приборы серии «Эксперт-001» имеют:

- выход на ПК *

- графический дисплей

- возможность градуировки датчика кислорода ДКТП-02 по 1 точке (по воздуху)

*ПО на сайте www.ionomer.ru в открытом доступе

В зависимости от задачи и условий  проведения измерений приборы комплектуются различными датчиками (типа Кларка):

| Выполняемая задача | Модификация датчика** |
| --- | --- |
|  | ДКТП-02.4 | ДКТП-02.5 | ДК |
| Измерение растворенного кислорода, БПК по ПНДФ 14.1:2:3.4.123 в лабораторных условиях | + | +/- | - |
| Измерение растворенного кислорода в полевых условиях, в том числе в открытых водоемах, рыбоводческих хозяйствах | +/- | + | - |
| Измерение организмов, клеток и их частей, ферментов и др. | +/- | - | + |
| Совместимость с биохимической ячейкой | + | + | + |

+ - наиболее подходящая модификация

+/- - подходит частично

- - не применим

**см. раздел «Кислородные датчики» (подробное описание)

| Эксперт-001-4(0.1) | Наиболее популярная модель - переносной кислородомер с дополнительными функциями рН-метра-иономера |
| --- | --- |
| Постоянный лидер продаж! Недорогой, простой в обращении, надежный прибор для определения растворенного кислорода, температуры, БПК (в базовой комплектации). При дополнительной комплектации позводяет определять рН, Еh, ионный состав. Прибор подходит для широкого круга пользователей. Прибор для стандартных измерений Один кислородный канал Один ионометрический канал |  |
| Многоканальный иономер с функцией измерения кислорода | Эксперт-001-4(0.4) |
|  | Модель, оптимально сочетающая многофункциональность 4-канального иономера и анализатора кислорода – удобства в работе - качество – умеренную цену! Прибор для стандартных измерений Один кислородный канал Четыре ионометрических канала |
| Эксперт-001-2(0.1) | Лабораторная модель рН-метра-иономера-кислородомера |
| Модель, сочетающая возможности высокоточного рН-метра-иономера и кислородомера – анализатора БПК Прибор для высокоточных измерений pX (pH) Один кислородный канал Один ионометрический канал |  |
| Модификации и технические характеристики pH-метров-иономеров-БПК-термооксиметров |

| Основные характеристики: | Модификация |
| --- | --- |
|  | Эксперт-001- 4(0.1) | Эксперт-001- 4(0.4) | Эксперт-001- 2(0.1) |
| Точность прибора по pX: - стандартная (с) - высокая (в) | с | с | в |
| Число ионометрических каналов | 1 | 4 | 1 |
| Число кислородных каналов | 1 | 1 | 1 |
| ЖК дисплей | Графический с яркой подсветкой -размеры видимой области 59(30 мм - разрешение 133(64 точки |
| Диапазон измерения рН, ед. рН | 0 … 14 | 0 … 14 | 0 … 14 |
| Диапазон измерения рХ, ед. рХ | –2… +20 | –2… +20 | –2… +20 |
| Точность, рХ(pH) | (0,02 | (0,02 | (0,005 |
| Диапазон измерения ЭДС, мВ | (3200 | (3200 | (4000 |
| Точность, мВ | (1,5 | (1,5 | (0,2 |
| Диапазон измерения температуры, ºС | –5…+150 | –5…+150 | –5…+150 |
| Точность ºС | (0,5 | (0,5 | (0,5 |
| Диапазон измерения О2, мг/дм3 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| Точность измерения О2 % п.ш. | (2,5 | (2,5 | (2,5 |
| Режим измерения БПК | + | + | + |
| Режим измерения ХПК* | - | - | + |
| Выход на ПК | + | + | + |
| Масса, кг, не более | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Варианты исполнения прибора | переносной/лабораторный |
| Размеры (переносной), мм | 60х200х110 | 60х200х110 | 60х200х110 |
| Размеры (лабораторный), мм | 220х210х70 | 220х210х70 | 220х210х70 |

(+) - имеется в данной модели

(-) - отсутствует в данной модели

*Для измерения ХПК необходима дополнительная комплектация.

Назначение и технические характеристики

| Модификация | Общий вид | Характеристики и назначение |
| --- | --- | --- |
| ДКТП-02.4 лабораторный (БПК) |  | Длина рабочей части 95 мм, d=9,5 мм Длина кабеля 1 м |
|  |  | Измерение растворенного кислорода, температуры и БПК в лабораторных условиях |
|  |  | Совместим со склянкой БПК (шлиф № 12, 14) и биохимической ячейкой |
| ДКТП-02.5 |  | Длина рабочей части 95 мм, d= 9,5 мм Длина кабеля 3 м Защитный колпачок-груз |
|  |  | Измерение растворенного кислорода, температуры в водоемах, емкостях, измерение БПК |
|  |  | Совместим со склянкой БПК (шлиф № 12, 14) и биохимической ячейкой |
| ДК |  | Увеличенная рабочая поверхность (до 20 мм2) |
|  |  | Измерение скоростей дыхания одноклеточных организмов (дрожжи, бактерии, инфузории и др), клеток, выращенных в культуре и выделенных из различных тканей живых организмов, тканевых препаратов: кусочков, срезов, гомогенатов и митохондрий. Количественная оценка активности ферментов, катализирующих реакции как с выделением кислорода, так и с его потреблением. Изучение влияния нейротропных веществ и токсических соединений на окислительный энергетический обмен различных биологических объектов. Дыхательный контроль после тканевой гипоксии, определение показателей работоспособности митохондрий и др. |
|  |  | Работает только в комплекте с моделью «Эксперт-001-4(0.1) с дополнительным режимом «Потенциостат» |

Отличительные особенности датчиков Кларка

|  | Тип чувствительного элемента |
| --- | --- |
|  | - металлический дисковый электрод на торце датчика |
|  | Результаты эксплуатации |
|  | - сохраняет работоспособность до механического разрушения |
|  | - требует периодического обслуживания (перезаполнения внутреннего объема специальным электролитом и замены газопроницаемой мембраны) |

Особенности датчиков ДКТП-02

время установления показаний: -по кислороду - не более 120 с -по температуре - не более 720 с

совместимы с биохимическими или микробиологическими ячейками, где сигнал связан с падением концентрации кислорода при времени разрешения до 1 с

| Наименование |  | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Комплект «Эксперт-001-БПК» |  | Измерение БПК по ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97, измерение рН и ионного состава при дополнительной комплектации электродами |
| Комплект Эксперт-001РХ |  | Комплект для измерения О2, Т рН, Eh, в водоемах и емкостях, в т.ч. рыбоводческих хозяйствах. Гибкая комплектация. |
| Комплект Эксперт-001БХ |  | Специализированный комплект для биохимических измерений |
| Комплект Эксперт-001 МТХ |  | Специализированный комплект для микробиологов и биохимиков |

|  | Комплект «Эксперт-001МТХ» разработан для специалистов, изучающих измерение кислорода в микробиологических системах. |
| --- | --- |

Комплект "Эксперт-001МТХ" – альтернатива традиционному полярографу с датчиком типа Кларка.

Комплект «Эксперт-001МТХ»  включает микропроцессорный анализатор жидкости «Эксперт-001» (модификация "Эксперт-001-4(0.1)" со специальным режимом «Потенциостат») и электрод Кларка с увеличенной поверхностью, совместимый с микробиологической ячейкой.

Измерительный прибор (в комбинации с закрытым электродом типа Кларка) и специализированное программное обеспечение для визуализации данных на ПК позволяют количественно оценивать активность процессов, протекающих в живых системах с потреблением или выделением кислорода.

С его помощью возможна, например, оценка (измерение) скоростей дыхания (в нмолях кислорода/ед. времени) любых тканевых препаратов, кусочков, срезов, изолированных клеток, гомогенатов и митохондрий; клеток, выращенных в культуре,  и одноклеточных организмов. Возможна также количественная оценка активности ферментов, катализирующих реакции как с выделением кислорода, например, каталазы тканевых экстрактов и крови, так и его потреблением, например, моноаминооксидаз.

Благодаря большому диаметру рабочей поверхности датчика, особенностям конструкции и особому составу электролита, электрод работает стабильно и не требует перезарядки в течение длительного времени (2-3-х недель).

Измерения проводятся в герметически закрытой полярографической ячейке из плексигласа объемом от (до) 1 мл с закрытым электродом типа Кларка. Малый объем ячейки позволяет работать с небольшим количеством биологического материала.

Конструкция ячейки позволяет в процессе эксперимента вводить в нее с помощью микропипеток и микрошприцов различные вещества (субстраты, активаторы и ингибиторы, фармакологические препараты и др.) в объемах до 120 мкл на 1мл реакционной смеси, что делает возможным детально исследовать изучаемые процессы и объекты.

Прибор рекомендован для микробиологов, биохимиков, разработчиков фармпрепаратов, биотехнологов, для специалистов, занимающихся медико-экологическим мониторингом и др.

# Области исследования:

- измерение скоростей дыхания одноклеточных организмов (дрожжи, бактерии, инфузории и др), клеток, выращенных в культуре и выделенных из различных тканей живых организмов, тканевых препаратов: кусочков, срезов, гомогенатов и митохондрий

- количественная оценка активности ферментов, катализирующих реакции как с выделением кислорода, так и с его потреблением;

- изучение влияния нейротропных веществ и токсических соединений на  окислительный энергетический обмен различных биологических объектов

- дыхательный контроль после тканевой гипоксии, определение показателей работоспособности митохондрий и др.

- медико-экологический мониторинг и. др.

Технические характеристики и особенности прибора

Малогабаритный прибор: - 60х200х110 мм - масса не более 0,95 кг

Специальный режим "Потенциостат":

- диапазон поляризующего напряжения от -2000 мВ до +2000 мВ

- дискретность измерения напряжения +/- 1 мВ

- 5 диапазонов измерения тока: 5ма, 0.5ма, 50мка, 5мка, 0.5 мк

Дополнительный режим "Амперметр":

- 5 диапазонов измерения тока: 5ма, 0.5ма, 50мка, 5мка, 0.5 мка

схема измерения: 2-х и 3-хэлектродная

Большой графический дисплей с яркой подсветкой - размеры видимой области дисплея 59(30 мм - разрешение 133(64 точки

Совместим с датчиком типа Кларка (ДК) с увеличенной рабочей поверхностью до 20 мм2

Специализированное программное обеспечение

Дружественный пользователю сценарий работы

Прибор сохраняет все характеристики модели анализатора жидкости «Эксперт-001-4(0.1)» и может использоваться в лаборатории как рН-метр-иономер

№ 23460 в Госреестре СИ РФ

Декларация соответствия

Серия «Эксперт-002» - это модельный ряд портативных кондуктометров/солемеров с различными диапазонами измерения удельной электропроводности (УЭП) и дискретностью представления результатов.

| Кондуктометр «Эксперт-002» с датчиком наливного типа | Измеряемые параметры: УЭП температура (Т) Расчетные параметры: УЭП, приведенная к 25 0С общая минерализация в пересчете на NaCl или другую произвольную соль удельное сопротивление |
| --- | --- |

| Объекты анализа: дистиллированная вода и вода для лабораторного анализа питьевые, природные и сточные воды технологические растворы водные растворы проб почв, растительной и пищевой продукции |
| --- |
| Базовый комплект поставки: ИП «Эксперт-002» датчик кондуктометрический кабель для проведения поверки блок питания документация | Погружные и наливные датчики для кондуктометра «Эксперт-002» |

| Дисплей большой графический с яркой подсветкой поля индикации |  | Градуировка по контрольным растворам при периодической поверке |
| --- | --- | --- |
| Выбор поддиапазона измерения УЭП автоматический и ручной |  | по калибровочным сопротивлениям |
|  |  | Конструкция датчика УЭП комбинированный УЭП/Т датчик контактного типа – четырехэлектродный наливной, погружной или проточно-погружной материал электродов – нержавеющая сталь (датчики ООО «Эконикс-Эксперт») или платина (датчики Mettler Toledo) параметры ячейки хранятся во встроенном в датчик модуле памяти |
| Представление результатов измерений на дисплее УЭП (приведен. УЭП) – мкСм/см, мСм/см; общая минерализация – мг/л, г/л; удельное сопротивление – Ом, кОм, МОм; температура – ºС |  |  |
| Пользовательский интерфейс возможность работы без ПК + интерфейс RS232 или USB для связи с IBM-совместимыми ПК ПО в комплекте по желанию заказчика одновременная индикация на дисплее УЭП (или удельного сопротивления, или общей минерализации) и температуры дружественный пользователю режим подсказок |  | Питание автономное от встроенного свинцового аккумулятора или от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 12В продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора не менее 50 часов |
| Температурная компенсация автоматическая и ручная по выбору диапазон автоматической термокомпенсации от 0 до +50 ºС |  | Память, встроенная в УЭП/Т датчик энергонезависимая содержит параметры градуировки и настроечные константы |
| Расчет общей минерализации список солей для пересчета в памяти прибора (NaCl, KCl, CaCl2, KNO3) возможность введения параметров произвольных 2-х солей по выбору заказчика Температура приведения вводится пользователем |  | Метрологические характеристики приведенная к верхнему значению поддиапазона погрешность измерения УЭП: ( 2% абсолютная погрешность измерения температуры: ( 0,5 ºС |
|  |  | Габаритные размеры 200х110х60 мм Масса 0,95 кг |

Технические характеристики кондуктометров «Эксперт-002»

| Измеряемый параметр | № под-диапа-зона | Поддиапазон измерений УЭП измерительного преобразователя | Диск-рет-ность | Модель прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2-6н | 2-7н | 7н | 2-6п | 1-3п* | 1-7-пн |
| УЭП | 1 | от 0,001 до 1,999 | 0,001 |  |  |  |  | + | + |
| мкСм/см | 2 | от 0,01 до 19,99 | 0,01 | + | + |  | + | + | + |
|  | 3 | от 0,1 до 199,9 | 0,1 | + | + |  | + | + | + |
|  | 4 | от 1 до 1999 | 1 | + | + |  | + |  | + |
| мСм/см | 5 | от 0,01 до 19,99 | 0,01 | + | + |  | + |  | + |
|  | 6 | от 0,1 до 199,9 | 0,1 | + | + |  | + |  | + |
|  | 7 | от 1 до 1999 | 1 |  | + | + |  |  | + |
| Температура, ºС | от +5 до +55 | 0,1 |  | + | + |  | + | + |
| Число датчиков в комплекте, шт | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |

* только с датчиком InLab 720 (до 100,0 мкСм/см)

«+» - диапазон измерения для данной модификации

Технические характеристики датчиков УЭП

| Тип датчика | наливной | проточный | погружной |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Н | УЭП-П-Пр | П |
| Производитель | Эконикс-Эксперт | Mettler Toledo |
| Материал датчика | капролон/тефлон | стекло |
| Материал электродов | нержавеющая сталь | Pt |
| Модификация (поддиапазоны измерения) | УЭП-Н-С (2-6) УЭП-Н-К2 (7) | УЭП-Пр-2 (2-6) | УЭП-П-С (2-6) -для лабораторий -для водоемов -для микрообъемов | УЭП-П-К1 (1-3) с InLab 720 УЭП-П-С (2-6) с InLab 710 |
| Рекомендуемые условия измерений | лабораторные и полевые | лабораторные и производствен-ные в потоке | лабораторные и полевые, в водоемах и емкостях, в микроячейке (0,5-1 мл), титрование | лабораторные |
| Рекомендуемые анализируемые среды | жидкости, неагрессивные к материалу датчика и электрода | жидкости, в т.ч. агрессивные |

Диапазоны работы датчиков УЭП:

| Тип датчика | УЭП-П-К1 | УЭП-Н-С | УЭП-П-С | УЭП-Н-К2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения | от1 мкСм/см до 100 мкСм/см | от 2 мкСм/см до 200 мС/см | от 5 мкСм/см до 200 мС/см | от 1 мСм/см до 1000 мСм/см |

# № 33222 в Госреестре СИ РФ

|  | Фотометры серии «Эксперт-003» сочетают умеренную стоимость и высокие эксплуатационные качества. Их появление связано с достижениями современной технологии в создании полупроводниковых источников и приемников света, а также с накоплением опыта отечественных производителей в области приборостроения. |
| --- | --- |

В приборах применен ряд технических приемов, которые позволили создать оборудование с повышенной чувствительностью, точностью и стабильностью показаний, а также повышенной устойчивостью к внешним помехам, включая как электромагнитные помехи, так и внешнюю засветку.

Источником света является сменный светодиод (сменный картридж), светоприемником – фотодиод, а для больших длин волн – фотосопротивление.

Прибор выпускается в 2-х моделях: «Стандарт» и «Диалог». Технические и метрологические характеристики обеих моделей одинаковы. Модели различаются только набором пользовательских интерфейсов.

Основные предлагаемые области применения – аналитическая химия и, в первую очередь, замена устаревших приборов типа «ФЭК».

Технические и метрологические характеристики

| Диапазон измерения оптической плотности | От 0 до 3,0 А |
| --- | --- |
| Погрешность | 0,005 А |
| Рабочие длины волн, нм | 16 сменных картриджей (шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940) |
| Кюветное отделение | От 1 до 5 см |
| Объем памяти | Не менее 20 градуировок по 15 точек |
| Питание | Аккумуляторное с постоянным контролем зарядки / сетевое через адаптер питания |
| Выход на ПК | COM / USB порт |
| Дисплей | ЖК графический с яркой подсветкой - размеры видимой области дисплея 60(30 мм - разрешение 133(64 точки |
| Габаритные размеры, мм Масса, кг | Не более 200*200*100 Не более 2 |

Отличительные особенности и преимущества фотометра «Эксперт-003»

# 1. Фотометр "Эксперт-003" решает задачи многих дорогостоящих приборов:

- измеряет свыше 100 параметров качества питьевой, природной, сточной воды, растворов проб растительной, пищевой продукции, почв и др. (в соответствии с действующими ГОСТ, РД, ИСО, методиками ПНД Ф и др. нормативными документами)

- полностью заменяет устаревшие приборы типа «ФЭК»

- является современной альтернативой приборам типа «КФК» и импортным фотометрам
- позволяет работать, как по действующим нормативным документам, так и проводить экспресс-анализ с тест-системами

# 2. Модульная конструкция фотометра "Эксперт-003" обеспечивает:

- оптимальную комплектацию под конкретную задачу

- возможность расширения комплектации по мере появления новых задач или материальных возможностей

- работу с различными фото-ячейками: для прямоугольных кювет (ФЯ-М - с перемешиванием, ФЯ-1 - без перемешивания); для круглых кювет d 16 мм

- измерения в различных прямоугольных (длина оптического пути от 1 до 50 мм) или круглых (d16мм) кюветах

# 3. Удобство в работе:

- в базовой комплектации - универсальное кюветное отделение фотоячейки ФЯ-1 (для кювет от 10 до 50 мм)

- дружественный пользователю сценарий

- наглядность, простота управления, градуировки (калибровки)

- сохранение в памяти прибора 20 градуировок по 15 точек (модель «Стандарт») или 40 градуировок по 15 точкам (модель «Диалог»)

- автоматический расчет результатов измерения в требуемых единицах

- мгновенное выведение результатов анализа на большой жидкокристаллический экран (60*30 мм)

- возможность непрерывного измерения с графическим и цифровым преставлением данных

- возможность вывода информации на портативный термопринтер (термоэтикетка, чековая лента)

- безопасность (рабочее напряжение 12V)

- уменьшение времени анализа при однотипных измерениях по сравнению с КФК, что позволяет увеличить производительность труда и избавляет от необходимости обучения персонала

- в отличие от импортных приборов фотометр "Эксперт-003"  позволяет пользоваться  открытой информацией по реактивами для градуировки и измерения  (ГОСТ, ПНД Ф, РД и др.) и не требует труднодоступных реагентов неизвестного состава.

# 4. Улучшенные характеристики:

- повышенная чувствительность

- точность

- стабильность показаний

- повышенная устойчивость к внешним помехам, включая электромагнитные помехи и внешнюю засветку

# 5. Гарантийное и постгарантийное обслуживание фотометра предприятием-изготовителем

# 6. Методическое сопровождение 
– по отдельной заявке комплектуется РД, методиками ПНД Ф, аттестованными МВИ

| 7. Специализированные комплекты - для измерения ХПК - для анализа питьевой воды по ГОСТ - для анализа почв по ГОСТ - для учебных практикумов ВУЗов - для анализа вне лаборатории, в т.ч. для экспресс-анализа с тест-системами - для бассейнов и др. |  |
| --- | --- |
|  | Вариант комплектации в кейсе |

| Новые возможности модели Эксперт-003 «Диалог» |
| --- |
| Новая модификация «Эксперт-003-Диалог» с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками отличается от традиционного фотометра «Эксперт-003» уникальным набором пользовательских функций, расширенной памятью, ярким светодиодным дисплеем, новой многофункциональной клавиатурой |  |

1. Ввод текста.

В «Эксперт-003-Диалог» предусмотрена возможность ввода и сохранения в памяти прибора текста на русском и английском языках. Ввод текста осуществляется аналогично набору SMS в мобильном телефоне

1.1. Ввод названия градуировок

В связи с тем, что в памяти фотометра «Эксперт-003» можно хранить большое число градуировок (до сорока штук), возникает проблема их последующей идентификации.

В традиционной модификации фотометра, пользователь выполнив градуировку, сохраняет ее в памяти прибора под определенным номером (N1, N2, N3 и т.д.), а наименование определяемого параметра (название градуировки) должен записывать в лабораторном журнале.

В новом приборе «Эксперт-003-Диалог» названия градуировок можно вводить и сохранять в памяти прибора вместе с номерами и впоследствии идентифицировать по ним многочисленные градуировки. Тем самым, пользователь освобождается от необходимости вести дополнительные записи в лабораторном журнале.

1.2. Ввод комментариев к сохраняемым в электронном блокноте результатам измерений

При сохранении результата измерения в электронном блокноте (см. п.2) пользователь может ввести текстовой комментарий: шифр пробы, точку отбора пробы, фамилию оператора и пр. Таким образом, запись в блокноте будет содержать всю необходимую информацию о выполненном анализе.

2. Электронный блокнот.

Электронный блокнот предназначен для хранения результатов измерений с комментариями. В зависимости от объема памяти фотометра, блокнот может содержать до 100 записей результатов анализов. Сохранение записи в блокноте происходит при простом нажатии кнопки «БЛОКНОТ» во время измерения. Далее пользователь может при желании ввести комментарий (шифр пробы, точку отбора пробы, фамилию оператора и др. дополнительную информацию).

Таким образом, пользователь может вообще не вести записей в лабораторном журнале. Сохранённая в блокноте информация не стирается при выключении прибора. Пользователь в любой момент времени может просмотреть записи в электронном блокноте, удалить устаревшие или загрузить содержимое блокнота в компьютер для последующей печати или хранения данных.

3. Встроенный календарь и хронометр.

Фотометр «Эксперт-003-Диалог» снабжён встроенным электронным календарём и хронометром. Благодаря этому, в памяти прибора автоматически сохраняются даты выполнения градуировок, а также даты и время выполнения измерений проб (при создании записей в электронном блокноте). При этом календарь и хронометр не сбрасываются при выключении прибора.

4. Улучшенное программное обеспечение для компьютера.

«Эксперт-003-Диалог» подключается к компьютеру через COM порт или через USB порт (при использовании специального адаптера).

Новое программное обеспечения имеет следующие возможности:

- Исследование кинетики

- Вывод на дисплей, сохранение и распечатка графиков и таблиц, отражающих изменение оптической плотности, коэффициента пропускания или концентрации во времени.

- Протоколирование градуировок

- Вывод на дисплей, сохранение и распечатка градуировочных графиков и градуировочных таблиц с указанием названий, порядковых номеров, длин волн, дат выполнения, а также результатов расчётов уравнений градуировочных графиков, достоверностей аппроксимации и значений отклонений отдельных градуировочных точек от линейности.

- Протоколирование результатов анализов

- Вывод на дисплей, сохранение и распечатка записей электронного блокнота, содержащих сохранённые результаты анализов и полную информацию об условиях проведения измерений: номер и название градуировочного графика, время и дата, введенный текстовой комментарий.

- Программное обеспечение для установки на компьютер всегда в свободном доступе на нашем сайте

5. Новая многофункциональная клавиатура.

Новая клавиатура обеспечивает удобное и логичное управление многочисленными функциями прибора. Клавиши наглядно оформлены и сгруппированы по функциональному назначению.

6. Светодиодный дисплей.

Новая светодиодная технология изготовления дисплея обеспечивает яркое и контрастное отображение информации при любом освещении, в том числе при ярком солнце и в полной темноте.

|  | Отличительной особенностью фотометра «Эксперт-003» является возможность гибкой комплектации сменными картриджами (оптическими элементами) в зависимости от потребностей пользователя. Это позволяет создавать специализированные комплектации под конкретные задачи и при необходимости расширять комплектацию. |
| --- | --- |

| Картридж (рабочий диапазон), нм | Определяемые компоненты |
| --- | --- |
| 375 (360-390) | Вода: Сульфаты |
| 400 (385-415) | Вода: Аммоний, Бор, Железо, Кремний, Нитраты, Формальдегид, Цветность |
| 430 (415-445 | Вода: Аммоний, Бор, Железо, Кремний, Марганец, Медь, Никель, Нитраты, ПАВ катионные, Цветность |
|  | Почва: Медь |
| 470 (455-485) | Вода: Висмут, Марганец, Медь, Молибден, Никель, Нитраты, ПАВ неионоген., Сероуглерод, Фенолы |
|  | Почва: Марганец |
| 505 (490-520) | Вода: Азот общий, Железо общее, Кадмий, Олово, ПАВ неион., Свинец, Тетраэтилсвинец, Фенолы, Фурфурол |
|  | Почва: Железо общее, Магний, Марганец, Нитраты, Сера, Сульфаты, Цинк |
| 525 (510-540) | Вода: Азот общий, Алюминий, Бор, Ванадий, Железо общ., Железо II, Кобальт II, Марганец II, Медь, Мутность, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, Олово, Полиакриламид, Свинец, Сульфит, Тетраэтилсвинец, Фурфурол, Хром VI, Цианиды, Цинк |
|  | Почва: Алюминий, Железо общ., Магний, Мышьяк, Нитраты, Сера, Сульфаты, Фенолы летучие, Цинк |
| 572 (557-587) | Вода: Ванадий, Метанол, Цианиды |
|  | Почва: Алюминий, Магний, Нитраты, Формальдегид, Цинк |
| 590 (575-605) | Вода: Кадмий, Карбамид, Медь, Метанол, Роданиды, Фториды, Цианиды |
|  | Почва: Органическое вещество, Фосфор подвижный |

| 605 (590-620) | Вода: Гексацианоферраты, Карбамид, Медь, Метанол, Роданиды, Фториды, Цинк |
| --- | --- |
|  | Почва: Бериллий, Органическое вещество, Фосфор подвижный |
| 615 (600-630) | Вода: Алюминий, Аммоний, Кадмий, Полиакриламид, Фториды |
|  | Почва: Азот общий, Аммоний, Бериллий, Кобальт, Органическое вещество, Фосфор подвижный |
| 626 (611-641) | Вода: Алюминий, Аммоний, Полиакриламид, Фториды |
|  | Почва: Азот общий, Аммоний, Бериллий, Кобальт, Мышьяк, Фосфор подвижный |
| 655 (640-670) | Вода: Аммоний, ПАВ анионные, Полиакриламид, Сероводород (Сульфид), Сульфаты, Фосфор общий |
|  | Почва: Азот общий, Аммоний, Бериллий, Мышьяк, Фосфор подвижный, Фосфор валовый |
| 700 (685-715) | Вода: Фосфаты |
|  | Почва: Фосфор валовый |
| 850 (835-865) | Вода: Мышьяк, Фосфаты |
| 880 (865-895) | Вода: Фосфаты, Фосфор |
| 940 (925-955) |  |

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Эксперт-003. Базовый комплект (измерительный преобразователь, фото-ячейка ФЯ-1) |
| 1.1 | Картриджи (длины волн) шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940) |
| 1.2 | Кюветы (10х10, 10х24, 30х24, 50х24 мм) |
| 1.3 | Фото-ячейка ФЯ-1 для прямоугольных кювет |
| 1.4 | Фото-ячейка ФЯ-1М для прямоугольных кювет с перемешиванием |
| 1.5 | Комплект для периодической поверки |
| 1.6 | Переходник для работы с кюветой 10х10мм |
| 2 | Эксперт-003. Лабораторный комплект (7 длин волн) |
| 3 | Эксперт-003. Универсальный комплект (16 длин волн) |
| 4 | Эксперт-003. Профессиональный комплект (система ХПК, 16 длин волн) |
| 5 | Эксперт-003. Комплект для анализа питьевой воды по ГОСТ |
| 6 | Эксперт-003. Комплекты для анализа почв и грунтов по ГОСТ |
| 7 | Эксперт-003. Комплекты для бассейнов (общий активный хлор, озон, аммоний, цветность, серебро, медь, мутность, нитраты, железо, жесткость сульфаты, хлориды, фосфат) |
| 8 | Эксперт-003. Комплект цветность пива |
| 9 | Эксперт-003. Полевые комплекты с тест-системами МЭТ |
| 10 | Эксперт-003ХПК. Комплект для измерения ХПК |

New 2015 Тест-комплекты «СимплТест» (СТ) для анализа питьевых и природных, вод:

Фотометр «Эксперт-003» с тест-системами СимплТест (СТ)– это первый российский фотометр, который обеспечивает пользователю такие же удобства при работе, как дорогой импортный прибор.

Всем известно, что при работе с тест-системами градуировка фотометра выполняется вначале работы и в обязательном порядке при смене партии реактивов, т.е. при покупке новой партии тест-систем.  Как только Пользователю надо закупать новую партию тест-систем, сразу возникает вопрос о градуировке (сделать самостоятельно, отправить прибор производителю тест-систем для новой градуировки или, «закрыв глаза», продолжить работу и получать какие-то цифры). А ведь градуировка еще и, как правило, услуга платная и недешевая.

Все эти проблемы решены в фотометре Эксперт-003 с тест-системами СимпТест (СТ). Фотометр «Эксперт-003», как и дорогие импортные приборы, поставляется с градуировками СТ в памяти прибора. Пользователю достаточно только выбрать нужную градуировку и можно приступать к анализу пробы. У Пользователя отпадает необходимость возить прибор на градуировку при покупке новой партии тест-систем. Обновление градуировки (при необходимости) бесплатно и возможно дистанционно. Если вдруг возникнет необходимость обновления градуировок (например, при внесении изменений в рецептуру), то эта процедура может быть выполнена дистанционно и абсолютно бесплатно. Мы отправим Вам файл с последней прошивкой прибора по электронной почте. Вам останется лишь подключить фотометр к компьютеру и загрузить полученный файл.

Мы стремимся к тому, чтобы работая на отечественном приборе у оператора, были такие же удобства, как если бы он работал на дорогом импортном приборе.

Перечень СимпТест расширяется.

Особенность тест-комплектов «СимплТест» (СТ):

1. Отбор и подготовка проб для фотометрического анализа разработаны в соответствии с ПНДФ, ГОСТ, РД, СанПин, аттестованным методикам и др. НД.

2. Открытый состав по химическим реагентам (в отличие от импортных или других отечественных тест-реагентов)

3. Подробное описание процедуры измерения

4. Возможность пользователем грамотного выполнение анализа с полным пониманием последовательности действий.

5. Не требуется градуировки  фотометра «Эксперт-003» при последующих покупках тест-комплектов «СимплТест»

| Комплект СТ | Длина волны, нм | Кювета, мм |
| --- | --- | --- |
| Активный хлор свободный 0,05-2 мг/л | 525 | 20х24 |
| Активный хлор общий 0,05-2 мг/л | 525 | 20х24 |
| Активный хлор общий связанный свободный | 525 | 20х24 |
| Алюминий 0,05-5 мг/л | 525 | 10х10 |
| Аммоний 0,05-4 мг/л | 430 | 30х24 |
| Железо общее 0,05-2 мг/л | 505 | 30х24 |
| Железо (общее, II, III) | 505 | 30х24 |
| Марганец 0,05-5 мг/л | 470 | 10х10 10х24 |
| Нитрит 0,002-1 мг/л | 525 | 10х10 10х24 |
| Сульфат 1,0-150 мг/л | 375 | 10х10, 10х24 |
| Фосфат 0,02-10 мг/л | 700 | 20х24 |

| Цветность | Бесплатно при заказе СитмпТест |
| --- | --- |
| Мутность |  |
| Фенолы | В стадии испытаний |
| АПАВ | В стадии испытаний |

Тест-наборы линейки РС (МЭТ) для анализа питьевых, природных, очищенных сточных вод

Для самостоятельно градуировки (кроме параметров ***) используют ГСО или аттестованные растворы. По заявке возможна поставка полностью готового к работе прибора с заводскими градуировками.

*** только заводская градуировка

| Тест-набор МЭТ: Компонент | Длина волны,нм | Диапазон измерений | Кювета, см |
| --- | --- | --- | --- |
| Растворенный*** кислород м.к. | 525 | 0,01-0,5 мг/л | 1 |
| Растворенный*** кислород б.к. | 470 | 1-20 мг/л | 1 |
| Жесткость | 572 | 0,2-3 º | 1 |
| Кальций | 572 | 0,5-7 мг/л | 1 |
| Магний | 572 | 1-12 мг/л | 1 |
| Аммоний м.к. | 655 (590)* | 0,1-3 мг/л | 1 |
| Аммоний б.к. | 470 | 0,5-20 мг/л | 1 |
| Нитрат | 525 | 1-20 мг/л | 1 |
| Нитрит | 525 | 0,02-1 мг/л | 1 |
| Фосфат | 850 | 0,1-6 мг/л | 1 |
| Фосфонат | 850 | 0,16-9,5 мг/л | 1 |
| Фторид | 590 (572)* | 0,5-2,5 мг/л | 1 |
| Хлорид | 470 | 2-20 мг/л | 1 |
| Сульфид | 655 | 0,04-2 мг/л | 1 |
| Сульфит | 525 | 0,5-5 мг/л | 1 |
| Сульфат | 470 | 1-70 мг/л | 3 |
| Йодид | 655 | 10-100 мкг/л | 1 |
| Активный хлор общий*** | 525 | 0,05-3 мг/л | 1 |
| Озон*** | 525 | 0,075-4,5 мг/л | 1 |
| Бром*** | 525 | 0,1-6 мг/л | 1 |
| Кремний | 400 | 0,2-15 мг/л | 1 |
| Калий | 590 | 20-70 мг/л | 1 |
| Бор | 400 | 0,1-4 мг/л | 0,3 |
| Молибден б.к. | 470 | 0,2-8 мг/л | 1 |
| Молибден м.к. | 470 | 0,02-1 мг/л | 5 |
| Общее железо | 525 | 0,1-10 мг/л | 1 |
| Железо (II) | 525 | 0,05-6 мг/л | 1 |
| Железо (III) | 590 | 0,1-1,2 мг/л | 1 |
| Марганец (II) | 470 | 0,05-5 мг/л | 1 |
| Хром (VI) | 525 | 0,03-2 мг/л | 1 |
| Хром (VI) м.к. | 525 | 0,005-0,3 мг/л | 5 |
| Хром общий | 525 | 0,07-3,4 мг/л | 1 |
| Цинк | 590 | 0,1-4 мг/л | 1 |
| Медь б.к. | 605 | 0,05-8 мг/л | 1 |
| Медь м.к. | 605 | 0,01-0,1 мг/л | 5 |
| Никель | 470 | 0,05-5 мг/л | 1 |
| Алюминий м.к. | 590 | 0,02-0,2 мг/л | 1 |
| Алюминий б.к. | 590 | 0,5-5 мг/л | 1 |
| Кадмий | 470 | 0,05-0,6 мг/л | 1 |
| Кадмий м.к. | 615 | 0,005-0,1 мг/л | 1 |
| Кобальт | 525 | 0,05-1 мг/л | 1 |
| Серебро м.к. | 525 | 0,01-0,2 мг/л | 5 |
| Серебро б.к. | 525 | 0,05-1 мг/л | 1 |
| Перексид водорода | 655 | 0,03-3 мг/л | 1 |
| Фенол | 525 | 0,08-5 мг/л | 1 |
| Формальдегид | 655 | 0,04-1,5 мг/л | 1 |
| Нефтепродукты*** | 470 | 0,4-6 мг/л | 0,3 |
| НПАВ | 655 | 2-15 мг/л | 1 |
| АПАВ | 655 | 0,1-1,2 мг/л | 1 |
| КПАВ | 400 | 0,3-4 мг/л | 1 |
| рН*** | 590 (572)* | 6,55-8,75 | 1 |

* дублирующий картридж

11.6.3. Тест-наборы линейки РС. Почвы. (МЭТ)

| Тест-набор МЭТ: Компонент | Длина волны, нм | Диапазон измерения | Кювета, см |
| --- | --- | --- | --- |
| Гумусовые кислоты*** | 470 | 0,1-5% | 1 |
| Азот нитратный | 525 | 4,5-90 мг/кг | 1 |
|  | 525 | 9-180 мг/кг | 1 |
|  | 525 | 45-900 мг/кг | 1 |
| Азот аммонийный | 655 | 1,2-40 мг/кг | 1 |
|  | 655 | 2,4-80 мг/кг | 1 |
|  | 655 | 12-400 мг/кг | 1 |
| Фосфор подвижный | 850 | 3-120 мг/кг | 1 |
|  | 850 | 6-240 мг/кг | 1 |
|  | 850 | 15-600 мг/кг | 1 |
|  | 850 | 30-1200 мг/кг | 1 |
| Марганец подвижный | 470 |  | 1 |
| Калий подвижный | 590 | 160-480 мг/кг | 1 |
| Медь подвижная | 470 (430)* | 0,2-30 мг/кг | 1 |
| Цинк подвижный | 590 | 1-10 мг/кг | 1 |
| Молибден подвижный | 470 | 0,5-5 мг/кг | 5 |
| Нефтепродукты в почве*** | 470 | 0,05-0,75 8мг/г | 0,3 |
|  | 470 | 0,1-1,5 мг/г | 0,3 |
|  | 470 | 0,2-3 мг/г | 0,3 |
|  | 470 | 0,4-6 мг/г | 0,3 |
|  | 470 | 2-30 мг/г | 0,3 |

Гибкая комплектация измерительными приборами, датчиками

и вспомогательным оборудованием

| Мини-лаборатории для анализа воды и почв «Аналитик-Эксперт» | Ионометрическая лаборатории «Эксперт-001» |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры: ХПК, БПК, растворенный кислород, мутность, цветность, рН, хлориды, фториды, калий, нитраты, нитриты, аммоний, железо, азот общий, сера, сульфаты, органическое вещество, фосфор подвижный и валовый и др. (более 100 параметров). Комплект поставки: анализатор жидкости «Эксперт-001» кондуктометр «Эксперт-002» фотометр «Эксперт-003». Профессиональный комплект ИСЭ (рН, Cl-, F-, K+, NO3-, NH4+), электрод сравнения магнитная мешалка штатив термодатчик сборник методик кейс | Назначение: для научно-исследовательской работы по ионометрии и потенциометрии практикумов ВУЗов Комплект поставки: рН-метр-иономер «Эксперт-001» электроды рН, RedOx, ионоселективные для измерения: рН, Eh, NO3-, NO2-, NH4+, K+, Na+, Ca2+, Ca2++Mg2+, НCO3-, CO32-, Ag+, Cd2+, Cu2+, Hg2+, Br-, Cl-, CN-, SCN-, F-, I-, S2-, Hg2+, Pb2+, Fe3+, Cr (VI), SO42-, Ba2+ электроды сравнения штатив магнитная мешалка термодатчик сборник методик кейс |

# Комплект на базе фотометра «Эксперт-003»

# № 33222 в Госреестре СИ РФ,

Комплект «Эксперт-003-ХПК» выполнен на базе фотометра «Эксперт-003» и предназначен для массового измерения ХПК по ГОСТ Р 52708-2007  и ГОСТ 31859-2012 (введ. С 01.01.2014) «Вода. Метод определения Химического потребления кислорода» во всех типах вод (питьевые, природные, сточные) в диапазоне от 10 до 800 мгО/ дм3.

Для анализа проб воды с более высокими значениями ХПК допускается разбавление.

Сущность метода измерения ХПК заключается в обработке пробы воды серной кислотой и бихроматом калия при заданной температуре в присутствии сульфата серебра - катализатора окисления и сульфата ртути (II), используемого для снижения влияния хлоридов, и определении значений ХПК в заданном диапазоне концентраций путем измерения оптической плотности исследуемого раствора при заданном значении длины волны 430 или 605 нм (в зависимости от диапазона измерения) с использованием градуировочной зависимости оптической плотности раствора от значения ХПК.

Фотометр снабжен оптическим компенсатором для устранения «линзового эффекта», возникающего при фотометрировании цилиндрических кювет (Патент РФ №82040).

|  | Диапазон, мгО/дм3 | Погрешность, % |
| --- | --- | --- |
|  | 10….50 50….200 более 200 | 30 20 15 |

Отличительные особенности:

- экологичность работы: Разложение проб проводят в специальном термореакторе в герметично закрытых кюветах. Кюветы (без переливания проб) затем помещают в кюветное отделение фотометра для измерения.

- высокая производительность анализа: cреднее время анализа 1 пробы не более 10 мин (при загрузке реактора на 16 образцов) и не более 5 минут (при загрузке реактора на 32 образца).

- хранение градуировочных зависимостей в памяти прибора и автоматический расчет конечного результата в единицах «мгО/дм3»

- возможность использования базовой комплектации «Эксперт-003-ХПК» в качестве фотометра для определения других показателей в различных объектах (цветность, ионы аммония, железа, марганца, нитратов, никеля, фторидов и др – измеряются в базовой комплектации)

- возможность расширения комплектации до универсального фотометра для работы по ГОСТ, методикам ПНД Ф, РД, МВИ и др. при дополнительной комплектации картриджами

- компактность и мобильность аппаратуры

Преимущества перед зарубежными аналогами:

- полностью соответствует нормативным документам, действующим на территории РФ

- работает на легкодоступных отечественных реактивах в соответствии с ГОСТ, что отличает его от импортных приборов, совместимых только со специализированными дорогими реактивами (тест-системами) неизвестного состава

- значительная экономия средств при аналогичных функциональных возможностях прибора

- краткие сроки поставки и оперативное сервисное обслуживание

Базовый комплект поставки:

Комплект «Эксперт-003». Базовый ХПК»: - измерительный преобразователь фотометра «Эксперт-003» - фотоячейка ХПК с 2 картриджами шифры 430 и 605 - кювета 50х24 мм - штатив для пробирок - блок питания - соединительный кабель - документация, поверка Термореактор (на 16, 26, 64 проб – по согласованию с заказчиком)* Круглые кюветы (пробирки) с крышками

Вместе с анализаторм ХПК «Эксперт-003-ХПК» поставляются:

| Термореактор* (сухая баня) для разложения проб |
| --- |
| ТР-150 | Термореактор на 26 проб |
| МК201 | Термореактор с 1 термоблоком 16 х 16мм |
| МК202 | Термореактор с 2 термоблоками 32 х d 16 мм |
| МК204 | Термореактор с 4 термоблоками. 64 х d 16 мм |
| ВК 09 | Дополнительный термоблок к термореакторам МК200 на 16 кювет |
| DRB200 (HACH) | Термореактор 15 х d 16 мм |
| Пробирка для ХПК d 16 мм |
| Пробка (для пробирки ХПК d 16 мм) |
| Комплект для периодической поверки (переходник, картридж 525нм) |
| Картриджи (шифр 375, 400, 470, 505, 525, 572, 590, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 нм) |

рН-метр/иономер/оксиметр/термометр/фотометр/кондуктометр/ вольтметр/амперметр/ потенциостат/измерительХПК/

измеритель давления

Мультиметр «Эксперт-1234» - не только заменяет 4 серийных прибора (анализатор жидкости «Эксперт-001», кондуктометр «Эксперт-002», фотометр «Эксперт-003», рН-метр «Эксперт-pH»), внесенные в Госреестр СИ РФ, но и  имеет новые дополнительные режимы измерения в соответствии с табл.1.

В приборе предусмотрена возможность вывода информации на портативный термопринтер (чековая лента, термоэтикетки).

Измерительный преобразователь «Эксперт-1234» гибко комплектуется датчиками  и ячейками в зависимости от задач пользователя.

Области применения: полевые измерения, научно-исследовательские работы и др.

| № | Режим измерения | Диапазон измерения | Точность | Дополнительная комплектация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH-метр | от 0 до 14 pH | (0,02 рН | рН электроды комбинированные и некомбинированные |
| 2 | Иономер | от -20,000pX до +20,000pX | (0,02 рХ | Ионоселективные электроды, в.т.ч. комбинированные |
| 3 | Оксиметр | от 0 до 20 мг/л | (2,5% привед. | ДКТП-02.4 ДКТП-02.5 ДК |
| 4 | Термометр | от 0 до 1000С | (0,5 0С | Термодатчик ТДС-2* (стекло) Термодатчик ТДС-3* (металл) *Pt-1000 |
| 5 | Фотометр | оптическая плотность от 0,000 до 2,000 А, коэффициент пропускания от 0 до 100%, длины волн от 375нм до 940нм | (0,005 А | 1. Фотоячейки под сменные картриджи: 1.1. ФЯ-1 1.2. ФЯ-1М с возмож-ностью перемешивания 2. Картриджи: шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 нм) 3. Кюветы 4. Переходник для кюветы 10х10 мм |

| № | Режим измерения | Диапазон измерения | Точность | Дополнительная комплектация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Кондуктометр | 0,001-2, 0,01-20, 0,1-200, 1-2000 мкC/см, 0,01-20, 0,1-200, 1-1000 мС/см | (2 % привед. к верхней границе поддиапазона | Датчики УЭП наливного, погружного, проточного типа в зависимости от диапазона |
| 7 | Амперметр | 5 мА, 0,5 мА, 50 мкА, 5 мкА, 0,5 мкА | не нормиру-ется |  |
| 8 | Вольтметр | от -4000 мВ до +4000 мВ | (1 мВ |  |
| 9 | Потенциостат 2-х, 3-х электродный | напряжение от -2000 мВ до +2000 мВ, ток до 5 мА |  |  |
| 10 | Измеритель ХПК | от 30 мгО/л – с электрохимической системой от 10 мгО/л – с фотометрической ячейкой | 15-30 % | 1. Электрохимическая система: нагревательный блок, 5-ти горловая колба ХПК в сборе, нагревательный блок, вспомогательное оборудование 2. Фотометрическая система: фото-ячейка ХПК, термореактор, вспомогательное оборудование |
| 11 | Измерение атмосферного давления |  | ( 2 мм рт ст | Встроенный в прибор датчик давления |

.

Технические характеристики:

ЦАП – источник напряжения (12 разрядов), диапазон напряжений минус 100 мВ…+100 мВ, минус 500 мВ…+500 мВ, минус 2000 мВ…+2000 мВ точность (1 мВ

24 разрядное АЦП

Управление нагрузкой 12В 1А (нагреватель, реле, клапан)

4 линии ввода/вывода

Графический индикатор 128х64 точки с подсветкой

Вывод на РС по RS232 во всех режимах измерения

Питание от аккумулятора, от адаптера (220 В / 12 В

Размеры измерительного преобразователя: 60х200х110 мм

# № 16997 в Госреестре СИ РФ, Свидетельство об утверждении типа средств измерений №15902

Современный многофункциональный электрохимический центр, предназначенный для широкого круга электроаналитических измерений. Сочетает в себе последние достижения в области электроники и широкие сервисные возможности компьютерного управления экспериментом, обработки и протоколирования данных.

| Универсальный комплекс для измерения микроколичеств (до 10-10 моль/л) тяжелых металлов, йода, селена и мышьяка, токсичных органических и неорганических компонентов в самых различных объектах вольтамперометрическим методом. | Комплект для измерения микроколичеств тяжелых металлов |
| --- | --- |
| «Экотест-ВА» в комплекте с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04» позволяет измерять микроколичества тяжелых металлов, ртути, никеля, кобальта и др. | Область применения: агрохимические, экологические, химико-технологические и аналитические лаборатории промышленных предприятий (в том числе гальванического производства, производства материалов для электроники, порошковой металлургии и др.) органы контроля, инспекции и надзора лаборатории научно-исследовательских учреждений студенческие практикумы |

Объекты анализа:

- вода питьевая, природная, сточная, морская

- пищевые продукты, напитки, продовольственное сырье

- почвы, корма

- косметика, лекарственные препараты, биологические объекты

Определяемые компоненты:

- металлы: Zn, Cd, Pb, Cu, Hg, Mn, Co, Ni, Sn

- неметаллы: Se, I, As, Bi

- органические молекулы: метанол, ацетальдегид, формальдегид, диэтиленгликоль и его производные

- другие электроактивные органические и неорганические вещества

«Экотест-ВА» работает под управлением персонального компьютера:

- операционная система семейства MS-Windows на базе технологии NT (NT4/2000/XP/Vista/W7/W8);

- процессор не ниже Intel Pentium (рекомендуемая частота не ниже 1 GHz);

- минимум 64 Mb оперативной памяти (рекомендуется 256 Mb);

- VGA-совместимый дисплей с разрешением экрана минимум 800х600;

- 15 Мб памяти на жестком диске для установки ПО + место для сохранения получаемых данных;

- COM-порт для подключения Анализатора, либо USB-порт при использовании адаптера.

| Пределы обнаружения некоторых компонентов без концентрирования проб* |
| --- |
| кадмий, свинец | 0,05 мкг/дм3 |
| цинк | 10 мкг/дм3 |
| медь | 0,5 мкг/дм3 |
| иодид-ион | 2 мкг/дм3 |
| селен | 0,1 мкг/ дм3 |
| марганец | 0,1 мкг/ дм3 |

*Применение роботизированного комплекса «Экспертиза-ВА-2D» с электродом  «3 в 1» значительно снижает пределы обнаружения.

| Технические и метрологические характеристики анализатора «Экотест-ВА» |
| --- |
| Режимы работы | постояннотоковый; переменнотоковый; инверсионный с предварительным накоплением; каталитический |
| Поляризующее напряжение | от -3 В до +3 В (при необходимости диапазон расширяется до -5…+5 В) |
| Скорость развертки потенциала | от 10-3 до 103 В/с |
| Пределы измерения тока | 0,2 мкА; 2 мкА; 20 мкА; 200 мкА; 2 мА |
| Время анализа пробы без пробоподготовки | 15-45 мин |
| Время непрерывной работы | не менее 8 ч |
| Масса ИП | не более 0,4 кг |
| Габаритные размеры | не более 120 ( 180 ( 60 мм |
| Диапазон измерения массовой концентрации (по Cd2+), мкг/ дм3 | 0,5 – 500 |
| Предел обнаружения (по Cd2+), мкг/дм3 | 0,05 |
| Относительная погрешность измерения (по Cd2+) | не более 25% в диапазоне от 1 до 10 мкг/дм3 |

- возможность определения нескольких элементов (марганец, цинк, кадмий, свинец, медь, висмут) одновременно из одной пробы;

- высокая чувствительность, например, по Cd и Pb до 0,01 мкг/дм3;

- низкая себестоимость единичного элементоопределения;

- высокая производительность (особенно в роботизированном варианте);

- отсутствие необходимости применения жидкой ртути или амальгам;

- работа без инертного газа и использования вытяжных устройств;

- автоматические режимы выполнения измерений и расчета концентраций;

- работа по записанным в память методикам и количественная обработка результатов в автоматическом режиме;

- возможность программирования анализатора для проведения серии измерений с различными параметрами;

- умеренная стоимость для оборудования такого класса;

- простота в обслуживании: простые определения йода и тяжелых металлов можно освоить под руководством специалистов «Эконикс-Эксперт» за несколько часов.

| Нормативная база: Анализатор «Экотест–ВА» позволяет реализовать: - ГОСТы - методики ПНД Ф - аттестованные методики, утвержденные Госстандартом РФ - методики, внесенные в перечни Санэпиднадзора, др. |  |
| --- | --- |

«Экотест-ВА» является реальной экономичной альтернативой дорогостоящим методам анализа AAS и ICP при измерении микроколичеств тяжелых металлов, йода, селена и мышьяка.

Мы можем предложить Вам не менее 10-ти вариантов комплектации анализатора «Экотест-ВА» и подобрать оптимальный вариант. При необходимости  укомплектуем компьютером. В стоимость прибора входит программное обеспечение, обучение до 3-х сотрудников, первичная государственная поверка прибора, программное обновление в ходе эксплуатации.

Гарантия 18 месяцев.

Технические и методические:

- автоматизированный или роботизированный эксперимент;

- квалифицированные методическая поддержка и обучение; постоянное расширение методического и программного обеспечения под задачи заказчиков;

- универсальность: за счет совместимости с различными электродами, электрохимическими датчиками с вращающимися дисковыми электродами, автосамплером, компьютерами позволяет осуществить гибкую комплектацию с учетом задач, объемов работы, условий эксплуатации (как в лаборатории, так и в полевых условиях) и материальных возможностей заказчика;

- малогабаритность и возможность автономной работы от батареи или аккумулятора 12 В, в том числе в роботизированном режиме.

Экономические:

- умеренная стоимость оборудования;

- гибкая комплектация по желанию заказчика;

- роботизированный комплект заменяет труд 2-3 операторов.

Дополнительные режимы работы:

- возможность выполнения вольтамперометрических и потенциометриических измерений на одном приборе, например:

  - регистрация зависимости потенциала рабочего электрода относительно электрода сравнения от времени;

  - наличие потенциостатического режима с непрерывной записью тока через рабочий электрод от времени при включении по трехэлектродной или двухэлектродной схеме позволяет подключить прибор к датчикам остаточного активного хлора в воде или амперометрическим датчикам (электродам Кларка – измерение содержания растворенного кислорода в водных растворах).

Анализатор «Экотест-ВА» успешно работает более чем в 300 лабораториях России и за рубежом (Украина, Казахстан, Италия, Франция).

На международных сличениях ССМQ-13 по измерению микроколичеств кальция, кадмия и меди в пробах, моделирующих пищевые продукты после пробоподготовки (Великобритания, участие 12 крупнейших международных лабораторий), Российский ГНМЦ «ВНИИФТРИ» успешно провел экспресс-измерения кадмия и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе «Экотест-ВА» в автоматическом режиме за 1 рабочий день. Все результаты измерений вошли в заявленные доверительные интервалы. Основной для этих измерений метод масс-спектрометрии с изотопным разбавлением требует дорогостоящего стационарного оборудования и одно определение занимает до двух месяцев.

Для определения тяжелых металлов в различных объектах (водах различной природы, пищевых продуктах, почве, воздухе рабочей зоны и др.) мы предлагаем три базовые комплектации «Экотест-ВА-тяжелые металлы». Каждая из них допускает дальнейшее расширение комплектации другими рабочими электродами, электрохимическими ячейками и подключение автосамплера.

| Комплекс «Экотест-ВА-тяжелые металлы» |
| --- |
|  | Самый простой компактный комплекс с раздельными электродами разработан специально для учебных практикумов и лабораторных исследований по вольтамперометрии для студентов, дипломников, аспирантов в ВУЗах. Комплекс идеально подходит для определения микроколичеств цинка, кадмия, свинца, меди в питьевых, природных, сточных водах, пищевых продуктах, почвах на уровне ПДК и ниже. |
| Комплекс «Экотест-ВА-тяжелые металлы» с вращающимся дисковым электродом (ВДЭ) |
| Современный бюджетный комплекс на базе анализатора «Экотест-ВА» в комплектации электрохимическим датчиком «ВДЭ» с вращающимся дисковым электродом предназначен для измерения тяжелых металлов в различных объектах анализа. Комплекс незаменим для выполнения измерений с фиксированными гидродинамическими параметрами. Использование данного комплекса значительно улучшает метрологические характеристики метода. Комплекс рекомендован аналитикам-практикам химических, пищевых, экологических и других лабораторий, а также для учебных практикумов в ВУЗах. |  |

| Комплекс «Экотест-ВА-тяжелые металлы» с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04» |
| --- |
|  | Комплектация анализатора «Экотест-ВА» стационарным электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04» (аналог комплекта «Экотест-ВА-тяжелые металлы-ВДЭ») позволяет проводить анализ питьевой, природной, сточной вод, почв, пищевой продукции, продовольственного сырья, напитков и др. |
| Роботизированный комплекс «Экспертиза-ВА-2D» |
| Роботизированный комплекс «Экспертиза ВА-2D» состоящий из анализатора «Экотест-ВА», автосамплера и комбинированного электрода «3 в 1» позволяет: анализировать пробы на содержание Zn, Cd, Pb, Cu, Bi и др. элементов по записанным в память персонального компьютера аттестованным методикам; определять селен (ГОСТ Р 52315-2005), марганец и др. элементы с автоматической заменой раствора без размыкания электрохимической цепи; проводить серии измерений в автоматическом режиме без участия оператора. Роботизированный комплекс идеально подходит для анализа большого числа проб. |  |
| Универсальный комплекс «Экотест-ВА» |
| Универсальный комплекс представляет собой максимальный комплект оборудования для определения тяжелых металлов (Zn, Cd, Pb, Cu, Hg, Mn, Co, Ni), неметаллов (Se, I, As, Bi), включая органические вещества (метанол, диэтиленгликоль, формальдегид, ацетальдегид) и научных исследований. Комплекс предназначен для анализа питьевых, природных, сточных вод, пищевых продуктов, напитков, почв, грунтов, донных отложений, осадков сточных вод, воздуха рабочей зоны. |

|  | Пример выполнения измерений цинка, кадмия, свинца, меди при их одновременном присутсвии в пробах воды, пищевых продуктов и др. 1-фоновая кривая, 2-проба, 3-проба с добавкой стандартного раствора |
| --- | --- |

| Наименование | Назначение | Комплект поставки |
| --- | --- | --- |
| 1.☺Экотест-ВА – тяжелые металлы | Компактный приборный комплекс для определения цинка, кадмия, свинца, меди в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах. Рекомендуется для учебных практикумов и лабораторий ВУЗов | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», электроды (рабочий-углеситалловый), ЭВЛ-1М3.1ср, ЭПВ-1ср), управляемая от ИП магнитная мешалка(5В), штатив-держатель электродов, блок питания БП, кабель ПК, пакет документов (РЭ, МП), описание ПО, первичная поверка). |
| 2.Экотест-ВА – тяжелые металлы (ВДЭ) | Современный лабораторный комплекс с вращающимся дисковым углеродным электродом (ВДЭ) для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов (цинк, кадмий, свинец, медь, висмут, никель, кобальт) в различных объектах, железа в алкогольной продукции по ГОСТ Р 51823 Для широкого круга пользователей: аккредитованных и исследовательских лабораторий, учебных практикумов ВУЗов | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», вращающийся дисковый электрод ВДЭ, штатив-держатель, электрод рабочий углеситалловый – 1 шт., электрод сравнения – 1 шт., электрод вспомогательный – 1 шт, ГСО – 4 шт (цинк, кадмий, свинец, медь), блок питания БП, кабель ПК, пакет документов (РЭ, МП), описание ПО, первичная поверка)., МВИ - 1 шт. на выбор в зависимости от объекта анализа (воды, почвы, пищевые продукты, воздух рабочей зоны) |
| 3. Экотест-ВА – ВДЭ | Компактный бюджетный комплекс с вращающимся дисковыми углеситалловым и специальным электродами для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов: Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах; Zn, Cd, Pb, Cu - в воздухе рабочей зоны; в алкогольной продукции, As – в воде питьевой, природной, сточной, пищевых продуктах по ГОСТ 31628-2012, МУК 4.1.1510-03, в алкогольной продукции по ГОСТ Р 51823-2001, Fe – в алкогольной продукции ГОСТ Р 51823-2001 | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», вращающийся дисковый электрод ВДЭ, штатив держатель, электрод рабочий (2 вида по 1 штуке)– 2 шт., электрод сравнения – 1 шт., электрод вспомогательный – 1 шт, электролитический ключ, ГСО - 4 шт (цинк, кадмий, свинец, медь), блок питания БП, кабель ПК, пакет документов (РЭ, МП), описание ПО, первичная поверка), МВИ – 4 штуки (вода, почвы, пищевые продукты, воздух), практические руководства (As) |
| 4. Роботизированный комплекс «Экспертиза-ВА-2D» | Автоматизированный комплекс с приставкой на 15 мест для массового анализа проб на содержание Zn, Cd, Pb, Cu), определения Bi, Mn, Se и др.). Объекты анализа: (Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Mn) - воды различной природы, почвы, пищевые продукты Se - безалкогольные напитки, минеральная и питьевая вода по ГОСТ Р 52315-2005 Специальное программное обеспечение в комплекте. | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», автосамплер АС-1/2D на 15 образцов, электрод углеситалловый комбинированный «3 в 1», 15 стеклянных стаканчиков, 15 мешальников во фторопластовой оболочке, ГСО - 4 шт (цинк, кадмий, свинец, медь), блок питания БП, кабель ПК, пакет документов (РЭ, МП), описание ПО, первичная поверка), МВИ (3 шт.). |

* Возможны изменения в комплектации.

По заявке возможна комплектация компьютером или ноутбуком, поставляемым с установленным программным обеспечением «Экотест-ВА».

Недостаточное, так и избыточное поступление йода в организм человека может служить причиной возникновения ряда заболеваний.

Комплекс «Экотест-ВА-йод» - это надежный и простой в работе комплект для измерения массовой концентрации йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и биологически-активных добавках (БАД) в соответствии с МУК, аттестованной методикой или по ГОСТ.

Правильность выполнения измерений неоднократно контролировалась независимыми измерениями другими методами в Аналитическом Центре контроля качества воды ЗАО «РОСА» и ряде других аккредитованных организаций.

Объекты анализа:

- мука, крупа, зерно и продукты их переработки;

- хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия;

- рыба, мясо и продукты их переработки (включая консервы), морепродукты;

- яйцо, яичный порошок;

- молоко, молочнокислые продукты, сыры, творог;

- дрожжи;

- добавки пищевые и биологически-активные (БАД), включая “Йодактив” и “Йодказеин”;

- вода минеральная, напитки безалкогольные, соль пищевая, йодированная иодидом калия.

| Комплект поставки анализатор «Экотест-ВА» управляемая магнитная мешалка, 5В штатив–держатель электродов рабочий электрод электрод ЭВЛ1М3.1ср электрод ЭПВ-1ср реактив для определения йода ГСО иодид-ионов методика программное обеспечение | Комплект «Экотест-ВА-йод» |
| --- | --- |

Нормативные документы:

- МУК 4.1.1481-03 «Методические указания по определению массовой концентрации йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и биологически-активных добавках (БАД) вольтамперометрическим методом».

- «Методика измерения массовой концентрации йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и биологически-активных добавках (БАД) на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» (зарегистрирована под №001-110-01).

- ГОСТ 31660-2012 Продукты пищевые. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации йода.

Отличительные особенности:

- диапазон линейной зависимости аналитического сигнала иодид-ионов от массовой концентрации йода: от 4 до 500 мкг/дм3

- исключается использование ртути в любом виде и применение инертного газа

- измерения выполняются методом инверсионной постояннотоковой вольтамперометрии по 3-х электродной схеме на импрегнированном графитовом электроде

- анализ проводят по методу добавки градуировочного раствора иодид-ионов (иодистого калия)

- измерения проводят после минерализации пробы

- результат анализа выводится автоматически на экране компьютера

|  | Пример выполнения измерения массовой концентрации йода в образце «Йодактив» 1-фоновая кривая 2-проба 3-проба с добавкой стандартного раствора йодида калия |
| --- | --- |

Сотрудники ООО «Эконикс-Эксперт» проводят обязательное начальное обучение пользователей выполнению методики и регулярные рабочие консультации.

К настоящему моменту комплексы для определения йода успешно работают почти в 200 Центрах гигиены и эпидемиологии, на заводах и в исследовательских лабораториях.

Тысячи образцов различных продуктов проанализированы на комплексе «Экотест-ВА-йод» с использованием методики, разработанной в ООО «Эконикс-Эксперт».

Возможности расширения комплекса «Экотест-ВА-йод»

| Дополнительная комплектация | Дополнительные возможности |
| --- | --- |
| Углеситалловый электрод | Измерение массовой концентрации цинка, кадмия, свинца, меди в различных объектах, проведение периодической поверки анализатора. |
| Электрохимический датчик с вращающимся дисковым электродом | Измерение малых концентраций Zn, Cd, Pb, Cu, Hg/As. |
| Автосамплер с электродом «3 в 1» | Измерение малых концентраций Zn, Cd, Pb, Cu, Mn, Bi, Se и др. |

Метанол и диэтиленгликоль (ДЭГ) широко применяются на предприятиях газовой промышленности. Метанол используется в качестве ингибитора – для борьбы с образованием гидратов – в процессе добычи и переработки, ДЭГ – для осушки природного газа.

Формальдегид широко используется в промышленном органическом синтезе и изготовлении полимеров-реактопластов. Являясь сильным антисептиком, он применяется в качестве дубителя в кожевенном производстве и используется в медицине. Ацетальдегид - это один из наиболее важных альдегидов, широко встречающийся в природе и производящийся в больших количествах индустриально. Применяется в органическом синтезе.

Специальный комплект с аттестованной экспресс методикой выполнения измерений массовой концентрации метанола и диэтиленгликоля в сточных водах ориентирован на предприятия газовой промышленности. На практике, однако, возможно определение метанола в широком круге объектов, включая алкогольную продукцию.

Специализированный комплекс с аттестованной экспресс методикой выполнения измерений массовой концентрации формальдегида и ацетальдегида в очищенных сточных водах предназначается для оперативного контроля на предприятиях.

| Комплект поставки: анализатор «Экотест-ВА» магнитная мешалка штатив – держатель электродов электрод висящей капли электрод ЭВЛ1М3.1ср электрод ЭПВ-1ср рН-метр «Эксперт-рН» методика программное обеспечение документация | Комплекс для определения метанола |
| --- | --- |

|  | Пример выполнения измерений метанола в сточной воде 1 – раствор, не содержащий метанола 2 – раствор сравнения, содержащий 3,16 мг/дм3 метанола 3 – анализируемая проба воды |
| --- | --- |

Для измерения тяжелых металлов (Zn, Cd, Pb, Cu) вне лаборатории, в т.ч. в полевых условиях, предлагаем комплектации анализатора «Экотест-ВА».

По дополнительной заявке поставляется переходник для питания прибора от автомобильного аккумулятора.

| Вариант комплектации №1 анализатор «Экотест-ВА» вращающийся дисковый электрод «ВДЭ» в комплектации с рабочим углеситалловым электродом, электродами сравнения и вспомогательным программное обеспечение методика |  |
| --- | --- |

|  | Вариант комплектации №2 анализатор «Экотест-ВА» магнитная мешалка (питание 5В и управление от ИП) электрод комбинированный «3 в 1» штатив программное обеспечение методика |
| --- | --- |

Вольтамперический анализатор «Экотест-ВА» комплектуется двумя типами электрохимических датчиков с вращающимися дисковыми электродами: Вращающийся дисковый электрод «ВДЭ» и Вращающийся дисковый электрод с уплотнением «ВДЭ-У».

Предназначены для реализации методик, требующих постоянства гидродинамических условий, высокой скорости перемешивания анализируемого раствора.

Датчик «ВДЭ»					Датчик «ВДЭ»-У

Комплектация вольтамперометрического анализатора «Экотест-ВА» электрохимическим датчиком позволяет проводить анализ питьевой, природной, сточной воды, почв, пищевой продукции, продовольственного сырья, напитков и т.д., на содержание в них тяжелых металлов, а также для научных исследований, например, определение потенциалов полуволн и др.

| Конструкция датчика позволяет регулировать скорость вращения рабочего электрода. Датчики, комплектуются сменными рабочими дисковыми электродами из различных материалов (углеситалл, специальные материалы для измерения Hg, As и др). Рабочий вращающийся дисковый электрод выполнен в виде стержня, размещенного в цилиндрическом корпусе из инертного материала. |  |
| --- | --- |

Основные характеристики электрохимических датчиков:

| Параметры | «ВДЭ» | «ВДЭ-У» |
| --- | --- | --- |
| Продув инертного газа | не возможен | возможен |
| Рекомендуемое применение | определение тяжелых металлов, мышьяка, железа | определение потенциалов полуволн, ртути; (определение тяжелых металлов, мышьяка, железа) |
| Рабочие электроды | углеситалловый, специальные (для определения As) | специальный для определения потенциалов полуволн, углеситалловый, специальные (для определения Нg, As) |
| Диаметр электрода, мм | 7-10 |
| Диаметр рабочей поверхности, мм | 1-3 | 1-3 |
| Скорость вращения электрода, об/мин | до 2000 | до 2000 |
| Скорость вращения электрода регулируется | c помощью программы | c помощью программы |
| Электролитический ключ | возможен | возможен |
| Объем анализируемой пробы, мл | 50…100 | 50…100 |
| Габаритные размеры, мм | 110(130(300 | 110(130(300 |
| Масса не более, кг | 1 | 1 |
| Гарантия, месяцев | 18 | 18 |
| «ВДЭ» и «ВДЭ-У»- это малогабаритные высокоскоростные вращающиеся электроды - современная альтернатива дорогим электрохимическим датчикам, имеющимися на российском и зарубежном рынке. |
| Компактность, небольшая масса, а также низкая стоимость данного датчика, расширяет возможности применения его, не только в лабораторных условиях, но и в полевых условия, в том числе, в передвижных лабораториях. |  |

Комплектация анализатора «Экотест-ВА» электрохимическим датчиком с вращающимися дисковыми электродами позволяет проводить анализ питьевой, природной, сточной воды, почв, пищевой продукции, продовольственного сырья, напитков и др. в соответствии с ГОСТ. Например, измерения: цинка, кадмия, свинца, меди в пищевых продуктах в соответствии с ГОСТ Р 51301-99; цинка, кадмия, свинца, меди, мышьяка, ртути, железа, диоксида серы в алкогольной продукции и сырье для ее производства в соответствии с ГОСТ Р 51823-2001 и др.

В сочетании с управляемой анализатором «Экотест-ВА» магнитной мешалкой позволяют организовать недорогие измерения различных компонентов в широком круге объектов в лабораторных и, в ряде случаев, в полевых условиях.

| Типы электродов | углеситалловый, импрегнированный графитовый, специальный для измерения Hg/As и др. |
| --- | --- |
| Типы оболочек электродов | тефлоновая или стеклянная |
| Измеряемые химические элементы (измеряются на соответствующих электродах) | медь, свинец, кадмий, цинк, мышьяк, ртуть, йод, никель, висмут, кобальт и др. |
| Диаметр рабочей поверхности, мм | 1-3 |
| Объем анализируемой пробы, мл | от 10 |

Электроды совместимы не только с анализатором «Экотест-ВА», но и с другими полярографами.

Ртутный ЭВК (электрод висящей капли) позволяет воспроизвести на безопасном и компактном приборе все богатство методик классической полярографии. Ртутная капля выдавливается через специальный капилляр с помощью микрометрического винта.

ЭВК в сочетании с магнитной мешалкой, управляемой прибором «Экотест-ВА», позволяет организовать недорогие измерения в широком круге объектов в лабораторных и полевых условиях.

| Масса ртути, г | 1 |
| --- | --- |
| Масса капли, мкг | от 50 |
| Объем анализируемой пробы, мл | от 10 |
| Габаритные размеры, мм | 25 (диаметр) х 180 (длина) |
| Масса, г | 200 |

Электрод «3 в 1» - это целая вольтамперометрическая электродная система в едином корпусе. Все электроды (рабочий, вспомогательный и ключ электрода сравнения) расположены в одной плоскости на торце датчика.

| Преимущества электрода «3 в 1»: |
| --- |
|  | полностью заменяет 3-х-электродную ячейку создает более стабильные условия для измерений диапазон надежных измерения Cd2+ и Pb 2+ от 0,1 мкг/дм3 погрешность измерения не превышает 10% идеально подходит для анализа морской воды | Электрод «3 в 1» вид с торца |

Метод «Виртуального ртутного электрода»:

Конструктивные особенности позволяют переносить электрод из раствора в раствор с удержанием на его торце капли раствора без размыкания электрохимической цепи, удерживая под напряжением все накопленные металлы, включая ртутную пленку. Этот простой прием приводит к получению значительных научных и технических результатов. Использование заранее накопленной ртутной пленки позволяет создать «виртуальный ртутный электрод» и перенести на твердотельные рабочие электроды значительное количество полярографических методик.

Электрод «3 в 1» входит в состав роботизированного комплекса «Экспертиза-ВА-2D» и может использоваться в обычном комплексе «Экотест-ВА-тяжелые металлы» со стационарным рабочим электродом для замены трех электродов.

Методики, разработанные на основе электрода «3 в 1»

| Определяемый компонент | Объекты проведения измерений |
| --- | --- |
| Селен, от 0,5 мкг/л | Вода, пищевые продукты, продовольственное сырье, корма, почвы и биологически-активные добавки. |
| Никель, кобальт | Морская вода |
| Кадмий, свинец | Напитки: вино, соки. Физиологические жидкости: цельная кровь, моча. |
| Свинец | Бензин (без предварительной минерализации пробы). |

|  | Медаль на международном салоне инноваций и инвестиций. ВВЦ «Экспертиза ВА-2D» - это роботизированный комплекс, не имеющий аналогов в России |
| --- | --- |

# Автоматизация эксперимента открывает новые возможности для электрохимии и электроаналитики:

| Более полное использование приборного времени и лабораторной площади Повышение производительности труда Возможность комфортной работы с токсичными и дурно пахнущими образцами Высокая экономическая эффективность при проведении коммерческих и массовых анализов Возможность определять более широкий круг компонентов (например, селен и марганец) Повышение чувствительности |  |
| --- | --- |

Роботизированная вольтамперометрическая система «Экспертиза-ВА-2D» состоит из измерительного преобразователя «Экотест-ВА», двухкоординатного автосамплера со сменными ячейками и комбинированного электрода «3 в 1» (патент РФ № 2239825).

Комплекс работает под управлением персонального компьютера. Оригинальное программное обеспечение позволяет оператору работать как по стандартным алгоритмам, так и составлять алгоритм самостоятельно. Выполнение измерений по заданной программе может проводиться до 2-х суток без участия человека. Результаты измерений автоматически сохраняются в базе данных.

# Автосамплер - уникальная специальная приставка к вольтамперометрическому анализатору «Экотест-ВА» - предназначена для проведения анализа большого числа проб (до 15 одновременно) и реализации электрохимических методик на запатентованном электрохимическом датчике «3 в 1».

# Конструктивные особенности данного комплекса позволяют определять «классическую четверку элементов» (цинк, кадмий, свинец, медь), а также висмут, никель, кобальт, селен, марганец и др.

Технические:

- автономная работа более 50 часов без участия оператора;

- при использовании электрода «3 в 1» отпадает необходимость тщательного удаления примеси органических веществ;

- упрощение и удешевление анализов;

- оптимизация условий определения ряда компонентов.

Аналитические:

- возможность считывания результатов в процессе измерения без прерывания автоматического процесса измерения;

- представление полученных результатов в виде наглядной трехмерной картины.

Обеспечение безопасности:

- изоляция оператора от опасных веществ;

- многократное использование ртутной соли;

- отпадает необходимость утилизации токсичного ртутного раствора после каждого опыта.

# Комплект поставки:

- анализатор «Экотест-ВА» или «Экотест-ВА4» по выбору заказчика;

- автосамплер 3D в комплекте с датчиком «3 в 1», стаканчики, магнитные мешальники;

- программное обеспечение;

- методическое обеспечение.

С помощью комплекса «Экспертиза-ВА-2D» можно проводить замену раствора без размыкания электрохимической цепи, что позволяет осуществлять ряд важных методик, которые иначе вообще не могут быть реализованы на твердотельном электроде.

Марганец

Марганец может быть переведен в водный раствор из широкого набора анализируемых образцов. Проблема определения марганца на ртутно-пленочном электроде заключается в том, что из кислого раствора марганец накопить нельзя, так как весь ток затрачивается на выделение водорода, а из щелочного раствора нельзя накопить ртуть. Система с заменой раствора позволяет накопить ртуть в одном стаканчике в кислом растворе, а затем накопить и определить марганец на гидрокарбонатном фоне. Предел обнаружения составляет 0,1 мкг/л.

|  | Пример выполнения измерений марганца в пробах воды, пищевых продуктов и др.: 1- измеряемая проба 2- проба с добавкой стандартного раствора |
| --- | --- |

Медь, свинец, кадмий и цинк (без минерализации пробы)

Результаты определения меди, кадмия, свинца и цинка в природной воде, содержащей до 100 мг/л гуминовых веществ при добавлении азотной кислоты до 0,1 М без минерализации пробы (методика имеется в ООО «Эконикс-Эксперт») совпали с результатами, полученными методами ICP и AAS в пределах 5%.

Селен

Принцип определения: четырехвалентный селен (форма, получаемая пробоподготовкой из почвы, пищевых продуктов, пищевых добавок и других образцов) накапливается на электроде в форме селенида одновалентной меди, уникального соединения с очень низкой растворимостью. Комплекс «Экспертиза-ВА-2D» позволяет в отдельном растворе приготовить на поверхности твердотельного электрода ртутно-медную пленку, а затем перенести ее в исследуемый раствор. Стадия регистрации – восстановление селенида меди до селенистого водорода. Такой подход обеспечивает воспроизводимое определение селена в диапазоне концентраций от 0,2 до 100 мкг/л.

|  | Пример измерения селена: Инверсионная вольтамперограмма селена при концентрациях от 1 до 50 мкг/л |
| --- | --- |

Учебно-исследовательские комплексы для научных работников, практикумов ВУЗов

Готовые комплексы для изучения электрохимических реакций и процессов на вращающихся дисковых и стационарных рабочих электродах методами вольтамперометрии и полярографии.

Отличительной особенностью данных комплексов является применение новой электрохимической ячейки с возможностью продувки инертным газом. Это позволяет как устранить влияние растворенного кислорода на исследуемые процессы, так и избавиться от волны восстановления кислорода, что обязательно необходимо, например, при определении потенциалов полуволн окисления и восстановления органических и неорганических соединений.

В качестве рабочего электрода применяется специальный вращающийся дисковый электрод с уплотнением (ВДЭ-У), комплектующийся сменными наконечниками, в соответствии с поставленными задачами*:

- Электрод ВА-05 Рабочий специальный для измерения потенциала полуволн.

- Электрод ВА-С. Рабочий специальный для измерения ртути, мышьяка;

- Электрод ВА-УС. Рабочий углеситалловый для измерения тяжелых металлов и периодической поверки анализатора;

* возможно изготовление наконечника с рабочей поверхностью из другого материала. Подробности уточняйте у менеджеров.

Традиционно применяемые для водных сред электроды сравнения (например, ЭВЛ-1М4) часто неприменимы для неводных сред в силу большого омического сопротивления. Кроме того они достаточно быстро загрязняются в этих растворителях, а выполнить очистку достаточно проблематично. Нами разработан специализированный электрод сравнения для неводных сред, позволяющий преодолеть все перечисленные проблемы.

Сердце комплекса - вольтамерометрический анализатор «Экотест-ВА». Он комплектуется специализированным программным обеспечением с широким набором функций для записи и обработки полученных данных (последняя версия доступна для скачивания на нашем сайте www.ionomer.ru в разделе Файлы). В пакет установки включена электронная версия Руководства пользователя и примеры вольтамперограмм.

Основные технические возможности анализатора перечислены ниже:

Режимы работы:

- постояннотоковый,

- переменнотоковый,

- инверсионный с предварительным накоплением,

- каталитический.

Поляризующее напряжение: -3…+3 В (при необходимости диапазон может быть расширен до -5…+5 В).

Скорость развертки потенциала: 10-3 …103 В/с

Пределы измерения тока: ±0,2 мкА, ±2мкА, ±20мкА, ±200мкА, ±2мА.

Программное обеспечение позволяет составлять многошаговую программу анализа с изменяющимися параметрами.

Комплекс позволяет быстро и удобно производить такие исследования, как:

- определение потенциалов полуволн окисления и восстановления органических и неорганических соединений;

- определение положения пиков окисления и восстановления методом циклических вольтамперограмм;

- определение коэффициентов диффузии электроактивных форм.

Примеры готовых комплектов приведены ниже.

| Наименование | Назначение | Комплект поставки |
| --- | --- | --- |
| Автоматизированный стенд для определения потенциалов полуволн на вращающемся дисковом электроде ВДЭ-У с уплотнением | определение потенциалов полуволн окисления и восстановления органических веществ и неорганических комплексов; определение положения пиков окисления и восстановления методом циклических вольтамперограмм; рассчет по предельному диффузионному току коэффициентов диффузии электроактивных форм; определение число электронов участвующих в электронном процессе, что особенно важно при установлении механизма реакций, протекающих с участием органических веществ; установление природы медленной стадии электрохимического процесса; определение порядка реакции, при условии, что скорость процесса определяется и диффузией, и кинетикой. | 1. Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», описание ПО, блок питания БП, кабель ПК, пакет документов (РЭ, МП), первичная поверка. 2. Электродные системы: Вращающийся дисковый электрод с уплотнением (ВДЭ-У), ячейка с возможностью продувки инертным газом, сменные наконечники к ВДЭ (специальные рабочие электроды для определения потенциалов полуволн) – 2 шт. Электроды сравнения: ЭВЛ-1М4 – 1 шт. специализированный для неводных сред – 1 шт. Электрод вспомогательный: ЭПЛ-02 - 1 шт. 3. Практическое руководство по выполнению измерений (с примерами). |
| Исследовательский комплекс «Экотест-ВА-НИР» | Изучение электрохимических реакций и процессов на вращающихся дисковых и стационарных рабочих электродах методами вольтамперометрии и полярографии. | 1. Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», описание ПО, блок питания БП, кабель ПК, пакет документов (РЭ, МП), первичная поверка. 2. Электродные системы: Вращающийся дисковый электрод с уплотнением (ВДЭ-У), ячейка с возможностью продувки инертным газом, сменные наконечники к ВДЭ – 3 шт.: углеситалловый, специальные (2 вида). Стационарные рабочие электроды -4 шт.: углеситалловый, импрегнированный графитовый, комбинированный углеситалловый (3 в 1), малортутный (висящей капли ЭВК). Электроды сравнения – 2 шт: ЭВЛ-1М4, ЭВЛ-1М3.1ср Электроды вспомогательные – 2 шт: ЭПЛ-02, ЭПВ-1ср 3. Вспомогательное оборудование: управляемая магнитная мешалка, штатив-держатель электродов. 4. МВИ. |

В качестве примера рассмотрим обратимое окислительно-восстановительное превращение ферроцена (10-3 М в ДМФА, фон (C4H9)4NClO4).

Ниже приводятся серии вольтамперных кривых, полученных в автоматическом режиме (файл с примером включён в дистрибутив программного обеспечения).

| Вольтамперограммы раствора ферроцена (Fc), на неподвижном специальном электроде при разных скоростях развертки потенциала | Зависимость величины предельного тока от квадратного корня скорости развертки потенциала, полученная для 10-3 М раствора ферроцена в ДМФА |
| --- | --- |
| Вольтамперограммы раствора ферроцена (Fc), на вращающемся специальном электроде при разных скоростях вращения электрода | Зависимость величины предельного тока от квадратного корня угловой скорости вращения специального дискового электрода, полученная для 10-3 М раствора ферроцена в ДМФА |

Обе серии измерений позволяют определить коэффициенты диффузии электроактивной частицы, а также определить обратимость исследуемого процесса.

Примеры выполнения измерений в автоматическом режиме

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |
| Рис 1. и Рис 2. Оптимизация величины аналитического сигнала от потенциала накопления меди и селена: 3D представление данных измерения селена, выполненных в режиме работы комплекса без оператора (за ночь) |

Комплектация анализатора «Экотест-ВА» датчиками с вращающимися дисковыми электродами (ВДЭ, ВДЭ-У) позволяет реализовать методы инверсионной вольтамперометрии в соответствии с ГОСТ, ГОСТ Р, МУК, аттестованными методиками, разработанными ООО «Эконикс-Эксперт» и др. фирмами.

Возможная комплектация автосамплером

| Объект исследования | Определяемый компонент |
| --- | --- |
|  | Cd | Pb | Cu | Zn | Bi | Co | Ni | Se | Mn |
| Вода природная, морская, очищенная сточная | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Пищевые продукты, сырье, комбикорма, сельхозпродукция | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Напитки безалкогольные. Вода минеральная и питьевая | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Почва, грунт, донные отложения и осадки сточных вод | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Воздух рабочей зоны и выбросы промышленных предприятий | + | + | + | + |  |  |  |  |  |

Объекты испытаний и определяемые компоненты

| Объект испытаний | Определяемый компонент |
| --- | --- |
|  | Cd | Pb | Cu | Zn | Bi | Mn | Ni | Co | As | Hg | I | Se |
| Напитки безалкогольные. Вода минеральная и питьевая | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вода природная, морская, очищенная сточная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| Почва, грунт, донные отложения и осадки сточных вод | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Пищевые продукты, сырье, комбикорма, сельхозпродукция | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |
| Воздух рабочей зоны и выбросы промышленных предприятий | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Перечень объектов испытаний и определяемых компонентов может быть изменен. Актуальный список можно узнать у наших менеджеров.

Комплектация «Экотест-ВА» углеродным электродом

(углеситалловый, 3х1, импрегнированный графитовый*)

| Объект исследования | Определяемый компонент |
| --- | --- |
|  | Cd | Pb | Cu | Zn | Bi | йод |
| Воды питьевые, природные, сточные | + | + | + | + | + |  |
| Пищевые продукты, продовольственное сырье | + | + | + | + | + | +* |
| Почвы, грунты, донные отложения | + | + | + | + | + |  |
| Воздух рабочей зоны | + | + | + | + |  |  |

Комплектация «Экотест-ВА» электродом висящей капли

| Объект исследования | Определяемый компонент |
| --- | --- |
|  | Метанол | Диэтиленгликоль | Ацетальдегид | Формальдегид |
| Очищенные сточные воды | + | + | + | + |

Вольтамперометрический анализатор «Экотест-ВА» работает под управлением современного специализированного программного обеспечения с интуитивно понятным интерфейсом. Последняя версия доступна для ознакомления, содержит примеры и подробное справочное руководство.

Программное обеспечение позволяет оператору проводить анализ по аттестованным МВИ (пошаговый диалог от сборки комплекса до печати отчета), либо самостоятельно задавать параметры различных электрохимических процессов. Содержится богатый набор инструментов необходимых как для аналитических, так и для исследовательских задач. Расчет концентрации определяемого компонента можно проводить различными методами (по методу одной, двух или трёх добавок стандартного раствора, методом сравнения, по градуировочному графику, либо по произвольной формуле).

Отчёт в соответствии с требованиями ГОСТ.

Основные возможности последней версии программы:

- Лёгкий просмотр и систематизация данных благодаря внедрению иерархической древовидной структуры;

- Пошаговый мастер анализа по МВИ, подсказывающий действия от момента сборки установки, активации электрода до печати отчета.

- Диалог программирования автосамплера, значительно упрощающий проведение массового автоматизированного анализа;

- Проведение неограниченного количества экспериментов в автоматическом режиме;

- Удобный экспорт данных и графики в сторонние приложения;

- Автоматическое обновление. Вы всегда будете использовать наиболее актуальную версию программного обеспечения.

- Многоязычный интерфейс.

Для аналитических задач

- Пошаговый мастер анализа по МВИ, подсказывающий действия от момента сборки установки, активации электрода до печати отчета.

- Алгоритм автоматического поиска пиков.

- Сохранение всех параметров расчёта (объёмы растворов, масса навески и т.д.).

- Возможность расчёта концентрации по методу трёх добавок (с возможностью учета и усреднения нескольких повторов).

- Удобная диаграмма, показывающая линейность отклика на внесение добавки.

- Возможность расчёта концентрации определяемого элемента по произвольной формуле.

- Возможность построения градуировки.

- Возможность расчёта по базе сохранённых градуировок.

- Расширяемая база со статистическими показателями основных методик.

- Диалог создания отчётов по параллельным определениям (в соответствии с ГОСТ).

- Автоматический пересчёт концентраций в требуемую размерность (в соответствии с ГОСТ).

- Единое справочное руководство в электронном (включено в дистрибутив) и печатном виде.

- Набор примеров вольтамперных кривых включен в дистрибутив.

Для исследователей

- Удобный современный интерфейс с наглядным отображением получаемых данных и возможностью их иерархического структурирования.

- Удобная разметка пиков/волн на вольтамперных кривых с отображением подсказок.

- Различные режимы вычисления:

  - по высоте с учетом базовой линии;

  - по площади с учетом базовой линии;

  - по абсолютной разнице значений тока в минимуме и максимуме на выделенном диапазоне;

  - по абсолютной разнице значений тока в минимуме и максимуме на выделенном диапазоне с учётом линейной коррекции;

  - определение потенциалов изломов (начало волны);

  - определение расстояния между Red/Ox пиками на ЦВА-граммах;

  - линеаризация полярографических кривых.

- Удобный полуинтегральный режим просмотра.

- Удобный просмотр в полулогарифмических (тафелевских) координатах.

- Просмотр серии измерений в 3D с отображением зависимостей, например положений максимумов пиков.

- Усреднение и вычитание кривых в пару щелчков мышью.

Минимальные системные требования:

- ОС MS-Windows на базе технологии NT (NT4/2000/XP/Vista/W7).

- Процессор Intel Pentium II 500 MHz.

- 64 Mb оперативной памяти.

- 15 Mb на жестком диске*.

- VGA-совместимый дисплей (рекомендуется SVGA-дисплей) с разрешением экрана минимум 800х600.

- COM-порт для подключения Анализатора, либо USB-порт при использовании адаптера.

* Требуемое свободное пространство на жестком диске не учитывает увеличение размера информационной базы при работе программы. Вам необходимо самостоятельно следить за наличием достаточного количества свободного пространства в процессе накопления данных — результатов измерений.

№23192 в Госреестре СИ РФ

Универсальный прецизионный кулонометр для решения широкого круга химико-аналитических задач по определению массы вещества, содержащегося в растворе в форме ионов, комплексных соединений, нейтральных молекул и других электроактивных соединений.

| Кулонометр «Эксперт-006» | Комплект поставки: анализатор «Эксперт-006» электрохимическая ячейка генераторные электроды - 2 шт индикаторный электрод - 1 шт двойной поляризованный магнитная мешалка блок питания кабель ПК ПО документация |
| --- | --- |

Кулонометрическое титрование - метод, используемый в аналитической химии, в котором титрующий реагент генерируется электролитически или вне титруемого раствора, он не добавляется к определяемому образцу в виде стандартного раствора общепринятым методом, вместо объема и массы при титровании измеряют время титрования и ток.

Кулонометрия - это пока единственный метод, не использующий зависимость свойства от концентрации определяемого вещества, характерную для любого другого физико-химического метода анализа. В основе кулонометрических методов лежит закон Фарадея, устанавливающий связь между массой электропревращенного вещества и количеством затраченного электричества. Применение кулонометрии заметно сокращает время анализа по сравнению с классическими методами, время получения необходимой информации при одновременном снижении погрешности и увеличении точности полученных результатов.

Область применения кулонометрии в настоящее время значительно расширилась вследствие развития теоретических основ электрохимии, использования новых электродных материалов, медиаторных систем, получения новых кулонометрических титрантов.

С точки зрения теоретических основ и прикладных аспектов гальваностатическая  кулонометрия - весьма доступный для широкого применения метод, в котором основными контролируемыми параметрами являются время и сила тока.

Технические:

- современная элементная база

- мощный микропроцессор

- возможность работы со сменными ячейками

- легкое и удобное подключение к ПК через интерфейс RS 232

- вывод результатов измерения на дисплей прибора или ПК

- сохранение результатов в файл-протокол на ПК

- возможность программирования анализатора для каждого вида титрования (до 5 программ)

- представление результатов на дисплее в мг/мкг, в масс. %, вывод времени титрования приведенного к максимальному току диапазона (5 или 50 мА).

Аналитические:

- возможность работы и построения графиков без компьютера

- титрование до заданной точки или анализ всей кривой титрования

- возможность различной индикации конечной точки титрования

Технические характеристики

| Режимы работы: | гальваностатический с уменьшением величины тока при приближении к точке эквивалентности автоматический с учетом дрейфа |
| --- | --- |
| Индикация точки эквивалентности (конечной точки титрования): | Бипотенциометрическая, (мВ) Биамперометрическая (мкА), Потенциометрическая (рН, мВ), Кондуктометрическая (мкСм, мСм) По схеме потенциостата (мкА) |
| Дисплей | ЖК графический с яркой подсветкой |
| Потребляемая мощность | не более 6 Вт |
| Питание через БП от сети | 220 В |
| Масса анализатора | не более 0.95 кг. |
| Время установления рабочего режима | не более 20 мин. |
| Продолжительность непрерывной работы | не менее 20 часов |
| Габаритные размеры ИП (ширина(длина(высота), мм | 220(210(70 |

Метрологические характеристики

| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерительного преобразователя | ( 0,2%; |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности анализатора с использованием комбинированного рН-электрода в качестве индикаторного электрода | ( 2,0%; |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности анализатора при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС относительно температуры (20(1)ºС | ( 0,05 %. |

* На базе кулонометра «Эксперт-006» мы предлагаем 4 специализированных комплекса.

Назначение:

Специализированный комплект для титрования электрогенерированными галогенами (Cl2, Br2 I2).

| Комплекс «Эксперт-006-базовый» | Комплект поставки: ИП «Эксперт-006» Электрохимическая ячейка - 1 шт электроды генераторные– 2 шт. электрод индикаторный бипотенциометрический – 1 шт. магнитная мешалка ПО блок питания кабель ПК документация |
| --- | --- |

Назначение:

Специализированный комплекс для кислотно-основного титрования.

| Комплект поставки: ИП «Эксперт-006» Электрохимическая ячейка – 1 шт электроды генераторные– 2 шт. индикаторный электрод - рН ЭСК 10601/7 – 1 шт. магнитная мешалка ПО блок питания кабель ПК штатив документация | Комплект «Эксперт-006-рН» |
| --- | --- |

* По заявке поставляются  с методическими разработками по выполнению измерений концентрации кислот на анализаторе.

Необходимым компонентом клеток живых организмов являются антиоксиданты – вещества, которые в нормальных физиологических концентрациях поддерживают на низком стационарном уровне свободнорадикальные автоокислительные процессы, непрерывно протекающие в клетках. В норме расходование и пополнение антиоксидантов сбалансировано. При нарушении этого равновесия высокая реакционная способность свободных радикалов проводит к ускорению процессов окисления, разрушающих молекулярную основу клетки, и вызывает в результате многочисленные патологические состояния. В связи с этим одной из важных проблем является контроль состояния антиоксидантной системы организма при патологиях различного типа с целью его дальнейшей терапевтической коррекции. К числу наиболее эффективных и широко распространенных антиоксидантов относятся аскорбиновая кислота, токоферолы (витамин Е), полифенолы (пирокатехин, производные галловой кислоты), флавоноиды (рутин, кверцетин). Перспективными источниками антиоксидантов являются растительные объекты.

Назначение:

Специализированный комплекс для определения антиоксидантной активности (АОА) продуктов, напитков, вин, фармпрепаратов, растительных экстрактов и т.п.  в пересчете на аскорбиновую кислоту, рутин, кверцетин и др.

| Комплекс «Эксперт-006-антиоксиданты» | Комплект поставки: ИП «Эксперт-006» Электрохимическая ячейка - 1 шт электроды генераторные– 2 шт. электрод индикаторный бипотенциометрический – 1 шт. магнитная мешалка ПО блок питания кабель ПК документация штатив |
| --- | --- |

АОА определяется методом кулонометрического титрования в гальваностатическом режиме точка эквивалентности может определяться потенциометрически и амперометрически.

  - Время анализа – несколько минут

  - Все результаты могут быть сохранены на компьютер в специальном файле-протоколе

Назначение:

Специализированный универсальный комплект для определения восстановителей, органических и неорганических кислот, антиоксидантов.

| Комплект «Эксперт-006» | Комплект поставки: Электрохимическая ячейка – 2 шт электроды генераторные– 3 шт. индикаторный электрод – 2 шт (рН ЭСК 10601/7– 1 шт., электрод индикаторный бипотенциометрический – 1 шт.) магнитная мешалка ПО блок питания кабель ПК штатив Документация практические руководства по кулонометрическому анализу – 2 шт (титрование тиосульфата йодом, определение концентрации кислот). |
| --- | --- |

Комплект может быть использован в студенческих практикумах ВУЗов, колледжей, научной работе, в лабораториях предприятий.

Позволяет осуществлять различные виды кулонометрического титрования: окислительно-восстановительное, кислотно-основное, кондуктометрическое

Дополнительно может быть укомплектован электродами (медными, углеродными, хромовыми и др.) и различными типами электрохимических ячеек (двухкамерными, трехкамерными, возможна комплектация ячейками по чертежу заказчика).

| Ячейки для титрования | Электроды для кулонометрии |
| --- | --- |

## №39009-08 в ГР СИ РФ

титраторы серии «Эксперт-007М» для количественного определения воды в нефти, нефтепродуктах, природном газе, органических растворителях, трансформаторных маслах и др. ГОСТ 24614, EN ISO 12937 (IP № 438/01), ГОСТ 24870 и др.

Имеют сертификат соответствия ГОСТ Р.

Объекты анализа:

- нефтепродукты

- нефть

- природный газ

- растворители для органического синтеза

- трансформаторное масло

- стиральный порошок

- сахар и др.

Область применения:

- химико-технологические, агрохимические, экологические и аналитические лаборатории промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений

- органы контроля, инспекции

Модели титраторов «Эксперт-007М»

| Модель | Описание и принцип работы |
| --- | --- |
| Эксперт-007М | Кулонометрический титратор с бипотенциометрической индикацией конечной точки титрования |
| Эксперт-007М А | Кулонометрический титратор с биамперометрической индикацией конечной точки титрования |
| Эксперт-007М АП | Кулонометрический титратор с бипотенциометрической и биамперометрической индикацией конечной точки титрования (2 режима) |
| Эксперт-007М В | Волюмометрический титратор с бипотенциометрической или биамперометрической (по выбору) индикацией конечной точки титрования приборы могут быть снабжены ручной или автоматической цифровой бюреткой |

Принцип работы:

Работа титраторов основана на реакции К. Фишера, заключающейся в количественном взаимодействии в присутствии воды йода и диоксида серы в метанольно-пиридиновом растворе (реактиве Фишера) с высокой константой скорости.

После исчерпания воды реакция прекращается, и увеличение концентрации йода обнаруживают посредством бипотенциометрической или биамперометрической индикаторной системы.

Модели «Эксперт-007М», «Эксперт-007М А», «Эксперт-007М АП»

позволяют определять микроколичества влаги от единиц ppm по ГОСТ 24614, EN ISO 12937 (IP № 438/01) и др.

| Титратор Фишера «Эксперт-007М» Кулонометрический титратор | Комплект поставки: анализатор «Эксперт-007», «Эксперт-007М А», «Эксперт-007М АП» блок коммутации кулонометрическая ячейка электроды (комплект) – 3 шт. магнитная мешалка хлоркальциевая трубка порт ввода пробы блок питания кабель ПК ПО документация |
| --- | --- |

| Технические характеристики титраторов «Эксперт-007М», «Эксперт-007М А», «Эксперт-007М АП» |
| --- |
| Приведенная относительная погрешность титратора в комплекте с измерительной ячейкой % | ( 2 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества вещества (воды) измерительным преобразователем, % | ( 0,3 |
| Диапазон измерения массы воды в пробе мкг, мг % | От 1 мкг до 10 мг От 0,0001 до 100 |
| Дискретность представления данных | 0,001 мг/мкг |
| Диапазоны титрующих токов | 50 мА и 5 мА |

Модель «Эксперт-007М В» осуществляет объемное титрование по ГОСТ 24870.

| Комплект поставки: анализатор «Эксперт-007МВ» блок коммутации титровальная ячейка электрод (комплект) – 1 шт. цифровая управляемая бюретка бутыль из затемненного стекла на 1 л комплект переходников на бутыли магнитная мешалка хлор-кальциевая трубка порт ввода пробы блок питания кабель ПК ПО документация | Титратор Фишера «Эксперт-007М В» Волюмометрический титратор |
| --- | --- |

Технические характеристики «Эксперт-007М В»

| Приведенная относительная погрешность титратора в комплекте с измерительной ячейкой % | ( 2 |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества вещества (воды) измерительным преобразователем, % | ( 0,3 |
| Диапазон измерения массы воды в пробе, мг % | От 0,01 до 150 От 0,01 до 100 |
| Объем бюретки, мл | 30 |
| Точность дозирования титранта, мл | (0,003 |
| Габариты бюретки, мм | 85х200х270 |

Технические:

- титратор автоматически:

-приводит себя в исходное состояние

-опознает момент ввода пробы

-перемешивает пробу в течение заданного времени

-начинает титрование

- современная элементная база

- мощный микропроцессор

- возможность работы со сменными ячейками в зависимости от вида анализируемого вещества

- удобное подключение к ПК без дополнительных материальных затрат (ПО в комплекте)

- возможность комплектации ячейками различной конфигурации (двухкамерными, трехкамерными, однокамерными для кулонометрии и различного объема для волюмометрического титрования)

Аналитические:

- титрование до заданной точки или анализ всей кривой титрования

- возможность записи в память прибора результатов измерений количества вещества с указанием времени измерения

- ПО прибора обеспечивает статистическую обработку до 10 результатов измерений

- Оценка правильности результатов и поверка прибора может проводится по дистиллированной воде

- Прибор может работать на реактивах Фишера любого состава (отечественного и импортного производства).

Общие технические характеристики

| Режим выбора параметров | - подстройка прибора под данный объект анализа (5 программ) - возможность работы со всеми типами реактивов Фишера, включая беспиридиновый |
| --- | --- |
| ЖК дисплей | графический с яркой подсветкой |
| Максимальное выходное напряжение, В | 24 |
| Продолжительность непрерывной работы, час, не менее | 20 |
| Габаритные размеры ИП, мм | 220(210(70 |
| Масса ИП, кг, не более | 0,95 |

«ТИТРИОН» - серия комплектов для автомати-ческого титрования, сос-тоящих из трех составных частей: модуля объёмно-весового дозирования, управляющего анализатора и ячейки для титрования. Комплекты «ТИТРИОН» поддерживают все извест-ные виды и методы титрования.

Отличительной особенностью комплектов является весовой метод расчёта объёма титранта, обеспечивающий высокую точность и надёжность результатов титрования (патент РФ № 126467).

| Базовые комплекты |
| --- |
| Титрион-1 Титрион-1А | потенциометрическое титрование |
| Титрион-1/1 Титрион-1/1А | амперометрическое и потенциометрическое титрование |
| Титрион-2 Титрион-2А | кондуктометрическое титрование |
| Титрион-3 Титрион-3А | фотометрическое титрование |
| Титрион-1-2 Титрион-1-2А | потенциометрическое и кондуктометрическое титрование |
| Титрион-1-3 Титрион-1-3А | потенциометрическое и фотометрическое титрование |
| Титрион-1/1-2 Титрион-1/1-2А | потенциометрическое, амперометрическое и кондуктометрическое титрование |
| Титрион-1/1-3 Титрион-1/1-3А | потенциометрическое, амперометрическое и фотометрическое титрование |
| Титрион-2-3 Титрион-2-3А | кондуктометрическое и фотометрическое титрование |
| Титрион-1-2-3 Титрион-1-2-3А | потенциометрическое, кондуктометрическое и фотометрическое титрование |
| Титрион-Мульти Титрион-Мульти-А | потенциометрическое, амперометрическое, кондуктометрическое и фотометрическое титрование |
| Примечание - Комплекты с буквой «А» (аналитические) имеют улучшенные метрологические характеристики |

Отличительные особенности

- Запатентованная система весового титрования (патент № 126467) гарантирует высокую точность и надежность результатов

- Полная автоматизация процесса титрования. Дозирование титранта, построение кривой титрования, определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) и расчет конечного результата анализа выполняется прибором автоматически.

- Поддержка всех основных видов титрования:

- кислотно-основного

- окислительно-восстановительного

- осадительного

- комплексометрического

- Поддержка всех основных методов титрования:

- потенциометрического

- амперометрического

- кондуктометрического

- фотометрического

- Поддержка всех основных режимов титрования:

- до заданной точки

- регистрация кривой титрования

- дозирование заданного объема

- рН(Eh)-статирование

- Удобный форм-фактор. Представляет собой полноценное рабочее место оператора с модульной компоновкой оборудования для быстрой и гибкой смены методов и видов титрования

- Не требуется обязательное подключение к компьютеру – управление и обработка данных выполняется прибором автоматически. При подключении к компьютеру обработка и сохранение результатов в базе данных выполняется с помощью специальной бесплатной программы.

- Возможность подключения автосамплера для автоматической подачи образцов

- Разнообразие специализированных и отраслевых комплектов для определения многочисленных показателей по действующим нормативным документам:

| Специализированные комплекты |
| --- |
| Титрион-рН | Комплект для потенциометрического кислотно-основного титрования (рН-электрод в комплекте) |
| Титрион-Редокс | Комплект для потенциометрического окислительно-восстановительного титрования (Eh-электрод в комплекте) |
| Титрион-Профи | Комплект для потенциометрического кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования (рН-электрод и Eh-электрод в комплекте) |
| Титрион-Хлорид | Комплект для определения хлоридов методом потенциометрического осадительного титрования (хлоридселективный электрод и электрод сравнения в комплекте) |

| Отраслевые комплекты |
| --- |
| Титрион-Эколог | Комплект для анализа воды, почв/грунтов и воздуха |
| Титрион-Ойл (Универсал) | Комплект для анализа нефти, нефтепродуктов, в том числе моторных топлив, присадок и смазочных материалов, а также природных горючих и сжиженных газов |
| Титрион-Ойл | Комплект для определения числа нейтрализации нефтепродуктов |
| Титрион-Сера | Комплект для определения сульфидной и меркаптановой серы в нефтепродуктах, топливе для двигателей, газах горючих природных и газах углеводородных сжиженных |
| Титрион-Милк | Комплект для определения титруемой кислотности молока и молочных продуктов |
| Титрион-Милк (Универсал) | Комплект для определения титруемой кислотности, хлористого натрия, белка, йода, соды, сахаров молока и молочных продуктов, молочных продуктов для детского питания, молочных консервов, йогуртов, казеинов и казеинатов |
| Титрион-Фуд | Комплект для анализа пищевой продукции |
| Титрион-Аква | Комплект для анализа воды плавательных бассейнов |
| Титрион-Агро | Комплект для анализа удобрений и комбикормов |
| Титрион-Сплав | Комплект для анализа сплавов |
| Титрион-Руда | Комплект для анализа руд |

Описание и принцип работы

Компания «Эконикс-Эксперт» предлагает новое решение проблемы автоматизации титрования – серию комплектов для автоматического титрования «ТИТРИОН». Симбиоз двух точнейших аналитических методов – гравиметрии и титрования, воплощённый в конструкции «ТИТРИОН», устраняет недостатки, присущие поршневым титраторам, и обеспечивает беспрецедентную точность дозирования и надёжность изделия.

Комплекты «ТИТРИОН» поддерживают все известные виды титрования (кислотно-основное, окислительно-восстановительное, осадительное и комплексометрическое) и основные методы титрования (потенциометрическое, фотометрическое, амперометрическое, кондуктометрическое, термическое).

Комплекты «ТИТРИОН» имеют расширенный список автоматизированных функций, сопоставимый с лучшими моделями именитых зарубежных фирм, поддерживают разнообразные режимы титрования (до заданной точки, регистрация кривой титрования, дозирование заданного объема, рН(Eh)-статирование) и обеспечивают полную автоматизацию всех этапов титрования, включая дозирование и вычисление объёма титранта, построение кривой титрования, определение точки эквивалентности и эквивалентного объёма, а также расчёт концентрации определяемого вещества.

Отличительной особенностью комплектов «ТИТРИОН» является весовой метод расчёта объёма титранта, обеспечивающий высокую точность и надёжность результатов (ведь известно, что гравиметрия – прямой метод анализа, который в большинстве случаев признают арбитражным). В процессе титрования титрант непрерывно взвешивается с помощью электронных весов, и объём каждой порции титранта определяется по уменьшению массы автоматически. Система весового титрования защищена патентом РФ № 126467.

Принцип работы комплектов «ТИТРИОН» заключается в быстром информационном обмене между весами и прибором серии «Эксперт», который управляет всем процессом титрования. Цифровые весы обеспечивают дискретность измерения объёма титранта до 1 мкл. Это соответствует требованиям к лучшим моделям импортных титраторов, снабженных шаговыми моторами и намного превосходит точность, достигаемую с помощью ручного титрования. Процесс титрования с непрерывным весовым дозированием нечувствителен даже к известной проблеме титрования - попаданию воздушного пузырька в дозирующую систему.

Комплекты «ТИТРИОН» не требуют обязательного подключения к компьютеру, управление процессом титрования, получение и обработка данных, а также вывод конечных результатов выполняются непосредственно измерительным прибором. При желании можно производить обработку данных в компьютере с помощью специальной бесплатной программы. В этом случае все зарегистрированные кривые титрования будут сохраняться в базе данных.

Максимальный объем титранта в комплектах «ТИТРИОН» составляет порядка 400 мл (а не стандартные 30 или 50 мл, как в импортных титраторах).

Комплекты «ТИТРИОН» допускают соединение с автосамплером производства «Эконикс-Эксперт», так что смена образцов может производиться автоматически.

Испытания комплектов «ТИТРИОН» применительно к действующим ГОСТ и методикам ПНДФ показали, что они эффективно поддерживает основные методики, действующие на территории Российской Федерации.

Комплекты «ТИТРИОН» существенно увеличивают производительность труда при аналитическом титровании. Оператор меньше устает, процесс титрования превращается из монотонного утомительного труда с напряжением зрения в нормально организованную в соответствии с современными требованиями работу.

Комплекты «ТИТРИОН» поставляются в виде удобного моноблока. В единый корпус интегрированы весы, управляющий прибор «Эксперт», ячейка для титрования с индикаторной системой, магнитная мешалка и перистальтический насос. В качестве управляющего прибора выступает анализатор жидкости «Эксперт-001», кондуктометр «Эксперт-002» или фотометр «Эксперт-003» в зависимости от используемого метода титрования. Таким образом, комплекты для титрования «ТИТРИОН» можно классифицировать по методам титрования.

Комплекты для потенциометрического титрования

Потенциометрическое титрование является наиболее распространенным (после ручного с использованием цветных индикаторов) вариантом титриметрического анализа. Применяется для всех видов титрования: кислотно-основного (с рН-электродом), окислительно-восстановительного (с Eh-электродом), осадительного и комплексометрического (с соответствующим ионоселективным электродом).

Комплекты Титрион-1 и Титрион-1А предназначены для выполнения потенциометрического титрования, в ходе которого измеряется ЭДС электродной системы. Управляющим прибором является анализатор жидкости «Эксперт-001».

В качестве индикаторной системы выступает электродная потенциометрическая система, состоящая из индикаторного электрода (рН, Eh или ионоселективного) и электрода сравнения.

В зависимости от решаемой задачи, титрование можно проводить в одном из двух режимов: до заданной точки (рН, рХ, ЭДС) или с регистрацией кривой титрования.

В последнем случае прибором регистрируются кривые потенциометрического титрования, содержащие волнообразные участки, на которых наблюдаются резкие изменения ЭДС электродной системы (скачки потенциала).

В зависимости от типа протекающей химической реакции, эти скачки отражают резкое изменение значения рН, Eh или концентрации того или иного иона. Определение точек эквивалентности (точек перегиба) для любого числа волн на кривой титрования выполняется прибором автоматически. Таким образом, автоматизируется наиболее трудоёмкая и ответственная стадия анализа – определение координат точек эквивалентности по кривым титрования.

При желании, пользователь может выполнить обработку кривой титрования вручную. Для этого прибор преобразует кривую в дифференциальную форму, и пользователь выполняет поиск точек эквивалентности по максимумам или минимумам пиков, соответствующих волнам на обычной кривой титрования.

Комплекты для амперометрического титрования

Комплекты Титрион-1/1 и Титрион-1/1А предназначены для выполнения амперометрического титрования, в ходе которого измеряется сила тока при заданном напряжении в цепи электродной системы, погруженной в анализируемый раствор.

Применяется, преимущественно, для окислительно-восстановительного титрования, реже – для осадительного, комплексометрического и даже кислотно-основного, обеспечивая при этом большую чувствительность и селективность по сравнению с потенциометрическим методом титрования.

Управляющим прибором является анализатор жидкости «Эксперт-001».

В качестве индикаторной системы выступает биамперометрический электрод.

В зависимости от решаемой задачи, титрование можно проводить в одном из двух режимов: до заданного значения силы тока или с регистрацией кривой титрования.

Регистрируемая прибором амперометрическая кривая титрования представляет собой ломаную линию с точками эквивалентности в изломах. Определение точек эквивалентности выполняется прибором автоматически. Таким образом, автоматизируется наиболее трудоёмкая и ответственная стадия анализа – определение координат точек эквивалентности по кривым титрования. При желании, пользователь может выполнить обработку кривой титрования вручную.

Комплекты Титрион-1/1 и Титрион-1/1А предназначены также для выполнения потенциометрического титрования

Комплекты для кондуктометрического титрования

Комплекты Титрион-2 и Титрион-2А предназначены для выполнения кондуктометрического титрования, в ходе которого измеряется удельная электрическая проводимость раствора.

Применяется для кислотно-основного, осадительного, комплексометрического, реже – для окислительно-восстановительного титрования.

Управляющим прибором является кондуктометр «Эксперт-002».

В качестве индикаторной системы выступает кондуктометрический датчик погружного типа.

В зависимости от решаемой задачи, титрование можно проводить в одном из двух режимов: до заданного значения удельной электрической проводимости или с регистрацией кривой титрования.

Регистрируемая прибором кондуктометрическая кривая титрования представляет собой ломаную линию с точками эквивалентности в изломах. Определение точек эквивалентности выполняется прибором автоматически. При желании, пользователь может выполнить обработку кривой титрования вручную.

Комплекты для фотометрического титрования

Подавляющее большинство методик титрования основано на применении цветных индикаторов, которые изменяют окраску в точке эквивалентности. В некоторых случаях изменяется окраска самого анализируемого раствора. К сожалению, в данном случае титрование не удаётся автоматизировать. Момент изменения цвета раствора приходится фиксировать визуально, так как на сегодняшний день в нашей стране практически отсутствуют удобные инструментальные средства, способные фиксировать изменение окраски в ходе титрования.

Компания «Эконикс-Эксперт» предлагает уникальную для нашей страны систему автоматического фотометрического титрования.

Комплекты Титрион-3 и Титрион-3А предназначены для выполнения фотометрического титрования, в ходе которого измеряется оптическая плотность раствора.

Управляющим прибором является фотометр «Эксперт-003».

В качестве индикаторной системы выступает специализированная фотометрическая ячейка, кюветное отделение которой адаптировано под установку стандартного стеклянного стакана, вместимостью 50 см3.

В ячейку встроена магнитная мешалка, обеспечивающая перемешивание раствора в стакане. Модуляционная схема работы фотометра «Эксперт-003» позволяет выполнять измерения при внешней засветке, поэтому, в отличие от прочих фотометров, отсутствует крышка, закрывающая кюветное отделение. Стакан с анализируемым раствором открыт, что удобно для внесения проб и порций титранта. Таким образом, модуляционная схема работы фотометра, конфигурация кюветного отделения и наличие встроенной магнитной мешалки позволяют, используя обычный стеклянный стакан, проводить титрование раствора с одновременным перемешиванием и фотометрированием.

В зависимости от решаемой задачи, титрование можно проводить в одном из двух режимов: до заданного значения оптической плотности раствора или с регистрацией кривой титрования. При этом в зависимости от цвета раствора до и после точки эквивалентности, подбирают соответствующую длину волны излучения, чтобы изменение оптической плотности при смене цвета раствора было максимальным.

На фотометрической кривой титрования изменение цвета раствора будет выражаться в скачкообразном изменении оптической плотности. Определение точки эквивалентности для любого числа скачков на кривой титрования выполняется прибором автоматически по началу или концу скачков. При желании, пользователь может выполнить обработку кривой титрования вручную.

Комбинированные комплекты

Комбинированные комплекты Титрион-1-2, Титрион-1-2А, Титрион-1-3, Титрион-1-3А, Титрион-2-3, Титрион-2-3А и т.д. содержат оборудование сразу для нескольких методов титрования, то есть укомплектованы несколькими взаимозаменяемыми управляющими приборами. Например, комплект Титрион-1-3, предназначенный для потенциометрического и фотометрического титрования, включает корпус, весы, насос, оборудование для потенциометрического титрования (анализатор «Эксперт-001» и магнитную мешалку) и оборудование для фотометрического титрования (фотометр «Эксперт-003» и фотометрическую ячейку).

Базовые комплекты

Комплекты для автоматического потенциометрического титрования «Титрион-1» и «Титрион-1А»

Назначение

Автоматическое потенциометрическое титрование водных и неводных растворов. Применяется для всех видов титрования: кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и комплексометрического.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001», при помощи которого в ходе титрования измеряется ЭДС электродной системы.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
|  | Титрион-1 | Титрион-1А |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 | 0,001 |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 | 380 |
| Методы титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема рН(Eh)-статирование * |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |
| * являются дополнительными функциями и активируются по заказу |

При заказе доукомплектовывается электродными системами для потенциометрического титрования: рН-электродами, Eh-электродами, ионоселективными электродами, электродами сравнения и пр. и другими дополнительными материалами (стандарт-титрами, ГСО и пр.)

Комплекты для автоматического кондуктометрического титрования «Титрион-2» и «Титрион-2А»

Назначение

Автоматическое кондуктометрическое титрование водных и неводных растворов. Применяется для всех видов титрования: кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и комплексометрического.

Описание

Комплект построен на базе кондуктометра «Эксперт-002», при помощи которого в ходе титрования измеряется удельная электрическая проводимость (УЭП) раствора.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
|  | Титрион-2 | Титрион-2А |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 | 0,001 |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 | 380 |
| Методы титрования | кондуктометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Поддиапазоны измерения удельной электрической проводимости (УЭП) | от 0,001 до 1,999 мкСм/см от 0,01 до 19,99 мкСм/см от 0,1 до 199,9 мкСм/см от 1 до 1999 мкСм/см от 0,01 до 19,99 мСм/см от 0,1 до 199,9 мСм/см от 1 до 1000 мСм/см |
| Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему значению поддиапазона погрешности измерений УЭП, % | ( 2 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |

При заказе доукомплектовывается дополнительными материалами в зависимости от целей заказчика.

Комплекты для автоматического фотометрического титрования «Титрион-3» и «Титрион-3А»

Назначение

Автоматическое фотометрическое титрование водных и неводных растворов. Применяется для всех видов титрования (кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и комплексометрического) при использовании цветных индикаторов, изменении окраски самого анализируемого раствора или появлении/исчезновении осадка.

Описание

Комплект построен на базе фотометра «Эксперт-003», при помощи которого в ходе титрования измеряется оптическая плотность раствора.

В качестве индикаторной системы выступает специализированная фотометрическая ячейка со встроенной магнитной мешалкой. Кюветное отделение ячейки адаптировано под установку стандартного стеклянного стакана с пробой, вместимостью 50 см3. В ходе титрования анализируемый раствор перемешивается и фотометрируется одновременно.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
|  | Титрион-3 | Титрион-3А |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 | 0,001 |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 | 380 |
| Методы титрования | фотометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Рабочие длины волн, нм | 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0 … 1,5 |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0 … 3,0 |
| Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | ±0,02 |
| Предел допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | 0,005 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |

При заказе доукомплектовывается сменными источниками излучения (картриджами). В зависимости от цвета раствора до и после точки эквивалентности, подбирают такую длину волны излучения картриджа, чтобы изменение оптической плотности при смене цвета раствора было максимальным.

Комплекты для автоматического амперометрического и потенциометрического титрования «Титрион-1/1» и «Титрион-1/1А»

Назначение

Автоматическое амперометрическое и потенциометрическое титрование водных и неводных растворов. Применяется для всех видов титрования: кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и комплексометрического.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001», поддерживающего два метода титрования:

- амперометрическое титрование, в ходе которого измеряется сила тока при заданном напряжении в цепи электродной системы.

- потенциометрическое титрование, в ходе которого измеряется ЭДС электродной системы;

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
|  | Титрион-1/1 | Титрион-1/1А |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 | 0,001 |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 | 380 |
| Методы титрования | амперометрический потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема рН(Eh)-статирование * |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |

| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| --- | --- |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
| Диапазоны измерения силы тока, мкА | минус 0,5 … 0,5 минус 5 … 5 минус 50 … 50 минус 500 … 500 минус 5000 … 5000 |
| Диапазон поляризующего напряжения, мВ | минус 2000 … 2000 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |
| * являются дополнительными функциями и активируются по заказу |

При заказе доукомплектовывается электродными системами для потенциометрического титрования: рН-электродами, Eh-электродами, ионоселективными электродами, электродами сравнения и пр. и другими дополнительными материалами (стандарт-титрами, ГСО и пр.)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Комплект для автоматического потенциометрического кислотно-основного титрования «Титрион-рН»

Назначение

Автоматическое потенциометрическое кислотно-основное титрование водных и некоторых неводных растворов.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» с электродной системой для кислотно-основного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный комбинированным рН-электродом ЭСК-10601.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-рН» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-рН» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

«Титрион-рН» является одним из наиболее востребованных комплектов, т.к. метод потенциометрического кислотно-основного титрования широко применяется при анализе разнообразных объектов.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 (0,001)* |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 (380) * |
| Метод титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| * характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта |

Комплект для автоматического потенциометрического окислительно-восстановительного титрования «Титрион-Редокс»

Назначение

Автоматическое потенциометрическое окислительно-восстановительное титрование водных и некоторых неводных растворов.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» с электродной системой для окислительно-восстановительного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный комбинированным Eh-электродом ЭРП-105.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Редокс» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Редокс» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

«Титрион-Редокс» является одним из наиболее востребованных комплектов, т.к. метод потенциометрического окислительно-восстановительного титрования широко применяется при анализе разнообразных объектов.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 (0,001)* |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 (380)* |
| Метод титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |
| * характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта |

Комплект для автоматического потенциометрического кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования «Титрион-Профи»

Назначение

Автоматическое потенциометрическое кислотно-основное и окислительно-восстановительное титрование водных и некоторых неводных растворов.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» с электродными системами для кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования.

Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный комбинированным рН-электродом ЭСК-10601 и комбинированным Eh-электродом ЭРП-105.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Профи» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Профи» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

«Титрион-Профи» является одним из наиболее востребованных комплектов, т.к. методы потенциометрического кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования широко применяются при анализе разнообразных объектов.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 (0,001)* |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 (380)* |
| Метод титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |
| * характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта |

Комплект для автоматического определения хлоридов методом потенциометрического осадительного титрования «Титрион-Хлорид»

Назначение

Определение хлоридов и серебра в водных и некоторых неводных растворах методом автоматического потенциометрического осадительного титрования.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» с электродной системой для потенциометрического осадительного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный хлоридселективным электродом Элит-261 и электродом сравнения ЭСр 10101.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Хлорид» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Хлорид» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 (0,001) * |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 (380)* |
| Метод титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |
| * характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта |
| ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ |

Лабораторный комплект для определения титруемой кислотности молока и молочных продуктов «Титрион-Милк»

Назначение

Определение титруемой кислотности молока и молочных продуктов методом автоматического потенциометрического кислотно-основного титрования по действующим ГОСТам.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» со специальной программой «Милк» и с электродной системой для кислотно-основного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный комбинированным рН-электродом ЭСК-10601.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Милк» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, и титруемая кислотность в градусах Тернера определяются прибором автоматически.

Анализ по следующим нормативным документам:

- ГОСТ 3624-92	Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности.

- ГОСТ Р 51331-99	Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия.

- ГОСТ 30648.4-99	Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения кислотности.

- ГОСТ Р 51455-99	Йогурты. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности.

- ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерения кислотности.

Ключевые особенности:

- Автоматический расчет титруемой кислотности.

- Параметры титрования оптимизированы для каждого нормативного документа.

- Предусмотрено последовательное выполнение двух параллельных измерений с последующим расчётом среднего значения и расхождения.

- Комплект представляет собой рабочее место оператора

Лабораторный комплект для определения титруемой кислотности, хлористого натрия, белка, общего азота, соды, сахаров молока и молочных продуктов, молочных продуктов для детского питания, молочных консервов, йогуртов, казеинов и каизенатов «Титрион-Милк (Универсал)»

Назначение

Определение титруемой кислотности, хлористого натрия, белка, общего азота, соды, сахаров молока и молочных продуктов, молочных продуктов для детского питания, молочных консервов, йогуртов, казеинов и казеинатов методом автоматического потенциометрического кислотно-основного титрования по действующим ГОСТам.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» со специальной программой «Милк» и с электродными системами для кислотно-основного, окислительно-восстановительного и осадительного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный комбинированным рН-электродом ЭСК-10601, комбинированным Eh-электродом ЭРП-105, ионоселективным электродом Элит-261-Хлорид и электродом сравнения ЭСр 10101.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Милк (Универсал)» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Определение объема титранта, пошедшего на титрование, и вычисление кислотности в градусах Тернера производится прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Милк (Универсал)» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов и требуемых электродных систем.

| Определяемый компонент | Нормативный документ | Электродная система |
| --- | --- | --- |
| Кислотность | ГОСТ 3624-92, ГОСТ 30305.3-95, ГОСТ 30648.4-99, ГОСТ 51455-99, ГОСТ Р 51331-99 | ЭСК-10601 |
| Свободная кислотность казеинов | ГОСТ Р 51468-99 |  |
| Раскисление молока | ГОСТ 30637-99 |  |

| Общий азот, массовая доля белка | ГОСТ 23327-98, ГОСТ 25179-90 ГОСТ Р 51470-99 |  |
| --- | --- | --- |
| Сода | ГОСТ 24065-80 |  |
| Хлористый натрий | ГОСТ 3627-81 | Элит-261-Хлорид, ЭСр10101 |
| Сахар | ГОСТ 29248-91 | ЭРП-105 |
| Сахароза | ГОСТ 30648.7-99 |  |

Комплект для анализа воды, почвы, грунта, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны «Титрион-Эколог»

Назначение

Определение экологически значимых параметров состава воды, почвы, грунта и воздуха методами автоматического титрования по действующим нормативным документам (ГОСТ, ПНД Ф, РД, СТО и МУК).

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3» (или «Титрион-1-3А»), укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Эколог» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Эколог» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).

| Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / оборудование |
| --- | --- | --- |
| ВОДА |
| Хлориды | ГОСТ 4245-72 ПНДФ 14.1:2.96-97 (изд. 2004 г.) РД 52.24.402-2005 РД 52.24.407-2007 | Потенциометрический / Элит-261-хлорид, ЭСр10101 |
| Щёлочность | ГОСТ Р 52963-2008 ПНД Ф 14.1:2:3:4.242-2007 (изд. 2011г.) РД 52.24.493-2006 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Карбонаты и гидрокарбонаты | ГОСТ Р 52963-2008 ПНДФ 14.2.99-97 (изд. 2004 г.) РД 52.24.493-2006 |  |
| Общий азот | ПНД Ф 14.1:2.206-04 |  |
| Диоксид углерода | РД 52.24.515-2005 |  |
| Растворённый кислород | ПНД Ф 14.1:2.101-97 (изд. 2004 г.) РД 52.24.419-2005 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (изд. 2004 г.) |  |
| Активный хлор | ГОСТ 18190-72 ПНДФ 14.1:2.113-97 (изд. 2011 г.) |  |
| Остаточный озон | ГОСТ 18301-72 |  |
| Перманганатная окисляемость | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.) |  |
| Сероводород, гидросульфиды, сульфиды | СТО 31323949-025-2004 |  |
| Сульфиты, тиосульфаты | ПНД Ф 14.1:2:4.163-2000 (изд. 2009 г.) |  |
| Сульфаты | РД 52.24.453.95. | Потенциометрический / Элит-231-свинец, ЭВЛ-1М3.1 |

| Кальций | ПНД Ф 14.1:2.95-97 (изд. 2004 г.) РД 52.24.403-2007 | Фотометрический / картридж «605» |
| --- | --- | --- |
| Жёсткость | ПНД Ф 14.1:2.98-97 (изд. 2004 г.) РД 52.24.395-2007 |  |
| Трилон Б | ПНДФ 14.1:2:4.153-99 (изд. 2012 г.) |  |
| Химическое потребление кислорода (ХПК) | ПНДФ 14.1:2.100-97 (изд. 2004 г.) | Фотометрический / картридж «470» |
| ПОЧВА / ГРУНТ |
| Хлориды | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 (изд. 2005 г.), ГОСТ 26425-85 | Потенциометрический / Элит-261-хлорид, ЭСр10101 |
| Кальций, магний, общая жесткость | ПНДФ 16.2.2:2.3:3.34-02 (изд. 2005 г.), ГОСТ 26428-85 | Фотометрический / картридж «605» |
| Щелочность | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02 (изд. 2005 г.) | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Карбонат и бикарбонат | ГОСТ 26424-85 |  |
| Обменная кислотность | ГОСТ 26484-85 |  |
| Мышьяк | ПНД Ф 16.1:2.2:3.16-98 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ |
| Едкие щелочи и карбонаты (суммарно) | ПНД Ф 13.1.52-06 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Аминофенилуксусная кислота | МУК 4.1.593-96 |  |
| Цианат натрия | МУК 6019-91 |  |
| Сероводород и метилмеркаптан | ПНДФ 13.1.34-2002 (изд. 2012 г.). | Потенциометрический / ЭСС-01 или ЭА-2, ЭСр10101 |
| Гидрохлорид три(оксиметил)амино-метана | МУК 4.1.0.396-96 |  |
| Бромид калия | МУК 4901-88 | Потенциометрический / ЭЛИТ-271-Бромид, ЭСр10101 |

Комплект для анализа воды плавательных бассейнов «Титрион-Аква»

Назначение

Определение остаточного активного хлора (общего и свободного), остаточного озона и жесткости воды плавательных бассейнов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам (ГОСТ, ПНД Ф).

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3» (или «Титрион-1-3А»), укомплектованный электродной системамой и сменными источниками излучения.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Аква» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Аква» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).

| Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Общий остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 ПНДФ 14.1:2.113-97 (изд. 2011 г.) | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Остаточный озон | ГОСТ 18301-72 |  |
| Свободный остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 | Фотометрический / картридж «525» |
| Жесткость | ПНД Ф 14.1:2.98-97 (изд. 2004 г.) | Фотометрический / картридж «605» |

Комплект для анализа зерна, кормов и удобрений «Титрион-Агро»

Назначение

Определение состава зерна, семян, кормов, комбикормов и удобрений методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3» (или «Титрион-1-3А»), укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Агро» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Агро» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).

| Определяемый компонент | Нормативный документ | Метод титрования / оборудование |
| --- | --- | --- |
| Зерно, семена |
| Кислотность | ГОСТ Р 51410-99 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред (требуется химически стойкая трубка насоса) |

| Кислотное число | ГОСТ 10858-77 | Потенциометричес-кий / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред |
| --- | --- | --- |
| Белок | ГОСТ 10846-91 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Корма, комбикорма |
| Азот | ГОСТ Р 51417-99, ГОСТ 13496.4-93 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Общая кислотность | ГОСТ 13496.12-98 |  |
| Хлориды | ГОСТ 13496.1-98 | Потенциометрический / Элит-261-Хлорид, ЭСр10101 |
| Кислотное число жира | ГОСТ 13496.18-85 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред (требуется химически стойкая трубка насоса) |
| Удобрения |
| Свободная кислотность, фосфаты | ГОСТ 20851.2-75 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Сернокислый кальций, хлористый магний | ГОСТ 20851.3-93 | Фотометрический / картридж «605» |
| Общий азот, аммонийный азот, свободный аммиак | ГОСТ 26715-85, ГОСТ 26716-85, ГОСТ 30181.9-94, ГОСТ Р 50568.1-93, ГОСТ 27749.0-88, ГОСТ 28990-91, ГОСТ 29313-92, ГОСТ 27749.2-88 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Органическое вещество | ГОСТ 27980-88 | Потенциометрический / ЭРП-105 |

Комплект для определения числа нейтрализации нефтепродуктов по ГОСТ 11362 «Титрион-Ойл»

Назначение

Определение числа нейтрализации нефтепродуктов методом автоматического потенциометрического титрования по ГОСТ 11362.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001». Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный электродной парой для кислотно-основного титрования неводных сред.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Ойл» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Ойл» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Комплект для анализа нефти, нефтепродуктов, природных и сжиженных газов «Титрион-Ойл (Универсал)»

Назначение

Определение ряда важных показателей состава нефти, нефтепродуктов, в том числе моторных топлив, присадок и смазочных материалов, а также природных горючих и сжиженных газов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродной системы анализатором «Эксперт-001») и амперометрическим (измерение силы тока в цепи электродной системы при наложении напряжения анализатором «Эксперт-001»). Представляет собой комплект «Титрион-1/1» (или «Титрион-1/1А»), укомплектованный электродными системами.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Ойл (Универсал)» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Ойл (Универсал)» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемых электродных систем.

| Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / электродная система |
| --- | --- | --- |
| Йодные числа и непредельные углеводороды в светлых нефтепродуктах | ГОСТ 2070-82 | Потенциометрический / ЭПВ-1ср, специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Бромные числа и непредельные углеводороды в нефтепродуктах и остаточных топливах | ГОСТ 8997-89 ГОСТ Р 50837.2-95 | Амперометрический / электрод биамперометрической / бипотенциометрической индикаторной системы 007 |
| Число нейтрализации в нефтепродуктах и смазочных материалах (общее кислотное число, кислотное число сильных кислот, кислотность, общее щелочное число, щелочное число сильных щелочей) | ГОСТ 11362-96 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Общее щелочное число нефтепродуктов (с хлорной кислотой) | ГОСТ 30050-93 |  |
| Хлористые соли в нефти | ГОСТ 21534-76 | Потенциометрический / Элит-261 (хлорид), ЭСр-10101 |
| Хлорорганические соединения в нефти | ГОСТ Р 52247-2004 | Потенциометрический / ЭА-2 (или ЭСС-01), ЭСр-10101 |
| Сера меркаптановая и сероводородная в топливах для двигателей, нефтепродуктах, углеводородных сжиженных и природных горючих газах | ГОСТ 17323-71 ГОСТ Р 52030-2003 ГОСТ 22985-90 ГОСТ 22387.2-97 | Потенциометрический / ЭА-2 (или ЭСС-01), специальный электрод сравнения для неводных сред |

Комплект для определения сульфидной и меркаптановой серы «Титрион-Сера»

Назначение

Определение сульфидной и меркаптановой серы методом автоматического потенциометрического титрования по действующим нормативным документам.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001». Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный электродной парой для определения серы в неводных средах.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Сера» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Сера» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

| Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / электродная система |
| --- | --- | --- |
| Сера меркаптановая и сероводородная в топливах для двигателей, нефтепродуктах, углеводородных сжиженных и природных горючих газах | ГОСТ 17323-71 ГОСТ Р 52030-2003 ГОСТ 22985-90 ГОСТ 22387.2-97 | Потенциометрический / ЭА-2 (или ЭСС-01), специальный электрод сравнения для неводных сред |

Комплект для анализа пищевой продукции «Титрион-Фуд»

Назначение

Определение состава пищевых продуктов методом автоматического потенциометрического титрования по действующим ГОСТам.

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования потенциометрическим методом (измерение ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный электродными системами.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Фуд» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Фуд» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически. При определении кислотности молока и молочных продуктов прибор выполняет расчет результатов в градусах Тернера.

В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов и требуемых электродных систем.

| Определяемый компонент | Нормативный документ | Электродная система |
| --- | --- | --- |
| Молоко и молочные продукты |
| Кислотность | ГОСТ 3624-92, ГОСТ 30305.3-95, ГОСТ 30648.4-99, ГОСТ 51455-99, ГОСТ Р 51331-99 | ЭСК-10601 |
| Свободная кислотность казеинов | ГОСТ Р 51468-99 |  |
| Раскисление молока | ГОСТ 30637-99 |  |
| Общий азот, массовая доля белка | ГОСТ 23327-98, ГОСТ 25179-90 ГОСТ Р 51470-99 |  |
| Сода | ГОСТ 24065-80 |  |
| Хлористый натрий | ГОСТ 3627-81 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
| Сахар | ГОСТ 29248-91 | ЭРП-105 |
| Сахароза | ГОСТ 30648.7-99 |  |
| Жиры, масла |
| Массовая доля поваренной соли | ГОСТ Р 52179-2003 | Элит-261-Хлорид, Специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Йодное число | ГОСТ 5475-69 | ЭПВ-1, Специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Перекисное число | ГОСТ 26593-85, ГОСТ Р 51487-99, ГОСТ 8285-91, ГОСТ Р 53595-2009 |  |
| Число омыления | ГОСТ 5478-90 | ЭС-10601, Специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Массовая доля мыла | ГОСТ 5480-59 |  |
| Белковые вещества | ГОСТ Р 53595-2009 |  |
| Кислотное число и кислотность | ГОСТ Р 50457-92, ГОСТ 8285-91, ГОСТ Р 52110-2003, ГОСТ Р 52179-2003 |  |

| Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия |
| --- |
| Кислотность, щелочность | ГОСТ 5670-96, ГОСТ Р 52377-2005, ГОСТ 5898-87 | ЭСК-10601 |
| Поваренная соль | ГОСТ 5698-51 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
| Пищевые концентраты |
| Кислотность | ГОСТ 15113.5-77 | ЭСК-10601 |
| Сахароза | ГОСТ 15113.6-77 | ЭРП-105 |
| Поваренная соль | ГОСТ 15113.7-77 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
| Мясо и мясная продукция |
| Свежесть мяса | ГОСТ 23392-78 | ЭСК-10601 |
| Хлориды | ГОСТ 9957-73 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
| Рыбная продукция |
| Общая кислотность | ГОСТ 27062-89 | ЭСК-10601 |
| Поваренная соль | ГОСТ 27207-87 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
| Напитки безалкогольные, продукты переработки плодов и овощей |
| Кислотность | ГОСТ 6687.4-86, ISO 750:1998 ГОСТ 25555.0-82 ГОСТ Р 51434-99 | ЭСК-10601 |
| Пектиновые вещества | ГОСТ 29059-91 |  |
| Общая щелочность золы | ГОСТ Р 51436-99 |  |
| Витамин С | ГОСТ 24556-89 | ЭСК-10601, ЭРП-105 |
| Напитки алкогольные |
| Массовая концентрация титруемых кислот, кислотность | ГОСТ 14252-73, ГОСТ 12788-87, ГОСТ Р 51621-2000 | ЭСК-10601 |
| Щелочность | ГОСТ Р 52472-2005 |  |
| Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ Р 51654-2000, ГОСТ 13193-73 | ЭСК-10601, ЭРП-105 |
| Свободный и общий диоксид серы | ГОСТ Р 51655-2000 | ЭРП-105 |
| Зерно |
| Белок | ГОСТ 10846-91 | ЭСК-10601 |
| Кислотность | ГОСТ 26971 -36 |  |
| Мед |
| Свободная кислотность | ГОСТ Р 53877-2010 | ЭСК-10601 |

Комплект для анализа руд, глин, минералов и концентратов «Титрион-Руда»

Назначение

Определение состава руд, глин, минералов и концентратов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродной системы анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3» (или «Титрион-1-3А»), укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Руда» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Руда» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).

| Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / оборудование |
| --- | --- | --- |
| Глины формовочные огнеупорные |
| Оксид алюминия | ГОСТ 3594.13-93 | Фотометрический / картридж «525» |
| Обменные катионы кальция и магния | ГОСТ 3594.2-93 | Фотометрический / картридж «605» |
| Плавиковый шпат |
| Фтористый кальций | ГОСТ 7619.3-81 | Фотометрический / картридж «525» |
| Углекислый кальций | ГОСТ 7619.2-81 |  |
| Сера сульфидная | ГОСТ 7619.8-81 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Сера общая | ГОСТ 7619.7-81 |  |

| Концентраты свинцовые |
| --- |
| Оксид кальция | ГОСТ 14047.12-78 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Свинец | ГОСТ 14047.1-93 | Фотометрический / картридж «572» |
| Руды хромовые и концентраты |
| Оксид хрома (III) | ГОСТ 15848.1-90 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Оксид железа (II) | ГОСТ 15848.3-90 |  |
| Сера | ГОСТ 15848.6-70 |  |
| Оксид алюминия | ГОСТ 15848.10-90 | Фотометрический / картридж «655» |
| Оксид кальция и оксид магния | ГОСТ 15848.11-90 | Фотометрический / картриджи «525», «605» |
| Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые |
| Оксид кальция и оксид магния | ГОСТ 18262.7-88 | Фотометрический / картриджи «525», «605» |
| Окись алюминия | ГОСТ 18262.6-88 | Фотометрический / картридж «572» |
| Хром | ГОСТ 18262.10-88 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Ванадий | ГОСТ 18262.9-88 |  |
| Железо | ГОСТ 18262.2-88 |  |
| Закись железа | ГОСТ 18262.3-88 |  |
| Концентраты медные |
| Железо | ГОСТ 15934.5-80 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Окись кальция и магния | ГОСТ 15934.7-80 |  |
| Окись алюминия | ГОСТ 15934.6-80 | Фотометрический / картридж «572» |
| Ферросиликомарганец |
| Марганец | ГОСТ 16591.3-94 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Ферромарганец |
| Марганец | ГОСТ 21876.1-76 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Руды марганцевые, концентраты и агломераты |
| Марганец общий | ГОСТ 22772.2-96 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Двуокись марганца | ГОСТ 22772.3-96 |  |
| Железо общее | ГОСТ 22772.4-96 |  |
| Сера общая | ГОСТ 22772.7-96 |  |
| Окись кальция и окись магния | ГОСТ 24937-81 | Фотометрический / картридж «605» |

| Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши |
| --- |
| Железо общее | ГОСТ 23581.18-81 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Тальк и талькомагнезит |
| Оксид железа | ГОСТ 19728.4-2001 | Фотометрический / картридж «572» |
| Оксид кальция | ГОСТ 19728.7-2001 | Фотометрический / картридж «525» |
| Оксид магния | ГОСТ 19728.8-2001 |  |

Комплект для анализа сплавов «Титрион-Сплав»

Назначение

Определение состава сплавов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования тремя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродной системы анализатором «Эксперт-001»), амперометрическим (измерение силы тока в цепи электродной системы при наложении напряжения анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1/1-3» (или «Титрион-1/1-3А»), укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Сплав» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Сплав» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического и амперометрического методов и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).

| Параметр | Нормативный документ | Метод титрования / оборудование |
| --- | --- | --- |
| Серебро | ГОСТ 12561.1-78 ГОСТ 12558.1-78 | Потенциометрический / Элит-261-Хлорид или электрод потенциометрический Tit-01, ЭСр10101 |
|  | ГОСТ 16321.1-70 ГОСТ 16882.1-71 ГОСТ 16883.1-71 |  |
| Золото | МКХА 02.04-04 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Иридий | ГОСТ 12559.1-82 |  |
| Кобальт | ГОСТ 12353-78 |  |
| Бор | ГОСТ 12360-82 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Медь | ГОСТ 12561.1-78 | Фотометрический / картридж «525» |
|  | ГОСТ 16883.2-71 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Палладий | ГОСТ 12553.1-77 | Фотометрический / картридж «572» |
| Никель | ГОСТ 12552.1-77 |  |
| Ванадий | ГОСТ 2604.7-34 ГОСТ 12351-2003 | Амперометрический / электрод биамперометрической/бипотенциометрической индикаторной системы 007; Потенциометрический / ЭРП-105 |

На базе анализатора жидкости «Эксперт-001» № 21068 в Госреестре СИ РФ

Реестры ГСИ Украины, Казахстана, Республики Беларусь

Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ77В11511

Универсальный полуавтоматический титратор «Эксперт-АТП» предназначен для применения в аккредитованных, научно-исследовательских, заводских и др. лабораториях различных отраслей народного хозяйства. Данные могут быть перенесены в компьютер через USB или RS 232 порт.

Комплект поставки:

- ИП «Эксперт-001-3(0.1)»*

- блок автоматического титрования БАТ 15.2 (включает в себя блок автоматического титрования, клапан электромагнитный, микробюретка ОС-10)

- блок сопряжения Э/Бат 15.2

- программное обеспечение для визуализации данных

- блок питания

- кабель ПК

- документация

*По согласованию поставляются любые рН и ионоселективные электроды

Измерительный преобразователь «Эксперт-001-3(0.1.), входящий в комплект «Эксперт-АТП»,) может использоваться дополнительно как высокстабильный рН-метр-иономер.

Для определения титруемой кислотности молока и молочных продуктов в соответствии с ГОСТ 3624 поставляется специальный комплект                 «Эксперт-АТП-к» с рН электродами.

На базе анализатора жидкости «ЭКСПЕРТ-001»

№ 21068 в Госреестре СИ РФ

Декларация соответствия

| Комплект «МИКОН-2» в переносном исполнении | «МИКОН-2» - это универсальные комплекты для определения потенциометрическим методом содержания нитритов, нитратов, фтора, калия, хлора и др. в различных объектах по имеющимся ГОСТ и утвержденным методикам. |
| --- | --- |

Входящие в комплект «Микон-2» анализатор жидкости «Эксперт-001-3(0.1)» (варианты исполнения прибора: переносной или лабораторный) со специальным программным обеспечением «Микон» и рабочим ионоселективным электродом, грамотные методическое и практическое руководства значительно упростили для пользователей процесс измерений, сведя его к простым, очень понятным и удобным процедурам.

Комплекты «Микон-2» можно использовать как в лаборатории, так и проводить экспресс-измерения вне лабораторных условий.

Преимущества комплектов «Микон-2»:

- удобный сценарий работы

- полностью автоматизированные расчеты

- результат сразу появляется на дисплее прибора в требуемых по нормативным документам (ГОСТ, МУ, методикам) единицах измерения

- гибкая комплектация, возможность расширения комплекта

- анализатор «Эксперт-001» можно использовать в лаборатории качестве надежного рН-метра-иономера

Поставляются специализированные комплекты для анализа растительной продукции, соков, мясных продуктов, почв, тепличных грунтов и питьевой воды.

| Определяемый компонент | Объекты анализа |
| --- | --- |
| нитраты | овощная продукция (картофель, капуста и др.) соки (картофель, свекла, капуста, огурцы и др.) соки по ГОСТ 29270-95, и др. корма растительные (сухие, сочные) почвы и тепличный грунт |
| нитриты | рассолы и посолочные смеси мясные продукты |

| Комплект Микон-2 | Состав комплекта |
| --- | --- |
|  | «Эксперт» с ПО «Микон» | рабочий электрод | вспомогательный электрод | штатив | мешалка |
| нитрат | + | ЭЛИТ-021 | ЭСр10101 (ЭВЛ-загущ.) | + |  |
| нитрит | + | ЭЛИТ-071 | ЭВЛ-1М3.1 | + | + |
| нитрат+нитрит | + | ЭЛИТ-021 ЭЛИТ-071 | ЭСр10101(ЭВЛ-загущ.) и ЭВЛ-1М3.1 | + | + |

Нормативные документы:

- ГОСТ 27753.0-88- ГОСТ 27752.12-88 Грунты тепличные. Методы определения основных агрохимических показателей

- ГОСТ 27753.7-88 Грунты тепличные. Методы определения нитратного азота

- ГОСТ 26951-86 Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом

- ГОСТ 29270-95 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов

- ГОСТ 50465-93 Определение нитратов в кормах и продукции растениеводства

- ГОСТ 13496.19-93 Корма растительные. Методы определения нитратов

- Методические Указания по определению нитратов в продукции растениеводства № 5048-89, утв. Минздравом СССР, 1989

- Методика выполнения измерений содержания нитрит-ионов в мясных продуктах, а также рассолах и посолочных смесях потенциометрическим методом с использованием нитритселективного электрода «ЭЛИТ-071» (ат. ГП «ВНИИФТРИ» Госстандарта РФ. Св-во –001-101-00 от 13.09.00)

| Определяемый компонент* |  | Объекты анализа |
| --- | --- | --- |
| азот нитратный |  | тепличный грунт и почвы |
| калий (водорастворимый) |  | тепличный грунт |
| хлор |  | тепличный грунт |
| фтор |  | почвы |
| кальций |  | тепличный грунт и почвы |
| аммоний |  | тепличный грунт |
| рН |  | тепличный грунт и почвы |

| Комплект Микон-2 | Состав комплекта |
| --- | --- |
|  | Эксперт с ПО | рабочий электрод | вспомогательной электрод | штатив | мешалка | зеленый буфер |
| нитратный азот | + | ЭЛИТ-021 | ЭВЛ загущ. | + | + | + |
| калий | + | ЭЛИТ-031 | ЭВЛ загущ. | + | + | + |
| хлорид | + | ЭЛИТ-261 | ЭВЛ загущ. | + |  |  |
| фторид | + | ЭЛИТ-221 | ЭВЛ-1М3.1 | + | + |  |
| кальций | + | ЭЛИТ-041 | ЭВЛ-1М3.1 | + | + |  |
| нитратный азот, аммоний, калий | + | ЭЛИТ-021,031,051 | ЭСр10101, ЭВЛ-1М3.1 загущ | + | + | + |
| нитратный азот, аммоний, калий, кальций, хлорид, рН | + | ЭЛИТ-021, 031, 041, 051, 261, ЭСК-10601 | ЭВЛ-1М3.1 загущ | + | + | + |

* возможна гибкая комплектация

Нормативные документы:

- ГОСТ 27753.0-88- ГОСТ 27752.12-88 Грунты тепличные. Методы определения основных агрохимических показателей

- ГОСТ 27753.6-88 Грунты тепличные. Методы определения водорастворимого калия

- ГОСТ 27753.7-88 Грунты тепличные. Методы определения нитратного азота

- ГОСТ 27753.11-88 Грунты тепличные. Методы определения хлорида

- ГОСТ 26951-86 Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом

- МУК по определению содержания подвижного фтора в почвах. Утв. Минсельхоз РФ от 26.01.93

| Комплект Микон-2 | Состав комплекта |
| --- | --- |
|  | «Эксперт» с ПО | рабочий электрод | вспомогательный электрод | штатив | мешалка |
| фторид | + | ЭЛИТ-221 | ЭВЛ1М3.1 | + | + |
| хлорид | + | ЭЛИТ-261 | ЭВЛ загущ. | + | + |

Нормативные документы:

1. ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фтора

2. РД 52.24.361-95 . Методика выполнения измерений массовой концентрации хлоридов в водах потенциометрическим методом с ионоселективным электродом.

Выпускается совместно с ООО "ТД Сибагроприбор"

Область применения

Определение азота или белка в пищевых продуктах, молочных продуктах, кормах, воде, напитках, медикаментах, химических веществах, почве в соответствии с ГОСТами.

Достоинства

- Рабочая температура 450 °С позволяет значительно сократить время, требующееся для сжигания образца;

- Для более качественного разложения используется тактика ступенчатого нагрева;

- Возможность подбора температурных режимов для различных видов продуктов;

- Использование полуавтоматического блока дисциляции позволяет не только значительно ускорить сам анализ, но и повысить воспроизводимость получаемых результатов;

- Более низкая стоимость по сравнению с импортными аналогами;

- Постоянная информационно-техническая поддержка со стороны завода-изготовителя на всем периоде эксплуатации.

Основные технические характеристики
- диапазон рабочих температур от 50 до 450°С;

- дискретность отображения цифровой индикации температуры 1°С;

- дискретность отображения цифровой индикации времени 1 мин;

- точность регулирования температуры 1°С;

- количество пробирок – 4 шт.;

- время дистилляции от 5 до 15 мин;

- потребление воды для дистилляции – 3 л/мин.

Профессиональный комплекс оборудования для проведения полного цикла анализа состоит из:

- блока озоления (дигестор)
- блока дистилляции

- титровальной установки  «Титрион-рН» (определение в дистилляте аммонийного азота)

«Титрион-рН» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Достигается максимальная достоверность результатов и устраняются все ошибки, связанные с ручным титрованием.

**Возможно расширение комплектации  для определения титруемой кислотности, хлористого натрия, белка, йода, соды, сахаров молока и молочных продуктов, молочных продуктов для детского питания, молочных консервов, йогуртов, казеинов и казеинатов

Назначение

Определение титруемой кислотности молока и молочных продуктов методом автоматического потенциометрического кислотно-основного титрования по действующим ГОСТам.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» со специальной программой «Милк» и с электродной системой для кислотно-основного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1», укомплектованный комбинированным рН-электродом ЭСК-10601.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Милк» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, и титруемая кислотность в градусах Тернера определяются прибором автоматически.

Анализ по следующим нормативным документам:

- ГОСТ 3624-92	Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности.

- ГОСТ Р 51331-99	Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия.

- ГОСТ 30648.4-99	Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения кислотности.

- ГОСТ Р 51455-99	Йогурты. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности.

- ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерения кислотности.

Ключевые особенности:

- Автоматический расчет титруемой кислотности.

- Параметры титрования оптимизированы для каждого нормативного документа.

- Предусмотрено последовательное выполнение двух параллельных измерений с последующим расчётом среднего значения и расхождения.

- Комплект представляет собой рабочее место оператора

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 * |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 * |
| Метод титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |

| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| --- | --- |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |

Назначение

Определение титруемой кислотности, хлористого натрия, белка, общего азота, соды, сахаров молока и молочных продуктов, молочных продуктов для детского питания, молочных консервов, йогуртов, казеинов и казеинатов методом автоматического потенциометрического кислотно-основного титрования по действующим ГОСТам.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» со специальной программой «Милк» и с электродными системами для кислотно-основного, окислительно-восстановительного и осадительного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1», укомплектованный комбинированным рН-электродом ЭСК-10601, комбинированным Eh-электродом ЭРП-105, ионоселективным электродом Элит-261-Хлорид и электродом сравнения ЭСр 10101.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Милк (Универсал)» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Определение объема титранта, пошедшего на титрование, и вычисление кислотности в градусах Тернера производится прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Милк (Универсал)» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов и требуемых электродных систем.

| Определяемый компонент | Нормативный документ | Электродная система |
| --- | --- | --- |
| Кислотность | ГОСТ 3624-92, ГОСТ 30305.3-95, ГОСТ 30648.4-99, ГОСТ 51455-99, ГОСТ Р 51331-99 | ЭСК-10601 |
| Свободная кислотность казеинов | ГОСТ Р 51468-99 |  |
| Раскисление молока | ГОСТ 30637-99 |  |
| Общий азот, массовая доля белка | ГОСТ 23327-98, ГОСТ 25179-90 ГОСТ Р 51470-99 |  |
| Сода | ГОСТ 24065-80 |  |
| Хлористый натрий | ГОСТ 3627-81 | Элит-261-Хлорид, ЭСр10101 |
| Сахар | ГОСТ 29248-91 | ЭРП-105 |
| Сахароза | ГОСТ 30648.7-99 |  |

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 * |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 * |
| Метод титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |

Полуавтоматический титратор предназначен для реализации ГОСТ3624 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности».

Комплект поставки:

- ИП «Эксперт-001-3(0.1)»*

- блок автоматического титрования БАТ 15.2 (включает в себя блок автоматического титрования, клапан электромагнитный, микробюретка ОС-10)

- блок сопряжения Э/Бат 15.2

- электроды рН

|  | Специальный комплект для экспресс анализа молока заготовляемого в соответствии с МВИ №ВНИМИ-03/98 - результаты измерения титруемой кислотности в градусах Тернера, рН и температуры сразу выводятся на дисплее прибора |
| --- | --- |

| Метрологические характеристики: |
| --- |
| Диапазон / погрешность измерения рН, ед. рН | 0…14 / ( 0,02 |
| Диапазон / погрешность измерения ЭДС, мВ | –2000…+2000 / (1,0 |
| Диапазон / погрешность измерения температуры, ºС | –5…+100 / ( 0,5 |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Дисплей |  | большой графический ЖК с наглядной индикацией |
| Термокомпенсация |  | автоматическая |
| Питание |  | аккумуляторное/сетевое |
| Выход на ПК |  | есть |
| Исполнение |  | настольное/переносное |

Базовый комплект поставки: - измерительный преобразователь со специальным ПО «Молоко» - комбинированный рН-электрод* - температурный датчик - зарядное устройство, - набор стандарт-титров

На базе анализатора жидкости «Эксперт-001»

№ 21068 в Госреестре СИ РФ

Реестры ГСИ Украины, Казахстана, Республики Беларусь

Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ77В11511

Совместная разработка

«Эконикс-Эксперт» и ВНИМИ

Назначение:

- измерение рН молока и молочных продуктов

- автоматический расчет титруемой кислотности молока заготовляемого соответствии с МВИ ВНИМИ

- измерение температуры

| Комплект поставки: ИП «Эксперт-001-3(0.1)»* специальное ПО «Молоко» комбинированный рН электрод ЭСК-10601/4 или ЭСК-10601/7 термодатчик блок питания стандарт-титры (pH) кабель к ПК сетевой адаптер методическое обеспечение | «Эксперт-001-3рНм» в лабораторном исполнении |
| --- | --- |

Метрологические характеристики

| Пределы допускаемой основной погрешности ИП | (0,02 ед. рХ |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой основной погрешности анализатора (в комплекте с pH-электродом) | (0,05 ед. рХ (рН) |
| Диапазон измерения рН | 0,0-12,0 рН |

Преимущества анализатора «Эксперт-001-3pНм»*:

- автоматический расчет титруемой кислотности в градусах Тернера и вывод результатов на дисплей прибора позволяет работать без использования таблиц пересчета, что создает дополнительные удобства для пользователя и повышает производительность

- расширение возможностей прибора для измерения параметров качества молока и молочных продуктов (содержание натрия, аммония, кальция) при комплектации электродами и методиками. Автоматический расчет показателей.

На базе анализатора жидкости «Эксперт-001»

№ 21068 в Госреестре СИ РФ

Реестры ГСИ Украины, Казахстана, Республики Беларусь

Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ77В11511

| «Эксперт-001-молоко» переносной и лабораторный вариант | Совместная разработка ООО «Эконикс-Эксперт» и ВНИМИ Специальная программа «Молоко», встроенная в память анализатора «Эксперт-001», позволяет проводить в автоматическом режиме расчет нормируемых параметров определения качества молока (рН, титруемая кислотность, ионы кальция, аммония и натрия) в соответствии с методиками, разработанными во ВНИМИ. |
| --- | --- |

| Объекты анализа | Измеряемый параметр | Рассчитываемый показатель |
| --- | --- | --- |
| молоко заготовляемое | рН | титруемая кислотность, рН |
| молоко заготовляемое, пастеризованное, стерилизованное | рCa2+ pNH4+ pNa+ | содержание кальция фальсификация гидроокисью аммония фальсификация содой |

Комплект поставки:

- 4-канальный анализатор «Эксперт-001-3(0.4)» или 1-канальный  анализатор «Эксперт-001-3(0.1)» в переносном и лабораторном исполнении (по выбору заказчика)

- специальное ПО «Молоко» в памяти прибора

- ионоселективные электроды для измерения рН, ионов кальция, аммония, натрия

- электрод сравнения

- термодатчик

- стандарт-титры

- сетевой адаптер

- кабель к ПК

- методическое обеспечение

Переносной одноканальный прибор высокой точности и надежности для лабораторного и производственного контроля коррозии металлов, сплавов, покрытий и комплексной оценки эффективности защитных мероприятий. Для широкого круга применения.

Автоматически определяемые параметры:

- показатели общей, питтинговой коррозии

- потенциал коррозии металлов, сплавов и покрытий в жидких средах

- параметры процессов травления металлов

- защитные свойства анодных, хроматных и других конверсионных покрытий

Область применения:

  - предприятия энергетики и коммунального хозяйства; нефтяной, газовой, химической, металлургической и пищевой промышленности; машино- и приборостроения

  - научные и учебные организации

| Комплект поставки: анализатор «Эксперт-004» v.1.19 стандартные двух- и трех-электродный датчики (по 1 шт) соединительные кабели сетевой адаптер программное обеспечение для визуализации данный кабель для связи с ПК документация По дополнительному заказу – коммутатор для работы с 6 датчиками. Конструкции датчиков зависят от условий применения и согласуются при заказе. | Коррозиметр «Эксперт-004» в комплекте с датчиками |
| --- | --- |

Технические:

- высокая чувствительность

- широкие диапазоны измерений

- малые габариты

- комбинированное питание (от аккумулятора 12В или от сети переменного тока с адаптером) обеспечивает возможность работы в полевых и в лабораторных условиях

- наличие подсветки индикатора позволяет работать при пониженной освещенности

Аналитические:

- возможность проведения измерений на готовых изделиях, в том числе крупногабаритных

- сочетание нескольких методик получения основных коррозионных параметров в одном приборе

- возможность введения значений поправочных коэффициентов и площади образцов

- проведение непрерывной или периодической регистрации и обработки получаемых данных на персональных компьютерах

Технические характеристики

| Диапазон измерений показателей общей и питтинговой коррозии | 0,01-60000 мкм/год |
| --- | --- |
| Время измерения, с | 1 – 57600 (выбирается оператором) |
| Продолжительность непрерывной работы | не менее 8 ч |
| Время установки рабочего режима | не более 5 мин |
| Рабочие температуры: измерительного датчика преобразователя датчика | 0 ÷ +50 ºС -50 ÷ +100 ºС |
| Режим работы | двух- и трехэлектродный |
| Тип дисплея измерительного преобразователя | большой графический ЖК - размеры видимой области дисплея 59(30 мм - разрешение 133(64 точки |
| Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм, не более | 200х10х60 |

Дополнительно к Эксперт-004 поставляются:

| Коммутатор электронный | коммутатор электронный для подключения от 2-х до 8-ми измерительных датчиков к коррозиметру |
| --- | --- |
| Датчик ДТФ-2 | Стандартный* измерительный датчик 2-хэлектродный датчик в тефлоновом корпусе со стальными электродами |
| Датчик ДТФ-3 | Стандартный* измерительный датчик 3-хэлектродный датчик в тефлоновом корпусе со стальными электродами |
| Датчик ДК-2 | Измерительный 2-хэлектродный датчик для проточной ячейки с наружной резьбой |
| Датчик ДК-3 | Измерительный 3-хэлектродный датчик для проточной ячейки с наружной резьбой |
| Электрод Ст.3 | Стальной электрод |
| Удлинение кабеля до 50 м, L-длина кабеля |

Для организации лабораторных студенческих работ и НИР предлагаем электрохимические приборы для лабораторных работ по:

- аналитической, физической и общей химии

- общим электрохимическим методам анализа

- экологии

|  | Задачи: определение pH водных растворов изучение свойств растворов сильных и слабых электролитов определение констант диссоциации растворов слабых электролитов определение констант гидролиза определение энтальпий диссоциации слабых электролитов |
| --- | --- |

| Комплектация: анализатор «Эксперт-001-3(0.1)»* блок питания, шнур к ПК рН-электрод комбинированный с электродом сравнения штатив магнитная мешалка ПЭ-6100 ионоселективные электроды (по согласованию) * Поставляется в портативном и стационарном исполнении. Возможна поставка рН-метра «Эксперт-001рН» |  |
| --- | --- |

|  | Задачи: изучение свойств растворов измерение электропроводности сильных и слабых электролитов в водных и неводных средах Комплектация: ИП «Эксперт-002» датчик наливного или погружного типа |
| --- | --- |

|  | Задачи: определение теплоты нейтрализации определение теплоты растворения солей и тепловых эффектов химических реакций в растворах |
| --- | --- |

Комплектация:

- анализатор «Эксперт-001-3(0.1)»*,**

- Магнитная мешалка ПЭ-6100

- Блок питания нагревателя

- Нагревательный элемент

- Термодатчик ТДС-2

- Сосуд Дьюара стеклянный

* Поставляется в портативном и стационарном исполнении

** Может использоваться в лаборатории как рН-метр или иономер

| Задачи: Определение методом фотометрии: катионов и анионов цветности фенольного индекса ХПК сульфатов и калия турбидиметрическим методом матричное разделение спектров |  |
| --- | --- |

Комплектация:

- фотометр «Эксперт-003», блок питания

- оптическая ячейка со сменными картриджами

- кюветы

- дополнительное оборудование в зависимости от задачи практикума

Задачи:

- определение тяжелых металлов при их совместном присутствии

- наблюдение кислородной волны

- определение потенциалов полуволн органических соединений на примере ферроцена

- определение антиоксидантов

- определение марганца методом замены раствора без размыкания цепи

| Комплектация для определения тяжелых металлов: анализатор «Экотест-ВА», блок питания, шнур к ПК электроды: углеситалловый, сравнения, вспомогательный управляемая магнитная мешалка штатив программное обеспечение |  |
| --- | --- |

Для выполнения других задач практикума анализатор комплектуется вращающимся дисковым электродом или автосамплером с электродом «3в1».

Задачи:

- определение тиосульфат-иона

- определение соляной кислоты

- определение этилендиаминтетрауксусной кислоты

- определение антиоксидантов

| Комплектация: ИП «Эксперт-006» ячейка генераторные электроды индикаторные электроды магнитная мешалка программное обеспечение |  |
| --- | --- |

| Комплект поставки: измерительный преобразователь «Эксперт-001-3(0.1) с дополнительным режимом «Потенциостат» электрод индикаторный биамперометрический штатив магнитная мешалка кабель ПК блок питания |  |
| --- | --- |
| программное обеспечение для визуализации данных методическая разработка для студентов химических и экологических специальностей «Определение цинка методом амперометрического титрования раствором гексацианоферрата (II) калия» |

Амперометрический титратор на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» - новый современный прибор для студенческих практикумов

Амперометрическим титрованием называют такой вид обычного титрования, при котором точка титрования определяется по величине тока через индикаторный электрод. В СССР было разработано достаточно много методик амперометрического титрования (см., например, книгу О.А. Сонгина, В.А. Захаров «Амперометрическое титрование», М, «Химия», 1979 г., 304 с.)

Задачи по амперометрическому титрованию включены в программы практикумов практически всех кафедр аналитической химии Российской Федерации, Украины, Беларуси и Казахстана.

Компании «Эконикс-Эксперт» удалось недорогим и эффективным способом решить проблему обеспечения оборудованием амперометрического титрования. В известном многим аналитиками и хорошо зарекомендовавшем себя анализаторе жидкости «Эксперт-001» была сделана еще одна дополнительная функция – режим «Амперометрический титратор». Теперь прибор может управлять биамперометрическим индикторным электродом, подавая на него заданный потенциал и фиксируя ток. Потенциал может быть задан в пределах от –2 В до + 2 В.

Наши приборы успешно работают в практикумах:

МГУ им. М.В. Ломоносова - более 400 различных приборов на 10 факультетах (в т.ч. химический факультет, кафедры аналитической и общей химии), Российского Государственного Университета нефти и газа (РГУ) им. И.М. Губкина - около 50 приборов на 2 факультетах, Московского Государственного Вечернего Металлургического Института, Московского Института Стали и Сплавов (МИСиС), Московского Горного Университета, Архангельского Государственного Технического Университета, Горно-Алтайского Государственного Университета, Астраханского Государственного Университета, Кубанского Государственного Университета, Казанского Государственного Университета, Иркутского Государственного Технического Университета, Калининградского Государственного Университета, Российского Химико-Технологического Университета им. Д.И.Менделеева, Пензенской  Государственной Архитектурно-Строительной Академии, Башкирского Государственного Университета, Географическом факультете университета города Тулузы (Франция), Геологическом факультете университета города Бари (Италия)

К анализаторам серии «Эксперт-001»

Сборник методик выполнения измерений: 1. водородного показателя (рН), общей жесткости (Cа2+ и Mg2+), массовых концентраций ионов: Cl-, Br-, I-, F-, S2-, NO3-, NO2-, ClO4-, CN-, CNS-, SO42-, HCO3-, CO32-, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Ag+, Ba2+, Cd2+, Cu2+, Pb2+ с использованием анализатора жидкости «Эксперт-001»; 2. химически потребляемого кислорода (ХПК) в водных средах с использованием анализатора жидкости «Эксперт-001»; 3. фтороводорода, хлороводорода, сероводорода в воздухе рабочей зоны и выбросах промышленных предприятий методом потенциометрии с использованием анализатора жидкости «Эксперт-001»

| К вольтамперометрическому анализатору «Экотест-ВА» |
| --- |
|  | Сборник методик выполнения измерения массовой концентрации: |
| 1 | ионов меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля, кобальта в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах методом ИВА |
| 2 | ионов меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля, кобальта в почвах, грунтах, донных отложениях и осадках сточных вод методом ИВА |
| 3 | ионов меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца в пищевых продуктах, сырье, комбикормах, сельхозпродукции методом ИВА |
| 4 | ионов меди, свинца, кадмия, цинка в воздухе рабочей зоны и выбросах промышленных предприятий методом ИВА на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» |
| 5 | формальдегида и ацетальдегида в очищенных сточных водах методом переменнотоковой вольтамперометрии |
| 6 | метанола и диэтиленгликоля в очищенных сточных водах методом переменнотоковой вольтамперометрии |
| 7 | Методика выполнения измерений массовой концентрации йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и биологически-активных добавках на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» (утверждена как МУК) |

| Портативный термопринтер совместим с переносными моделями рН-метров «Эксперт-рН», рН-метров-иономеров и рН-метров-иономеров-БПК-термооксиметров «Эксперт-001», кондуктометров «Эксперт-002», фотометров «Эксперт-003», коррозиметров «Эксперт-004», мультиметром «Эксперт-1234». Результаты в виде протокола можно выводить на термоэтикетку или чековую ленту. |  |
| --- | --- |

Приборы для анализа воды

| Определяемый параметр | Рекомендованный прибор |
| --- | --- |
| рН, карбонаты, гидрокарбонаты, Т | 1. рН-метр «Эксперт-рН» 2. pH-метр(иономер) «Эксперт-001» |
| УЭП, минерализация, Т | Кондуктометр «Эксперт-002» |
| рН, ОВП, хлориды, фториды, сульфиды, сульфаты, калий, кальций, натрий, карбонаты, гидрокарбонаты, температура | Иономер «Эксперт-001»c рН электродами и ИСЭ |
| Растворенный кислород, Т | Кислородомер «Эксперт-001» |
| БПК, растворенный кислород, Т | Анализатор БПК |
| рН, карбонаты, гидрокарбонаты, ОВП, хлориды, фториды, сульфиды, сульфаты, калий, кальций, натрий, растворенный О2, БПК | 1. рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр «Эксперт-001» с датчиком кислорода с ИСЭ 2. анализатор БПК с ИСЭ |
| ХПК от 30 мгО/л ХПК от 10 мгО/л | 1. «Эксперт-001-ХПК» 2. «Эксперт-003-ХПК» |
| ХПК от 30 мгО/л, растворенный О2, БПК | 1. «Эксперт-001-ХПК-БПК» 2. «Эксперт-001-ХПК»+Анализатор БПК |
| рН, карбонаты, гидрокарбонаты , ОВП, хлориды, фториды, сульфиды, сульфаты, калий, кальций, натрий, ХПК, растворенный О2, БПК | 1. «Эксперт-001-ХПК» 2. «Эксперт-001-ХПК-БПК» 3. рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр комплектуются рН электродами и ИСЭ |
| Алюминий, Аммоний, Бор, Ванадий, Висмут, Гексацианоферраты, Железо, Кадмий, Карбамид, Кобальт, Кремнекислота активированная, Кремний, Марганец, Медь, Метанол, Молибден, Мутность, Мышьяк, Нефтепродукты (бензол), Никель, Нитраты, Нитриты, Олово, ПАВ Анионные, ПАВ Катионные, ПАВ Неионогенные, Полиакриламид, Роданиды, Ртуть, Свинец, Сероводород, Сероуглерод, Сульфаты, Сульфиды, Сульфиты, Тетраэтилсвинец, Фенолы, Формальдегид, Фосфаты (полифосфаты; ортофосфаты), Фосфор общий, Фториды, Фурфурол, Хлор активный, Хлорид-ионы, ХПК, Хром (VI), Цветность, Цианиды, Цинк | Фотометр «Эксперт-003» в различных комплектациях в зависимости от определяемых параметров, в том числе с тест-системами |
| Цинк, кадмий, свинец, медь, никель, висмут, кобальт, марганец, селен, ртуть, метанол, диэтиленгликоль | Вольтамперометрический анализатор «Экотест-ВА» в различных комплектациях |
| Фторид в питьевой воде | Специализированный «Микон-2-фтор» |
| Хлорид в питьевой воде | Специализированный «Микон-2-хлорид» |

Приборы для анализа почв и грунтов

| Определяемый параметр | Рекомендованные приборы |
| --- | --- |
| рН, карбонаты, гидрокарбонаты | 1. рН-метр «Эксперт-рН» 2. рН-метр-(иономер) «Эксперт-001» |
| Общая минерализация, солесодержание | Кондуктометр «Эксперт-002» с различными датчиками |
| Микроколичества тяжелых металлов и токсичных компонентов (цинк, кадмий, свинец, медь, висмут, никель, кобальт, марганец) | Вольтамперометрический анализатор «Экотест-ВА» в различных комплектациях |
| ХПК водной вытяжки | Анализатор «Эксперт-001-ХПК» |
| Азот, Алюминий, Аммоний, Бериллий, Гумус, Гумусовые кислоты, Железо, Калий, Кобальт, Магний, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Нефтепродукты, Нитраты, Органическое вещество, Селен, Сера, Сульфаты, Фенолы летучие, Формальдегид, Фосфор (подвижный), Фосфор валовый, Цинк | Фотометр «Эксперт-003» в различных комплектациях оптическими элементами в зависимости от определяемых параметров. Для лабораторных измерений и экспресс-анализа с тест-системами. |
| Нитраты, кальций, калий, аммоний, хлорид, рН, карбонаты, гидрокарбонаты, фторид | 1.Специализированные комплекты «Микон-2» в различных комплектациях 2. рН-метр-иономер «Эксперт-001» с ИСЭ |
| Фосфор (водорастворимый) в тепличных грунтах | Специализированный комплект «Эксперт-003 Р» |

Приборы для нефтегазовой промышленности

| Определяемый параметр | Рекомендованный прибор |
| --- | --- |
| Вода в нефти, маслах, растворителях по ГОСТ 24614 | Титратор Фишера «Эксперт-007М» |
| Сера меркаптановая и сероводородная в дизельном топливе, бензинах по ГОСТ 17323 | Комплект «Эксперт-001-сера» |
| Метанол и (или) диэтиленгликоль в сточных водах предприятий газовой промышленности | Комплекс «Экотест-ВА-метанол» (диэтиленгликоль) |
| рН неводных сред | 1. рН-метр «Эксперт-рН (2)» 2. иономер «Эксперт-001» с раздельной парой электродов (рН некомбинированный+ЭВЛ1М3.1) |
| Бромное число | Кулонометр «Эксперт-006» |

Приборы для пищевой промышленности

| Определяемый параметр | Рекомендованный прибор |
| --- | --- |
| рН, Т | рН-метр «Эксперт-рН», pH-метр-иономер «Эксперт-001» |
| Титруемая кислотность, рН, Т молока и молочных продуктов | рН-метр «Эксперт-рН» (молоко), анализатор «Эксперт-001-3рНм», полуавтоматический титратор «Эксперт-АТП-к» |
| Титруемая кислотность, рН, фальсификация содой и гидроокисью аммония, содержание кальция (молоко, молочные продукты) | Анализатор «Эксперт-001-молоко» |
| УЭП, минерализация | Кондуктометр «Эксперт-002-2-6» |
| Нитраты в растительной и овощной продукции | Комплект «Микон-2-нитрат» |
| Нитриты в мясной продукции, посолах, рассолах | Комплект «Микон-2-нитрит» |
| Фтор в молоке | Комплект «Микон-2-фторид» |
| Альдегиды, Железо, Медь, Метиловый спирт, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, Окисляемость, Олово, Сахар, Сивушное масло, Сорбиновая кислота, Спирты высшие, Фосфор общий, Фосфатаза кислая, Цвет, Эфиры сложные | Фотометр «Эксперт-003» в различных комплектациях оптическими элементами в зависимости от определяемых параметров |
| Йод | Комплект «Экотест-ВА-йод» |
| Цинк, кадмий, свинец, медь, висмут, марганец | Комплексы «Экотест-ВА-тяжелые металлы» в различных комплектациях |
| Антиоксидантная активность | Кулонометр «Эксперт-006-антиоксиданты» |

Приборы для плавательных бассейнов

| Контролируемый параметр | Рекомендуемый прибор |
| --- | --- |
| рН | рН-метр «Эксперт-рН» |
| Активный хлор | Фотометр «Эксперт-003», картридж525, тест-система, реактив для градуировки, кювета 10х10 мм, переходник |
| Цветность | Фотометр «Эксперт-003», картридж 400, ГСО, кювета 50х24 мм |
| Мутность | Фотометр «Эксперт-003», картридж 525, ГСО, кювета 50х24 мм |
| жесткость | Фотометр «Эксперт-003», картридж 572, тест-система, ГСО, кювета 10х10 мм, переходник |
| хлорид | Фотометр «Эксперт-003», картридж 570, тест-система, ГСО, кювета 10х10 мм, переходник |
| аммоний | Фотометр «Эксперт-003», картридж 570, тест-система, ГСО, кювета 10х10 мм, переходник |
| озон | Фотометр «Эксперт-003», картридж525, тест-система, реактив для градуировки, кювета 10х10 мм, переходник |

Приборы для научной и учебной работы

| Выполняемая задача | Рекомендованный прибор |
| --- | --- |
| Определение рН водных растворов, изучение свойств растворов сильных и слабых электролитов, определение констант диссоциации растворов слабых электролитов, определение констант гидролиза, определение энтальпии диссоциации слабых электролитов, ионов в водных растворах, потенциометрическое титрование, определение качественного и количественного состава водных растворов методом потенциометрии | рН-метр «Эксперт-рН» рН-метр-иономер «Эксперт-001» |
| Изучение свойств растворов, измерение электропроводности сильных и слабых электролитов в водных и неводных средах, кондуктометрическое титрование | Кондуктометр «Эксперт-002» |
| Измерение дыхания клеток, митохондрий, ферментов, микроорганизмов | Специализированный комплект «Эксперт-001МТХ» |
| Определение теплоты нейтрализации, теплоты растворения солей и тепловых эффектов химических реакций | Калориметр «Эксперт-001К» |
| Определение качественного и количественного состава водных растворов методом фотометрии | Фотометр «Эксперт-003» |
| Качественный и количественный анализ тяжелых металлов при их совместном присутствии методом инверсионной вольтамперометрии, определение микроколичеств тяжелых металлов, токсичных компонентов, органических соединений методами вольтамперометрии и полярографии, изучение кислородной волны | Вольтамперометрический анализатор «Экотест-ВА» |
| Измерение потенциалов полуволн органических соединений | Автоматизированный стенд для определения потенциалов полуволн «Экотест-ВА» |
| Изучение электрохимических реакций и процессов методами вольтамперометрии и полярографии на вращающихся и стационарных рабочих электродах | Исследовательский комплекс «Экотест-ВА-НИР» |
| Кулонометрическое йодометрическое титрование | Титратор кулонометрический «Эксперт-006»-базовый |
| Кулонометрическое кислотно-основное титрование | Титратор кулонометрический «Эксперт-006»-рН |
| Измерение антиоксидантной активности | Титратор кулонометрический «Эксперт-006-антиоксиданты» |
| Многопарметрический прибор | Химический мультиметр «Эксперт-1234» |

рН-метры

Иономеры

Анализаторы растворенного кислорода

Анализаторы ХПК, БПК

Кондуктометры

Комбинированные приборы

Титраторы (потенциометрические, кулонометрические)

Титраторы Фишера

Полярографы и вольтамперометрические анализаторы

Анализаторы нефтепродуктов в воде

Приборы для анализа нефтепродуктов

Приборы для анализа ртути

Приборы для контроля водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики

Оборудование для пищевых лабораторий и ветеринарно-санитарной экспертизы

Анализаторы влажности и температуры

Газоанализаторы и термоанемометры

Фотоколориметры и спектрофотометры

Микроскопы

Рефрактометры

Поляриметры

Весы (аналитические, лабораторные, технические)

Печи лабораторные и сушильные шкафы

Термостаты и бани

Дистилляторы и бидистилляторы

Пробоотборники

Системы пробоподготовки

Государственные стандартные образцы

Стандарт-титры для рН-метрии

Мебель лабораторная

Электроды лабораторные (рН, ионоселективные, вспомогательные и др.)

Общелабораторное оборудование

Оборудование для студенческих практикумов

Специализированное оборудование для научных исследований

Если Вы не нашли интересующее Вас оборудование – звоните нашим менеджерам

# Text boxes

рН-метр «ЭКСПЕРТ-рН»

ПЕРЕНОСНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ «ЭКСПЕРТ»

Система номенклатуры

рН-метры-иономеры «Эксперт-001»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ «Эксперт–006»

Преимущества рН-метров-иономеров

серии «Эксперт-001»

###### ЭЛЕКТРОДЫ К ПРИБОРАМ СЕРИИ «Эксперт-001»

Ионоселективные электроды

Электроды для измерения рН

# рН-МЕТРЫ-ИОНОМЕРЫ-БПК-ТЕРМООКСИМЕТРЫ СЕРИИ «Эксперт-001»

КИСЛОРОДНЫЕ ДАТЧИКИ  К ПРИБОРАМ «Эксперт-001»

# КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ

# Преимущества кулонометра

# «Эксперт– 006»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОРГОВЫМ ОТДЕЛОМ

# ТИТРАТОРЫ ФИШЕРА «Эксперт-007М»

# КОНДУКТОМЕТРЫ СЕРИИ «Эксперт-002»

### Отличительные особенности

### кондуктометров серии «Эксперт-002»

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛЯРОГРАФ «Экотест-ВА»

## Характеристика аналитического  комплекса «Экотест-ВА»

Эксплуатационные особенности анализатора «Экотест-ВА»

Основные преимущества анализатора «Экотест-ВА»

по сравнению с приборами аналогичного класса

## АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ «Экотест-ВА»

# Комплексы для определения тяжелых металлов

# Комплекс для определения йода

КОМПЛЕКСЫ «ЭКОТЕСТ-ВА» ДЛЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

ФОТОМЕТР  «Эксперт-003»

рН-метр «Эксперт-рН»-м

Новинка 2007 года!

# Комплекты для определения метанола и диэтиленгликоля; формальдегида и ацетальдегида в сточных водах

# Комплекты для измерения микроэлементного состава в полевых условиях

## ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ И РАБОЧИЕ ЭЛЕКТРОДЫ К «Экотест-ВА»

# Электрохимические датчики с вращающимися электродами

# Электроды для безртутной полярографии

### Электроды для малортутной полярографии

# Преимущества комплекса

# «Экспертиза-ВА-2D»

# Комбинированный электрод «3 в 1» (патент РФ № 2239825)

# АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС «Экспертиза-ВА-2D» С ЭЛЕКТРОДОМ «3 В 1»

Примеры применения

Примеры применения

# МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ЭКОТЕСТ-ВА»

### Комплектация датчиками

Тест-комплекты (наборы) для экспресс-анализа

# КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТИТРАТОР «Эксперт– 006»

Фотометрический анализатор «Эксперт-003-ХПК»

Калориметр «Эксперт-001К-2»

# ТИТРАТОР ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ «Эксперт-АТП»

Титратор «Эксперт-АТП-к»

# АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ «Микон-2»

# Анализаторы нитратов и нитритов «Микон-2»

# Анализаторы почв и тепличных грунтов

Анализаторы фторида и хлорида в питьевой воде

Лабораторный комплект для определения титруемой кислотности, хлористого натрия, белка, общего азота, соды, сахаров молока и молочных продуктов, молочных продуктов для детского питания, молочных консервов, йогуртов, казеинов и каизенатов «Титрион-Милк (Универсал)»

Анализатор рН и титруемой кислотности молока

«Эксперт-001-3рНм»

Анализатор титруемой кислотности, фальсификации и анормальности молока «Эксперт-001-молоко»

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРРОЗИМЕТР «Эксперт-004»

Преимущества коррозиметра «Эксперт-004»

### Сменные картриджи к фотометру «Эксперт-003»

# ХИМИЧЕСКИЙ МУЛЬТИМЕТР «Эксперт-1234»

##### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

# ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРАКТИКУМОВ

Внешний вид электрохимической ячейки

Трубка выхода инертного газа

Трубка ввода инертного газа

Отверстия для электродов сравнения и вспомогательного

Рабочий электрод (ВДЭ-У)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ЭКОНИКС-ЭКСПЕРТ»

##### КОМПЛЕКТ «Эксперт-001МТХ»

Система номенклатуры

Вольтамперометрический анализатор «Экотест-ВА»

Функционирование прибора

Кулонометрические титраторы Фишера

Волюмометрический титратор Фишера

Преимущества титраторов

«Эксперт-007М»

### Комплектация автосамплером и стационарными электродами

Комплекс «Эксперт-006» - базовый

Комплекс «Эксперт-006» - рН

# Комплекс «Эксперт-006» - антиоксиданты

# Комплекс «Эксперт-006» - универсальный

pH-метр «Эксперт-001»

Кондуктометр «Эксперт-002»

Калориметр «Эксперт-001К-2»

Кулонометр «Эксперт-006»

Задачи:

Фотометр «Эксперт-003»

Вольтамперометрический анализатор «Экотест-ВА»

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ «ТИТРИОН»

# ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ЭКОТЕСТ-ВА»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПРИБОРОВ

Амперометрический титратор

ПОРТАТИВНЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР

Лабораторный комплект для определения титруемой кислотности

молока и молочных продуктов «Титрион-Милк»

Комплекс оборудования для определения белка/азота

методом Кьельдаля

# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фотометр «Эксперт-003»  продаже

Примеры комплектаций

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА «РИТМ-01»